Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-01-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией предназначен для информирования инвалидов с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного и телефонного звонков и восстановления способности инвалидов к ориентации. Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией является сигнализирующим беспроводным устройством, состоит из передатчика, служащего для передачи информации о входном сигнале, и наручного приемника со светодиодной индикацией, обеспечивает прием сигналов дверного звонка, домофона, телефона/факса. Наручный приемник используется в качестве сигнализатора звука цифрового со световой индикацией и должен иметь светодиодную индикацию о поступающих звуковых сигналах. На приемнике должны располагаться разноцветные светодиоды с пиктограммами, обозначающими источник сигнала. Питание должно осуществляться от элементов питания или адаптера или от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости должен быть не менее 30 м, в условиях сложных бытовых помещений не менее 15 м. Срок службы не менее 5 лет. | 27.90.20.120 | шт | 6 |
| 2 | 16-01-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией предназначен для информирования инвалидов с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного и телефонного звонков и восстановления способности инвалидов к ориентации. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией является сигнализирующим беспроводным устройством, состоит из передатчика, служащего для передачи информации о входном сигнале, и наручного приемника с вибрационной индикацией, обеспечивает прием сигналов дверного звонка, домофона, телефона/факса. Наручный приемник используется в качестве сигнализатора звука и дублирует звуковой сигнал в вибрационным, при этом корпус мобильного приемника вибрирует. Питание должно осуществляться от элементов питания или адаптера или от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости должен быть не менее 30 м, в условиях сложных бытовых помещений не менее 15 м. Срок службы не менее 5 лет. | 27.90.20.120 | шт | 4 |
| 3 | 16-01-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой световибрационный предназначен для оповещения инвалида о поступлении сигнала от информационных и бытовых датчиков. Сигнализатор звука должен состоять из наручного вибрационного приемника и часов-будильника со световой индикацией, вибрационной подушки, датчика определения звука, датчика телефона/домофона. На приемнике должны располагаться разноцветные светодиоды с пиктограммами, обозначающими источник сигнала. Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости должен быть не менее 30 м, в условиях сложных бытовых помещений не менее 15 м. В комплекте должны быть датчики: - часы будильник со световой индикацией должен иметь функцию часов, календаря, будильника. Часы должны издавать звуковой сигнал при наступлении заданного времени и передавать сигнал беспроводному вибрирующему устройству. - вибрационный приемник должна иметь вид бес-проводного устройства, подключаемая по радиоканалу к часам-будильнику со световой индикацией. - датчик определения звука должен иметь возможность регулировки частоты входящего сигнала, питание которого должно осуществляться от эле-ментов питания. - датчик телефона/домофона, должен иметь соответствующий разъем для подключения к телефону через стандартный телефонный разъем либо к домофону через клеммы домофона. Питание должно осуществляться от элементов питания или адаптера или от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Срок службы не менее 5 лет. | 27.90.20.120 | шт | 210 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Сигнализаторы звука – это устройства, состоящие из датчика устанавливающего у источника звука (телефонной трубки, дверного звонка, домофона, плача ребенка), который преобразует полученные сигналы в световые или вибрационные сигналы.

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех)  дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Сроки поставки товара: осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения списков Получателей, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 10 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 10.09.2019;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 10.09.2019.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта 100%  поставка Товара (частичная поставка не допускается) для выборочной проверки Заказчиком на склад поставщика в г. Волгограде (п. 6.1. Контракта). Срок проведения выборочной проверки не более 7 (семи) рабочих дней со дня поставки на склад. Акт выборочной проверки подписывается обеими Сторонами в день ее окончания (п 6.3. Контракта). В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания выборочной проверки заказчик предоставляет  списки Получателей и дополнительный список (п. 4.1.12. Контракта) не позднее 01.09.2019. С момента получения списков Получателей по 10.09.2019  должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара (подробнее в Контракте).

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.09.2019. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 13.09.2019 для расчетов Поставщик передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю; отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 4 (четырех) рабочих дней.

Сумма: 1 474 475,26 руб.

Количество: 220 шт.