ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к электронному аукциону  на поставку в 2019 году пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  с ограниченными физическими возможностями специальных транспортных средств с автоматической коробкой переключения передач, оборудованных ручным управлением различной модификации.

- Требования к условиям поставки:

  - Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее –ТР ТС 018/2011).

  - Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

  - Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

  - Автомобили должны быть легковыми.

  - Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

  - Автомобили должны быть 2019 года изготовления.

  - Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций конечностей (правой ноги, обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

  - Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

  - Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

  - Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренном в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

1.12 В комплект поставки должны входить: резиновые коврики,  стальные диски, колпаки колес декоративные.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

  - Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

  - Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; обеих ног).

- Требование к количеству Товара:

Количество поставляемых автомобилей – 14 (четырнадцать) штук.

- Требования к техническим характеристикам товара:

| № п/п | Характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Экологический класс | Не менее 5 |
| 3 | Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная |
| 4 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 5 | Тип кузова/ количество дверей | Цельнометаллический, несущий, седан, хэтчбек /не менее 4 |
| 6 | Количество мест | Не менее 5 |
| 7 | Двигатель (тип) | Четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Количество и расположение цилиндров | не более 4/ рядное |
| 9 | Объем двигателя, см3 | не более 1600 |
| 10 | Топливо | Бензин с октановым числом не ниже АИ- 92 |
| 11 | Колесная формула/ ведущие колеса | 4*2/ передние |
| 12 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 13 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |

- Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

  - Гарантийные талон на автомобиль;

  - Паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

  - Сервисная книжка;

  - Руководство по эксплуатации автомобиля;

  - Договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

  - Копия одобрения транспортного средства;

  - Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; обеих ног);

  - Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

- Условия передачи и приемки автомобиля:

Передача транспортных средств пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется в пределах г. Красноярска. Срок поставки- 35 дней со дня предоставления реестра получателей.

- Порядок формирования цены:

Цена настоящего Контракта включает в себя все  расходы Поставщика по исполнению контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Условия оплаты:

Оплата будет произведена по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с расчетного счета филиала Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки автомобилей, на основании счетов Поставщика, Акта поставки автомобилей ( подписанного Заказчиком) с приложенными копиями Актов сдачи-приемки автомобилей и счетов-фактур, Реестра выданных автомобилей, а также по одному экземпляру на каждого Получателя : Акта сдачи-приемки автомобиля Получателем, Договора, копии паспорта транспортного средства и накладных. После выполнения контрактных обязательств  Стороны подписывают акт выверки расчетов.

- Обязательные условия:

  - Заказчик передает Поставщику Реестр получателей автомобилей с указанием необходимой модификации;

  - При выдаче автомобиля Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- Акт сдачи-приемки автомобиля Получателем;

- Договор, составленный в трех экземплярах и подписанный Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем ( застрахованное лицо).

  - Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобилей на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобилей не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

- Срок поставки автомобилей не позднее 20 декабря 2019 года.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

  - Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

  - В соответствии с Сервисной книжкой на автомобиль, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

  - Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с автомобилем, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или  изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

  - Условия и порядок гарантийного обслуживания автомобиля указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю  при фактической передаче автомобиля.

  - Дата передачи автомобиля  Получателю  указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

  - Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации автомобиля, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

  - Недостатки, обнаруженные в автомобиле, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи автомобиля Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта  запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

12. Требования к качеству товара:

12.1 Условия перевозки автомобилей должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

12.2 Качество и маркировка автомобилей должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

12.3 При поставке некачественных транспортных средств Поставщик обязан заменить их на транспортные средства надлежащего качества в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки автомобиля.