Техническое задание

Поставка слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2019 году.

| № п.п. | Наименование Товара | Техническая и функциональная характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 должен быть от 125 до 130 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление должно быть не менее 60 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не уже 0,1 - 6,0 кГц. (указать конкретный диапазон). Возможные способы обработки цифрового сигнала – бесканальный или многоканальный (не менее 4 каналов цифровой обработки) (указать конкретное значение). Количество программ прослушивания не менее 3-х (указать конкретное значение). Адаптивную направленность Адаптивное шумоподавление Возможность открытого протезирования Автоматическую программу переключения в режим разговора по телефону. Кнопку переключения программ | 80 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 и не более 136дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 65 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не уже 0,1 - 5,5 кГц (указать конкретный диапазон). Количество каналов цифровой обработки не менее 4 (указать конкретное значение). Количество программ прослушивания не менее 2 (указать конкретное значение). Индикатор переключения программ Адаптивное подавление обратной связи Шумоподавление Режим телефонной катушки или телефонная катушка. Индикатор разряда батареи | 40 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 140 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 80 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не уже 0,1 - 4,9 кГц (указать конкретный диапазон) Количество программ прослушивания не менее 4 (указать конкретное значение). Количество каналов цифровой обработки не менее 6 (указать конкретное значение). Частотную компрессию Подавление акустической обратной связи без снижения усиления. Шумоподавление. Подавление шума ветра. Подавление резких (импульсных) звуков. Автоматическую программу переключения СА в режим работы с аудиовходом. Автоматическую программу переключения СА в режим работы с телефонным аппаратом. Адаптивную направленность. Регистрацию данных о режимах работы слухового аппарата. Режим телефонной катушки или катушка индуктивности. Индикатор разряда батареи. | 20 |

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 51024-2012, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51407-99.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

стандартный вкладыш – 1шт.

элемент питания – 2шт.

индуктор заушный   – 1шт.

паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке

слуховой аппарат -1 шт.

При обращении инвалида за получением слухового аппарата поставщик обязан произвести его настройку в зависимости от типа и функциональных возможностей аппарата. Настройка слухового аппарата должна производиться врачом сурдологом, либо специалистом в области слухопротезирования (сурдоакустиком) в течении всего срока действия контракта.

Гарантийный срок на товар устанавливается с даты подписания Акта   приема-передачи товара Получателем и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 дней.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающее право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание в Акте приема-передачи товара Получателем адреса   мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалида техническим средством реабилитации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации на техническое средство реабилитации не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

Поставщик должен гарантировать, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Дополнительные условия

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

- Срок поставки товара: Товар поставляется в полном объеме в пункт выдачи товара в г. Курске в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 15 рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30 ноября 2019 года.

Место поставки товара: Выдача и настройка слухового аппарата осуществляется по месту нахождения Поставщика или его соисполнителя, указанного в лицензии на осуществление медицинской деятельности по сурдологии-оториноларингологии на территории Курской области.

|  | %SIGN_STAMP% |  |
| --- | --- | --- |