Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году. Протезы нижних конечностей в количестве 1 штуки на сумму 3 196 048 рублей 00 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с внешним источником энергии для пациентов с уровнем активности К3-К4 (с микропроцессорным коленным модулем Plie 3.0) Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы / скелетированая карбоновая с вкладной гильзой из мягкого термолина; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: мышечно-вакуумное с клапаном / с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны; Количество полимерных чехлов: 2 шт.; Регулировочно-соединительные устройства: с поворотным устройством (адаптером), на нагрузку до 125 кг.; Коленный модуль: моноцентрический гидравлический микропроцессорный коленный модуль, фаза опоры и фаза переноса контролируются микропроцессором, время отклика не более 10 мс, сменные аккумуляторы - 2 шт., класс защиты - IP67, смещенный центр тяжести, угол сгибания не менее 125 градусов, максимальный вес пациента до 125 кг, уровень активности К3-К4; Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К3-К4, высота каблука 10 мм, вес пациента до 166 кг; Назначение протеза: постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 1 | 3196048 | 3196048 |
| Итого |  | 1 |  | 3196048 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 3 196 048 рублей 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2019г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия,  реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.