Техническое задание

к проведению электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий – протезов нижних конечностей для обеспечения ими в 2019 году инвалида

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик Изделия | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный, должна быть косметическая облицовка модульная – полиуретан, косметическое покрытие облицовки – должны быть чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Приемная гильза должна изготавливаться из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Количество примерочных гильз должно быть не менее 1 шт. Силиконовый чехол должен быть с дистальным креплением. Крепление должно быть с использованием замка для силиконового чехла. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть углепластиковая с высокой степенью энергосбережения. Коленный шарнир должен быть полицентрический с системой EBS. Протез бедра модульный должен быть с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, который должен отключаться при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием. Должно быть поворотное устройство. | 1 | 630 792,67 | 630 792,67 |
| Протез бедра для купания | Протез бедра для купания должен быть модульным. Косметическая оболочка должна быть влагостойкой. Приемная гильза должна быть индивидуальной в количестве – две пробные гильзы. Материалом индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента должен применяться чехол полимерный гелиевый, крепление должно быть с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный шарнир должен быть водостойким, гидравлическим с интегрированным фиксатором и регулировкой фазы переноса. Стопа должна быть водостойкой с рифленым профилем подошвы, тип протеза по назначению – протез для купания. | 1 | 378 333,33 | 378 333,33 |

Количество -  2  шт.

Начальная (максимальная) цена – 1 009 126  рублей 00 копеек.

Требования к качеству работ

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также ГОСТ Р 57765-2017  «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена или частично восстановлена опорно-двигательная функция и (или) устранены косметические дефекты нижних конечностей. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ Р 57765-2017  «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», а именно:

- на протезы нижних конечностей - не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Место, условия и сроки выполнения работ

- Выполнить работы согласно условиям контракта и передать результаты работ непосредственно Получателю.

Срок выполнения работ – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Реестра Направлений или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.