Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-05-01 | Опора в кровать веревочная | Веревочная опора предназначена для самостоятельного постепенного подъема инвалида в кровати из положения «лежа» в положение «сидя». Форма веревочной опоры – веревочная лестница. Веревочная опора состоит из перекладин, связанных полиэфирным плетеным шнуром. Перекладины из алюминиевой трубки, концы которой заглушены полиэтиленовыми заглушками. Веревочная опора в кровать с приспособлением для крепления. Крепление опоры выдерживает нагрузку инвалида весом не менее 120 кг. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 13 |
| 2 | 6-05-02 | Опора в кровать металлическая | Опора в кровать металлическая предназначена для облегчения самостоятельного перемещения и изменения положения пациента на кровати, а также обеспечивает опору при подъеме с кровати. Максимальный вес пользователя должен быть не менее 100 кг. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 4 |
| 3 | 6-06-01 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания предназначена для реабилитационных мероприятий детей. Применяется для отрабатывания навыков ползания у детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП. Опора должна представлять собой основу на самоориентирующихся колесах, на которой закрепляются вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений для корпуса ребенка. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более 650 х 580 х 310 мм (указать конкретное значение) Регулировка угла наклона ложа не менее 30º (указать конкретное значение) Максимальный вес пользователя - не менее 35 кг (указать конкретное значение) Наличие не менее 2-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 14 |
| 4 | 6-07-01 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения – ортопедическое реабилитационное кресло для детей, регулируемое с высокой спинкой и подголовником. Опора предназначена для реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП с патологиями тяжелой спастической формы тяжести. Опора установлена на колесах, задняя пара имеет тормоза. Опора должна иметь возможность фиксации грудной части тела, тазобедренного пояса, крепление стоп типа «сандали». Сидение опоры мягкое. На сидении должен располагаться съемный регулируемый абдуктор. Спинка опоры мягкая. Опора должна комплектоваться съемным столиком. Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Максимальный вес пользователя не менее 40 кг Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 64 |
| 5 | 6-08-01 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания предназначена для реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП. Опора должна представлять собой основу на 4-х колесах, на кото-рой закреплены 3 мягких модуля и крепежные ремни. Конструкция состоит из сидения-ложа, боковин и спинки. Спинка должна иметь возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального, иметь грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется в правильном положении. Максимальный вес пользователя должен быть не менее 55 кг. Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 13 |
| 6 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния – вертикальная стойка-вертикализатор, предназначенная для пассивных реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП с патологиями средней спастической формы тяжести, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению. Опора предназначена для фиксирования пациента в вертикальном положении с помощью крепления грудного отдела, тазобедренного отдела, стоп. Конструкция опоры должна иметь возможность регулировки по высоте и углу наклона. Крепление грудного и тазобедренного пояса регулируемое, колено-упоры регулируемые по высоте, крепление стоп типа «сандали». На раме опоры, на уровне груди ребенка, крепится столик, регулируемый по высоте. Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 39 |
| 7 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния – вертикальная стойка-вертикализатор, предназначенная для пассивных реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП с патологиями средней спастической формы тяжести, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению. Опора предназначена для фиксирования пациента в вертикальном положении с помощью крепления спинного отдела, тазобедренного отдела, стоп. Конструкция опоры должна иметь возможность регулировки по высоте и углу наклона. Крепление стоп типа «сандали». На раме опоры, на уровне груди ребенка, крепится столик, регулируемый по высоте и глубине. Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 48 |
| 8 | 6-10-03 | Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки четырехколесные с опорой на предплечье оснащены мягким опорным столом, легко складываются и регулируются по высоте, оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами. Рукоятки (ручки) ходунков имеют форму, которая обеспечивает прочность захвата, а также легкость чистки и санитарной обработки. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 12 кг (указать конкретное значение). Высота регулировки подлокотной опоры от не более 990 мм. до не менее 1210 мм (указать конкретное значение). Ширина изделия не более 650 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее100 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 7 |
| 9 | 6-10-04 | Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой, складные, регулируемые по высоте. Двойная регулировка: как высоты рамы, так и подмышечников. На стойках должны быть мягкие подмышечники. Не оставляют следов на полу имеют функцию «шагание». Задние ножки должны иметь изгибы для предотвращения опрокидывания. Изделие должно иметь следующие характеристики: Высота не менее 1080 мм. не более 1440 мм. (указать конкретное значение). Ширина изделия не более 450 мм (указать конкретное значение). Расстояние между подмышечными стойками – не более 380 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее100 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 15 |
| 10 | 6-10-05 | Ходунки-роллаторы | Ходунки-роляторы на 4-х колесах имеют два ручных тормоза, регулируемые по высоте ручки, сидение для отдыха, съемную сетку для продуктов, Диаметр колес ходунков не менее 180 мм. Грузоподьемность не менее 100 кг. Высота не менее 770 мм. не более 900 мм Вес ходунков не более 9 кг. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 8 |
| 11 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП), предназначены для инвалидов, страдающих различными формами ДЦП. Ходунки учитывают особые потребности пользователя с учетом анатомического дефекта и функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть изготовлены из прочного легкого, устойчивого к коррозии материала. Ходунки должны иметь опорную раму с колесами, приспособления для правильного стояния (жесткая рама). Ходунки должны иметь 4 колеса (два колеса с тормозами). Ходунки должны иметь приспособление для ограничения длины шага. Конструкция ходунков должна включать различную степень фиксации в физиологически правильном положении, в зависимости от потребности получателя, с учетом антропометрических параметров. Ходунки должны иметь регулируемые подлокотники с фиксирующим ремнем для рук. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 4 |
| 12 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) предназначены для детей инвалидов, страдающих различными формами ДЦП и другими нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть оснащены: - набором приспособлений для фиксации различных частей тела в правильном положении; - ручками для сопровождающего лица, регулируемыми по высоте и глубине установки; - мягким фиксатором грудной клетки с регулировкой по высоте и объему; - верхней рамой с регулировкой по глубине установки; - мягкими поддерживающими трусиками из влагонепроницаемого материала; - подлокотниками с регулировкой по высоте, глубине и ширине; - фиксаторами бедер, регулируемыми по горизонтали и вертикали; - фиксаторами голеностопов, с мягкими ремешками, регулируемыми по длине шага и расстоянию между голеностопами; - нескользящими рукоятками с регулировкой по высоте и глубине установки; - 4 колесами малого диаметра, задние колеса с фиксацией поворотного механизма, так же оснащены стояночными тормозами. Все приспособления должны легко крепится и сниматься. Все фиксаторы должны регулироваться по нескольким параметрам для максимально точной подгонки ходунков под анатомические особенности пациента. Типоразмер ходунков определяется по заявке Заказчика в зависимости от роста Пользователя. Металлические детали ходунка должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или быть защищены от коррозии специальными покрытиями. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 20 |
| 13 | 6-10-07 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу, предназначены для инвалидов, страдающих различными формами ДЦП. Ходунки учитывают особые потребности пользователя с учетом анатомического дефекта и функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть изготовлены из прочного легкого, устойчивого к коррозии материала. Ходунки должны иметь опорную раму с колесами, приспособления для правильного стояния (жесткая рама). Ходунки должны иметь 4 колеса (два колеса с тормозами). Ходунки должны иметь приспособление для ограничения длины шага. Конструкция ходунков должна включать различную степень фиксации в физиологически правильном положении, в зависимости от потребности получателя, с учетом антропометрических параметров. Ходунки должны иметь регулируемые подлокотники с фиксирующим ремнем для рук. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 6 |
| 14 | 6-10-07 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу предназначены для детей инвалидов, страдающих различными формами ДЦП и другими нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть оснащены: - набором приспособлений для фиксации различных частей тела в правильном положении; - ручками для сопровождающего лица, регулируемыми по высоте и глубине установки; - мягким фиксатором грудной клетки с регулировкой по высоте и объему; - верхней рамой с регулировкой по глубине установки; - мягкими поддерживающими трусиками из влагонепроницаемого материала; - подлокотниками с регулировкой по высоте, глубине и ширине; - фиксаторами бедер, регулируемыми по горизонтали и вертикали; - фиксаторами голеностопов, с мягкими ремешками, регулируемыми по длине шага и расстоянию между голеностопами; - нескользящими рукоятками с регулировкой по высоте и глубине установки; - 4 колесами малого диаметра, задние колеса с фиксацией поворотного механизма, так же оснащены стояночными тормозами. Все приспособления должны легко крепится и сниматься. Все фиксаторы должны регулироваться по нескольким параметрам для максимально точной подгонки ходунков под анатомические особенности пациента. Типоразмер ходунков определяется по заявке Заказчика в зависимости от роста Пользователя. Металлические детали ходунка должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или быть защищены от коррозии специальными покрытиями. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 24 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Лакокрасочное покрытие ходунков должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Материалы из которых изготавливаются ходунки, опоры касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Ходунки, опоры должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11199-3-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 3. Ходунки с опорой на предплечье», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 24 месяцев

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Поставщиком списков Получателей, на складе Поставщика, расположенного на территории г. Волгограда, должно быть 100 (сто) % Товара для возможности Заказчику провести выборочную проверку Товара.

Сроки поставки товара: осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня проведения выборочной проверки, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 10 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 10.09.2019;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 10.09.2019.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта 100% поставка Товара (частичная поставка не допускается) для выборочной проверки Заказчиком на склад поставщика в г. Волгограде (п. 6.1. Контракта). Срок проведения выборочной проверки не более 7 (семи) рабочих дней со дня поставки на склад. Акт выборочной проверки подписывается обеими Сторонами в день ее окончания (п 6.3. Контракта). В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания выборочной проверки заказчик предоставляет  списки Получателей и дополнительный список (п. 4.1.12. Контракта) не позднее 01.09.2019. С момента получения списков Получателей по 10.09.2019  должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара (подробнее в Контракте).

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.09.2019. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 13.09.2019 для расчетов Поставщик передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю; отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 4 (четырех) рабочих дней.

Сумма: 6 243 839,26 руб.

Количество: 279 шт.