ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка бензина АИ-92 К-5 соответствующего ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», по электронным картам и талонам.

Отпуск бензина Заказчику должен обязательно производиться в нижеуказанных населенных пунктах:

1. г. Красноярск

2. г. Канск

3. г. Ачинск

4. г. Енисейск

5. г. Минусинск

По согласованию сторон Поставщик имеет право заправлять автомобили Заказчика на любых АЗС Поставщика.

### Характеристики поставляемого товара

| Наименование товара | Описание | Технические характеристики | Количество литров |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин марки АИ-92 К-5 | Внешний вид | Чистый, прозрачный | 28000 |
|  | Октановое число (по исследовательскому способу) | не менее 92,0 |  |
|  | Плотность при 15°С | 725-780 кг/м3 |  |
|  | Индукционный период бензина | не менее 360 мин. |  |
|  | Испытание на медной пластине | не ниже первого класса |  |
|  | Массовая доля серы | не более 10,0 мг/кг. |  |

### Поставка бензина марки АИ-92 К-5 по электронным картам и талонам должна осуществляться через сеть автозаправочных станций (АЗС).

### Отпуск нефтепродуктов на автозаправочных станциях осуществляется круглосуточно за исключением времени приема-передачи смен и технического обслуживания АЗС.

### Срок поставки товара:

### 1. По электронным картам – с момента заключения контракта до 15 октября 2019 года;

### 2. По талонам – с 01 октября 2019 года до 15 октября 2019 года.