Раздел III. Описание объекта закупки

- Объект закупки:

Поставка периферийных устройств с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование.

- Место поставки:

Место поставки – город Москва, Орликов переулок, д. 3 корп. А

- Требования к качеству поставляемого товара:

Весь поставляемый товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2018 года, с официальной гарантией от производителя.

Срок гарантийного обслуживания товара должен быть не менее 3 (трех) лет.

Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться на месте поставки.

1.4 Требования к комплектации и документации

Предлагаемые к поставке товары должны быть работоспособными и содержать все комплектующие, необходимые для обеспечения этого требования.

Все товары должны быть обеспечены необходимыми кабельными соединениями для нормальной эксплуатации.

Все лицензии на поставляемое программное обеспечение должны быть бессрочными, то есть не должны содержать ограничений по срокам на использование лицензиатом данных программных продуктов.

Весь поставляемый товар и программное обеспечение должны сопровождаться комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую фирмой-производителем.

К каждой единице товара должен быть приложен оригинал технической документации и инструкции по эксплуатации на русском языке.

1.5 Требования к поставке товара.

Поставщик товара должен провести доставку, погрузку, разгрузку, подъем на этажи.

Поставщик товара должен провести установку оборудования в помещении (каб. 701), предоставляемом заказчиком. Установка оборудования считается выполненной, если по её результатам без сбоев произведена печать тестовых страниц, предусмотренных производителем МФУ, а также тестовое копирование документов с использованием в качестве источника бумаги каждого лотка МФУ, вошедших в комплект поставки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время доставки до Грузополучателя. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и иметь следующую маркировку с двух сторон:

Государственный контракт №_______________

Заказчик (название):___________

Поставщик (название компании):_________

Грузополучатель:___________

Пункт назначения:_____________

Грузоотправитель:______________

Ящик №____, Всего ящиков_______

Размеры (высота, длина, ширина)_________

Вес Брутто  _____ Кг

Вес Нетто   _____ Кг

Специальные Инструкции: вскрывать только в присутствии представителя Поставщика.

Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, чистого веса, общего веса, количества, с указанием номера и даты настоящего Контракта, с приложением копий эксплуатационных документов, должны сопровождать каждый ящик и находиться в водонепроницаемых конвертах, один из которых должен находиться внутри ящика, а другой должен крепиться с внешней стороны.

  - Требования к техническим характеристикам Товара

Количество – 2 (две) штуки

| Технические характеристики | Требуемое значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Технология печати | Лазерная или светодиодная |  |
| Цветность печати | Монохромная |  |
| Максимальный формат печати | не менее А3 |  |
| Наличие устройства автоподачи сканера | Наличие |  |
| Количество печати страниц А4 в месяц (ч/б) | Не менее 300 000 |  |
| Максимальное разрешение печати, точек/дюйм (dpi) | Не менее 1200x1200 dpi | Данная характеристика указана для обеспечения высокого качества печати документов. |
| Количество градаций серого | Не менее 256 | Данная характеристика указана для обеспечения высокого качества печати документов. |
| Минимальная плотность используемых материалов из стандартных лотков, г/м2 | Не более 53 г/м2 | Данная характеристика указана для обеспечения печати документов на расходных материалах различной плотности, отвечающей требованиям, предъявляемым к документу. |
| Максимальная плотность используемых материалов из стандартных лотков, г/м2 | Не менее 252 г/м2 | Данная характеристика указана для обеспечения печати документов на расходных материалах различной плотности, отвечающей требованиям, предъявляемым к документу. |
| Максимальная скорость монохромной печати листов формата А4 | Не менее 105 стр. A4/мин. | Данная характеристика указана для обеспечения возможности оперативной печати большого количества документов и/или многостраничных документов. |
| Максимальное время прогрева | Не более 360 сек. | Данная характеристика указана для обеспечения возможности оперативной печати документов. |
| Запас бумаги в стандартный лотках, листов | Не менее 3000 листов | Данная характеристика указана для обеспечения возможности непрерывной печати или непрерывного копирования документов большого объема. |
| Функция автоматического переключения лотков в процессе печати | наличие | Данная характеристика указана для обеспечения возможности непрерывной печати или непрерывного копирования документов большого объема. |
| Сетевое подключение (Ethernet 100/1000Base-TX) | наличие | Данная характеристика указана для обеспечения возможности подключения устройства к ЛВС Заказчика. |
| Возможность загрузки бумаги без остановки процесса печати | наличие | Данная характеристика указана для обеспечения возможности непрерывной печати или непрерывного копирования документов большого объема. |
| Язык интерфейса русский | наличие | Данная характеристика указана для возможности использованиями устройства сотрудниками Заказчика. |
| Объем оперативной памяти контроллера | Не менее 3 Гб | Данная характеристика указана для возможности печати и сканирования документов большого объема. |
| Жёсткий диск контроллера | Не менее 250 Гб | Данная характеристика указана для возможности печати и сканирования документов большого объема. |
| Необходимое для размещение пространство, с учетом зон обслуживания, Д х Ш, мм | Не более 3200 х 1500 | Данная характеристика указана для обеспечения размещения поставляемого оборудования в помещении Заказчика. |
| В режиме сканирования |  |  |
| Тип сканирования | Цветное и черно-белое | Данная характеристика указана для обеспечения возможности использования сканированных документов в соответствии с задачами Заказчика. |
| Способ сканирования | Двустороннее сканирование за один проход оригинала через автоподатчик | Данная характеристика указана для обеспечения возможности оперативного сканирования большого количества документов и/или многостраничных документов. |
| Максимальное разрешение сканирования, dpi | Не менее 600x600 | Данная характеристика указана для обеспечения высокого качества сканированных изображений. |
| Максимальная скорость одностороннего монохромного сканирования, А4, стр./мин. | Не менее 100 | Данная характеристика указана для обеспечения возможности оперативного сканирования большого количества документов и/или многостраничных документов. |
| Режимы сканирования | Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail, Scan-to-USB | Данная характеристика указана для обеспечения возможности сканирования с использованием различных вариантов информационного взаимодействия, применяющихся у Заказчика. |
| Емкость автоподатчика, листов А4 | Не менее 200 | Данная характеристика указана для обеспечения возможности оперативного сканирования многостраничных документов. |
| В режиме копирования |  |  |
| Скорость копирования A4 (ч/б), стр./мин | Не менее 105 | Данная характеристика указана для обеспечения возможности оперативного копирования большого количества документов и/или многостраничных документов. |
| Максимальное разрешение копирования, dpi | не менее 600 х 600 | Данная характеристика указана для обеспечения высокого качества копий документов. |
| Ресурс заменяемых комплектующих, входящих в комплект поставки | Не менее 3 000 000 отпечатков A4 | Данная характеристика указана для обеспечения возможности бесперебойной печати или копирования большого количества документов. |
| Наличие в комплекте поставки оригинальных картриджей с суммарным ресурсом | Не менее 240 000 отпечатков A4 | Данная характеристика указана для обеспечения возможности бесперебойной печати или копирования большого количества документов. |
| Устройство изготовления брошюр |  |  |
| Количество листов бумаги для сшивания в стопу с плотностью 80 г/м2, листов | Не менее 50 | Данная характеристика указана для обеспечения возможности изготовления раздаточных материалов со скрепленными листами |
| Количество листов в для буклетного сшивания с плотностью 80 г/м2, листов | Не менее 20 | Данная характеристика указана для обеспечения возможности изготовления раздаточных материалов в формате буклета |
| Емкость выходных лотков, листов плотностью 80 г/м2 | Не менее 2750 | Данная характеристика указана для обеспечения возможности бесперебойной печати или копирования большого количества документов. |