ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по изготовлению  для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, протезов верхних конечностей в 2019 году

Общие положения

Протез верхней конечности — наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента верхней конечности.

Требования к качественным и функциональным характеристикам работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 и  ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование  верхних и нижних конечностей».

Выполняемые работы должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованным лицом, имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата и другие дефекты  организма, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических недостатков, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей индивидуально для застрахованного лица, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемной гильзы, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические детали протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Срок изготовления изделия: не более 30 рабочих дней с даты запуска изделия в производство, исключая время ожидания застрахованного лица для подгонки и примерки

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по изготовлению для застрахованного лица протезов верхней конечности должно осуществляться при наличии декларации соответствия.

Требования к срокам и  объему предоставления

гарантии качества работ

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем и должен составлять не менее 7 месяцев, кроме комплектующих узлов к модульным протезам, а на протез кисти косметический из полимерных материалов - не менее 3 месяцев.

Гарантийные сроки на комплектующие:

- на  комплектующие узлы к модульным протезам должен быть не менее 24 месяцев, но не более  гарантийного срока производителя;

- на  комплектующие узлы к немодульным протезам, на  силиконовую косметическую оболочку с нейлоновой прокладкой  -  не менее 12 месяцев, но не более гарантийного срока производителя;

- на косметическую облицовку из листового поролона, на чехлы из полимерных материалов (лайнеры),  на  крепления ремешкового, бандажного типа - не менее 6 месяцев, но не более гарантийного срока производителя;

- на кисти и оболочки косметические из полимерных материалов — не  менее 3 месяцев, но не более  гарантийного срока производителя.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно, а также возмещать расходы за проезд Получателя, для замены или ремонта изделия до истечения  его гарантийного срока.

Ремонт, обслуживание, устранение недостатков при обеспечении застрахованных лиц протезами верхних конечностей должно производиться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| № п/п | Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)1 | Наименование товара (работы, услуги)2 в соответствии с программой реабилитации пострадавшего (ПРП) | Технические характеристики и описание товара, работы, услуги в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ | Количество, объем (штука/ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и код товара, работы, услуги по КТРУ | Единица измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии) по КТРУ | Описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ |  |  |  |
| 1 | Протез кисти руки, управляемой телом-32.50.22.129-00000004 | штука | Сведения отсутствуют | Протез кисти косметический | Протез кисти должен состоять из косметической искусственной кисти в виде косметической оболочки из полимерных материалов, с заполнением внутренней полости отсутствующих пальцев или части кисти вспененным силиконовым наполнителем с проволочным каркасом. Крепление может быть шнуровкой или на ленте протезной с застежкой ворсовой лентой. В комплект протеза должны входить кожаные или шерстяные перчатки. Протезы должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи их Получателям не менее 3 месяцев. | 30 |
| 2 | Протез кисти руки, управляемой телом-32.50.22.129-00000004 | штука | Сведения отсутствуют | Протез кисти косметический | Протез кисти должен состоять из силиконовой косметической оболочки, усиленной нейлоновой прокладкой, с заполнением внутренней полости отсутствующих пальцев или части кисти вспененным полиуретаном. Крепление может быть на молнии с манжеткой кожаной или без манжетки, или на ленте протезной с застежкой ворсовой лентой. В комплект протеза должны входить кожаные или шерстяные перчатки. Протезы должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи их Получателям не менее 1 года. | 6 |
| 3 | Протез кисти руки, управляемой телом-32.50.22.129-00000004 | штука | Сведения отсутствуют | Протез кисти рабочий | Протез должен состоять из гильзы кисти, изготовленной из листового полиэтилена или слоистого пластика на основе связующих смол, крепления кожаной манжеткой, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам с приемником для насадок, комплекта насадок не менее 5 шт. Протезы должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи их Получателям не менее 2 лет. | 4 |
| 4 | Протезы органов человека, не включенные в другую группу- 32.50.22.129 | штука | Сведения отсутствуют | Протез предплечья косметический | Протез должен состоять из неспадающей гильзы предплечья по слепку из полиэтилена или слоистого пластика, кисть должна быть с силиконовой косметической оболочкой, крепление может быть ремешковое или гильзой на плечо. В комплект протеза должны входить кожаные или шерстяные перчатки. Протезы должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи их Получателям не менее 2 лет. | 3 |
| 5 | Протезы органов человека, не включенные в другую группу- 32.50.22.129 | штука | Сведения отсутствуют | Протез предплечья косметический | Протез должен состоять из неспадающей гильзы предплечья по слепку из полиэтилена или слоистого пластика, кисть должна быть с силиконовой косметической оболочкой, крепление может быть ремешковое или гильзой на плечо. В комплект протеза должны входить кожаные или шерстяные перчатки. Протезы должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи их Получателям не менее 2 лет. | 4 |
| 6 | Протезы органов человека, не включенные в другую группу- 32.50.22.129 | штука | Сведения отсутствуют | Протез предплечья рабочий | Протез должен состоять из кожаной гильзы предплечья, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам с металлическими шинами, с приемником для насадок, комплекта насадок не менее 5 шт. Крепление должно быть с помощью кожаной манжеты на плечо или плечевого ремня. Протезы должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи их Получателям не менее 2 лет. | 2 |
| 7 | Протезы органов человека, не включенные в другую группу- 32.50.22.129 | штука | Сведения отсутствуют | Протез предплечья рабочий | Протез должен состоять из гильзы предплечья, изготовленной из слоистого пластика на основе связующих смол или листового термопластичного материала, вкладного чехла из вспененного полиэтилена (по типу неспадающей), комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам с приемником для насадок, комплекта насадок не менее 5 шт. Протезы должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи их Получателям не менее 2 лет. | 3 |
| 8 | Протезы органов человека, не включенные в другую группу- 32.50.22.129 | штука | Сведения отсутствуют | Протез предплечья активный (с тяговым управлением) | Протез предплечья с тяговым управлением состоит из приемной гильзы предплечья, изготовленной индивидуально по слепку из слоистого пластика на основе связующих смол, с трубкой для вентиляции, лучезапястного узла, который состоит из фланца и переходного элемента от крюка или кисти к фланцу, концевого устройства в виде функционального крюка или рабочих насадок и искусственной кисти, крепления подгоночного и косметической оболочки, по форме и цвету соответствующей здоровой руке. В комплект протеза входят кожаные или шерстяные перчатки | 1 |
| 9 | Протезы при вычленении плечевого сустава без электропитания-32.50.23.000-00001804 | штука | Сведения отсутствуют | Протез плеча косметический (функционально-косметический) | Протез плеча функционально-косметический должен состоять из кисти искусственной косметической силиконовой, узла локоть-предплечье с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча, предплечья; управление сохранившейся рукой; гильза плеча индивидуальная, изготовленная по слепку из слоистого пластика на основе связующих смол, из термопластичного материала; крепление поясным ремнем с оттяжкой. На кисть должны быть предусмотрены шерстяные перчатки. В комплект протеза должны входить четыре чехла | 1 |
| 10 | Протезы при вычленении плечевого сустава без электропитания-32.50.23.000-00001804 | штука | Сведения отсутствуют | Протез плеча косметический (функционально-косметический) | Протез плеча функционально-косметический должен состоять из кисти искусственной косметической силиконовой, узла локоть-предплечье с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча, предплечья; управление сохранившейся рукой; гильза плеча индивидуальная, изготовленная по слепку из слоистого пластика на основе связующих смол, из термопластичного материала; крепление поясным ремнем с оттяжкой. На кисть должны быть предусмотрены шерстяные перчатки. В комплект протеза должны входить четыре чехла | 2 |
| 11 | Протезы при вычленении плечевого сустава без электропитания-32.50.23.000-00001804 | штука | Сведения отсутствуют | Протез плеча рабочий | Протез должен состоять из приемной гильзы плеча, изготовленной по слепку с культи пациента из листового полиэтилена или слоистого пластика на основе связующих смол, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам плеча: металлические шины, звена плеча, локтевого узла, предплечья и приемника для насадок. Протез должен включать набор рабочих насадок не менее 5 шт., крепление протеза должно быть ремешковое. В комплект протеза должны входить четыре чехла | 2 |
| 12 | Протезы при вычленении плечевого сустава без электропитания-32.50.23.000-00001804 | штука | Сведения отсутствуют | Протез после вычленения плеча косметический | Протез после вычленения плеча косметический с приемной гильзой-наплечником из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол по индивидуальному гипсовому слепку. Кисть косметическая, кисть искусственная пассивная с косметической оболочкой, плечевой шарнир шаровой, двухосевой, узел "локоть-предплечье" с пассивной фиксацией предплечья относительно плеча, крепление бандажом, формообразующая косметическая облицовка модульная. На кисть должны быть предусмотрены шерстяные перчатки. В комплект протеза должны входить четыре чехла | 1 |
| 13 | Протезы при вычленении плечевого сустава без электропитания-32.50.23.000-00001804 | штука | Сведения отсутствуют | Протез после вычленения плеча рабочий | Протез должен быть с жесткой пластмассовой приемной гильзой – наплечником, с вкладной гильзой из вспененного полиэтилена по индивидуальному гипсовому слепку, с плечевым узлом, тугоподвижным узлом ротации, локтевой узел должен быть с бесступенчатой фиксацией, звено предплечья с приемником для рабочих насадок с комплектом насадок не менее 5 шт. Плечевой узел должен закрепляться к наплечнику на уровне проекции головки плеча. Крепление должно быть ремнем, проходящим через грудь и спину инвалида. Протезы должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи их Получателям не менее 2 лет. | 1 |
| 14 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности—32.50.23.000-00001819 | штука | Сведения отсутствуют | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Оболочка косметическая должна быть с улучшенными эксплуатационными свойствами, по цвету и кожному рисунку, повторяющая кисть сохранившейся конечности, для протезов верхних конечностей, должна изготавливаться из пластизоля или силикона, внутренняя часть оболочки должна состоять из формообразующего каркаса | 10 |
|  | Итого |  |  |  |  | 70 |