Техническое задание

Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению ортезов (аппаратов на нижние конечности) в 2019 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | № вида ТСР (изделий)* | Наименование работ | Требования к техническим характеристикам Товара, используемого для выполнения работ** | Объем работ - количество изготовленных изделий (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88-09-42 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на всю ногу | Аппарат на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, изготовление по индивидуальному слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. Гильзы должны быть из термопласта со смягчающим слоем из вспененного материала или без него, шарниры из углепластика или нержавеющей стали, шины облегченные или стальные, с замком или без замка в коленном шарнире, крепление аппарата при помощи шнуровки или ленты контактной (в зависимости от медицинских показаний). | 19 |  |
| 2 | 88-09-43 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, изготовление по индивидуальному слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. Аппарат на нижние конечности и туловище представляет собой конструкцию, состоящую из двух аппаратов на всю ногу, соединённых с полукорсетом тазобедренными шарнирами. Коленные шарниры должны быть свободного хода или замковые (в зависимости от медицинских показаний). Голеностопные шарниры должны позволять регулировать объём и усиление движения в суставе. В зависимости от показаний должна быть предусмотрена возможность изготовления с пластиковым голеностопным сапожком. Крепление аппарата и полукорсета должно осуществляться при помощи контактных застёжек. Коленные и тазобедренные шарниры должны быть с замковым элементом, с возможным их закреплением для свободного хода. | 58 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 77 |  |

* Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р". Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

** Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник размещения заказа обязан обеспечить возможность изготовления ортезов с использованием всех составляющих и материалов ортезов, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Требования к результатам работ, к  качеству  и  безопасности  работ,

технические  и  функциональные характеристики работ,

маркировке, упаковке и транспортированию

Требования к результатам работ

Ортезы (аппараты) на верхние и нижние конечности классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 06 12.

Ортопедический аппарат – устройство, надеваемое на сегмент(ы) или всю конечность человека в целях восстановления двигательных функций и (или) предупреждения развития деформаций путем разгрузки или фиксации в положении достигаемой коррекции.

Работы по изготовлению ортезов для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации, а также инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

Требования  к качеству и  безопасности  работ

Ортезы (аппараты) на верхние и нижние конечности должны соответствовать требованиям республиканского стандарта  «РСТ РСФСР 644-80. Республиканский стандарт РСФСР. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 56137-2014 « Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 53346-2009 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности».

Ортез должен плотно охватывать конечность или ее сегменты, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности; ортез должен допускать свободное надевание на пораженную конечность.

Ортезы должны разрабатываться с учетом эргономических требований, принимая во внимание специальные требования к применению их по назначению. Если ортез или один из его элементов или узлов требует регулировки или управления пользователем, то средства регулировки или управления должны быть легкодоступными и эргономически удобными для пользователя.

Все материалы, применяемые в ортезах, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении устройства назначенным способом. При изготовлении не допускается использование легковоспламеняющихся горючих материалов.

Детали узлов должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов. Узлы аппарата должны быть устойчивы к воздействию биологических жидкостей (пот, моча).

Ортез должен быть приспособлен (доступен) для чистки и не должен удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Материалы, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения TCP. Методы очистки и дезинфекции, соответствующие чистящие материалы и дезинфицирующие средства, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в инструкции по применению изделия.

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов. Ортезы не должны иметь выступов (выступающих деталей), если они не требуются, исходя из назначения TCP. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

Любые движущиеся части ортеза, способные создать опасность и недоступные для пользователя, должны иметь достаточные защитные устройства, которые должны составлять неотъемлемую часть TCP и могут быть удалены только с использованием инструмента.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» ортезы (аппараты)  включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствии которой необходимо наличие декларации соответствия.

Контролю  качества следует подвергать готовые изделия до их передачи пользователю.

Требования  к маркировке, упаковке и транспортированию готовых изделий

Маркировка,  упаковка и  транспортирование ортезов должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ «РСТ РСФСР 644-80. Республиканский стандарт РСФСР. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»:  готовые изделия должны быть проверены ОТК или контрольным мастером предприятия или завода-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта, соответствующей конструкторской документации. Техническому контролю должно быть подвергнуто каждое изделие.

Клеймение ОТК должно проводиться резиновым штампом краской. Допускается товарный знак изготавливать типографским способом на картоне размером 50х30 и прикреплять его к изделию на шнуровке, а также клеймение способом декалькомании.

Согласно требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2 «Маркировка») каждый ортез должен иметь этикетку, на которой должны быть указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

В инструкции по применению должны быть указаны допустимые максимальные параметры нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, установленные для приложению к ортезу пользователем.

Согласно п.5.2 «Упаковка» Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» упаковку ортезов проводят при их выдаче. Изделия упаковывают в оберточную бумагу и завязывают шпагатом.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполненных работ.

Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены с надлежащим качеством, не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок на изготовленный ортез исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять не менее 7 (семи) месяцев. Подрядчик должен проводить гарантийное обслуживание (осуществлять ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

•	восстановлении изделия не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней;

•	изготовлении нового изделия не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней.

Ортезы и узлы ортезов должны быть ремонтопригодными в течении срока службы. В случае выхода изделия из строя, в период гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же несет расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Если ортез выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Подрядчиком.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю готового изделия Поставщик обязан обеспечить консультационную помощь по правильному пользованию изделием и предоставить инструкцию по применению ортеза.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, _____________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный адрес)*

Прием заказа, снятие слепков, примерка, получение ортезов (аппаратов на нижние конечности), при необходимости, могут осуществляться по месту жительства Получателя.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт