Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Конструкция и основные технические характеристики. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозионным покрытием. Конструкция должна предоставлять возможность складывания кресло - коляски без применения инструментов. Должны быть следующие оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски должны быть оснащена ручками для толкания; - для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировки спинка коляски должны быть складная по горизонтальной оси; - подлокотники должны быть съемные или откидные с фиксацией; - опоры подлокотников должны быть регулируемые по высоте; - поворотные (передние) колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть регулируемые по вертикальной оси; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по вертикальной и горизонтальной осям; - должны быть рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - подножки должны быть оснащены ремнем-упором для голеней; - должен быть в наличии ножной упор для управления сопровождающим лицом. - должен быть в наличии антиопрокидыватель; - должна быть в наличии подушка на сидение толщиной не менее 3 см. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 20 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях; - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 130 мм; - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 50 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях; - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 75 мм с фиксацией не менее чем в 8-ми положениях. - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 60 мм с фиксацией не менее чем в 2-х положениях. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 400 мм до не более 500 мм (не менее 5-ти типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья не менее 420 мм; Высота сиденья не менее 490 мм; Высота спинки не более 460 мм; Диаметр передних колес в диапазоне от не менее 175 мм до не более 200 мм; Диаметр приводных (задних) колес в диапазоне от не менее 570 мм до не более 620мм; Масса не более 20 кг. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) не менее 125 кг Габариты (ДхШхВ), мм не более 1070х600-700х960 В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 345 |
| 2 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами, толщина подушки сиденья и спинки должны быть не менее 50 мм. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 150 мм и не более 180 мм. Передние колеса должны иметь возможность установки по высоте не менее чем в двух положениях. Диаметр задних колес должен составлять не менее 360 мм и не более 400 мм. Спинка и сиденье должны быть регулируемые углу наклона с помощью пневмоцилиндров посредством рычагов управления, установленных на ручках для толкания. Регулировка наклона спинки должна быть до положения «лежа». Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки и ремнем безопасности, регулируемым по длине. Угол наклона сидения должен быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров на не менее чем 45 градусов. Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте, глубине и углу наклона мягким подголовником и регулируемыми по высоте не менее трех положений и глубине не менее двух положений установки боковыми упорами для туловища. Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте на не менее чем 40 мм и по ширине на не менее чем 80 мм. Подножки должны быть съемными, откидными, регулируемые по длине голени и по углу наклона в коленном суставе на не менее 90 градусов (до горизонтального положения). Подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки. Кресло-коляска должна быть оснащена столиком с антиспастической ручкой. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь съемные антиопрокидыватели, регулируемые по длине вылета не менее чем в пяти положениях с колесной опорой. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья 340-420 мм, 360-440 мм, 380-460 мм (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее 380 мм Высота спинки не более 450 мм Вес кресла - коляски должен быть не более 25 кг Грузоподъемность должна быть не менее 110 кг В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 23 |
| 3 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска имеет складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям Кресло-коляска должна быть оснащена: - спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка должна быть изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). - обшивка спинки и сиденья должна быть съемная. - угол наклона сидения должен быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров на не менее чем 45 градусов. - угол наклона спинки должен быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров до положения "лежа". - подлокотники должны быть фиксированные. - передние (поворотные) колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки диаметром не менее 150 мм; - задние колеса с цельнолитыми шинами, для пассивного использования (без ободьев для ручного привода). Диметр задних колес не менее 310 мм; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона на не менее 90 град (до горизонтального положения); - подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы, ложементы должны быть регулируемыми по высоте установки в не менее 3-ох положениях; Кресло-коляска должна быть укомплектована: - съемным посадочным сиденьем с возможностью установки в автомобиле; - съемным медиальным абдуктором; - съемным столиком; - регулируемым по высоте подголовником; - тормозами для сопровождающего лица на каждое заднее колесо; - регулируемыми по установке ручными тормозами; - съемными антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, регулируемыми по высоте установки в не менее 5-ти положениях; Технические характеристики должны быть: Вес кресла-коляски –не более 22 кг; Грузоподъемность не менее 90 кг; Ширина сидения: не менее 35 см. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 18 |
| 4 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть: - оснащена съемной, откидной ножной опорой; - снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа; - оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - оснащена пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку; Рама должна быть изготовлена из коррозионно стойкого алюминиевого сплава и должна иметь эмалевые лакокрасочные покрытия. Сиденье должно быть съемное с возможностью регулировки по ширине и глубине; Спинка должна быть сиденья с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. Обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани. Сидение должно обладать возможностью переустановки по и против движения. Прогулочная коляска должна быть оснащена корзиной для вещей, а также съемным капюшоном. Технические характеристики: Ширина сиденья должна быть регулируемая, не менее двух типоразмеров. Диапазон регулировки ширины сиденья от не менее 280 мм до не более 320 мм, от не менее 320 мм до не более 380 мм (в зависимости от типоразмера). Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне не менее 320 мм - не более 390 мм Высота спинки регулируется в диапазоне не менее 420 мм не более 560 мм Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от не менее 90º до не более 180° Диаметр колес (передние/задние) не менее 200/300 мм Масса не более 22 кг. Грузоподъемность не менее кг, 75. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 23 |
| 5 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП должны быть для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее не менее 200 мм. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Диаметр задних колес должен составлять не менее 300 мм и не более 320 мм. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по- и против- направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине боковые упоры туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее 60 мм. Подножка должны быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 50 мм не менее чем в трех положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным столиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 250 мм и не более 380 мм Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 300 мм и не более 360 мм Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 420 мм и не более 570 мм Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 90 º до не более 175º Вес кресла - коляски должен быть не более 20,0 кг Грузоподъемность должна быть не менее 75 кг В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 17 |
| 6 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть выполнены из алюминия и должны иметь не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного схвата. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 47,5 см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Приводные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см. Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения. Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен быть изготовлен из вспененной резины, и иметь ширину опоры не менее 33 см и анатомическую форму. Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толканиях. Кресло-коляска должна быть укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемым по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 30.92.20.000 | шт | 9 |
| 7 | 7-01-03 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски с приводом для управления одной рукой комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и должны быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира, либо эквивалент. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией, а также на раме должны быть установлены ограничительные линейки ширины сиденья. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 17,5 см и не более 20 см (указать конкретное значение). Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 5 позиций (указать конкретное значение) установки положения колеса. Вилка должна быть регулируемая по углу наклона не менее чем на 10 градусов (указать конкретное значение). В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см (указать конкретное значение). Приводные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические (указать конкретное значение) покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены ободами и обручами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может перестраиваться на левую и правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от стороны установления привода, правое или левое колесо снабжается двумя обручами (малым и большим) для толкания на колесе под рабочей рукой. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Спинка должна быть оснащена съемной распоркой жесткости, устанавливаемой на ручки для толкания. Высота спинки должна быть не менее 42 см (указать конкретное значение) и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем в пяти положениях (указать конкретное значение) в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение). Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в пяти положениях в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение). Подлокотники кресла-коляски должны быть откидными и съемными. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте не менее чем на 2 см с фиксацией не менее чем в двух положениях. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 34 см (указать конкретное значение). Подножки должны легко демонтироваться или просто отводится внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте в диапазоне не менее 10 см и углу наклона не менее 10 градусов. Опоры подножек должны быть оснащены ремнями-упорами для стоп. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 30 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 5 см (указать конкретное значение) и сзади в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение) не менее чем в шести положениях; - изменение установки задних колес по горизонтали в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение) не менее чем в шести положениях; - изменение угла наклона сиденья в диапазоне от не менее минус 5 до не более 15 градусов (указать конкретное значение); Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь съемный антиопрокидыватель, регулируемый по длине вылета не менее чем в двух положениях с колесной опорой. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 20 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 5 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения должны определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 3 |
| 8 | 7-01-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляски с ручным приводом с откидной спинкой комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - съемные подлокотники с кнопочной фиксацией; - сидение с ремнями для складывания; - передние колеса с цельнолитыми шинами диаметром не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение); - приводные (задние) колеса с цельнолитыми шинами; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - подножки оснащены ремнем-упором для голеней; - регулируемые стояночные тормоза; - съемное устройство противоопрокидывания с колесной опорой; - подушкой на сидение, толщиной не менее 3 см (указать конкретное значение). - съемный подголовник-спинка; - ножной упор для управления сопровождающим лицом; - хозяйственный отсек. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - спинки: по углу наклона на не менее 90 град (указать конкретное значение). - съемных, откидных подножек: по длине голени на не менее 110 мм (указать конкретное значение); - съемной подушки подголовника: по высоте на не менее 200 мм (указать конкретное значение). Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 480 мм (указать конкретное значение) (не менее 3-ох типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 430 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не более 500 мм (указать конкретное значение) Общая ширина – не более 750 мм (указать конкретное значение) Длина – не более 1200 мм (указать конкретное значение) Высота – не более 1000 мм (указать конкретное значение) Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение) Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм (указать конкретное значение) Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску – не менее 125 кг (указать конкретное значение) Масса кресло-коляски – не более 23 кг (указать конкретное значение) В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 2 |
| 9 | 7-01-07 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама должна быть выполнена их металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Кресло-коляска должна быть оснащена: - передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами; - приводные (задние) колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси не менее 2-х положений (указать конкретное значение); - противопролежневая подушка на сиденье толщиной не менее 50 мм; - съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники откидные или съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте; - регулируемые стояночные тормоза; - ручки для толкания; - ножные упоры для управления; - устройства антиопрокидывания; Спинка должна быть оснащена задним карманом для мелких вещей. Должны быть в наличии регулировки: Подножек – по длине голени на не менее 130 мм (указать конкретное значение) Технические характеристики: Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 50 см +/- 1 см, 53 см +/- 1 см, 55 см +/- 1 см, 58 см +/- 1 см, 60 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 5 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения должны определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Глубина сиденья – не менее 400 мм (указать конкретное значение) Высота сиденья – не более 500 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не менее 420 мм (указать конкретное значение) Вес – не более 23 кг (указать конкретное значение) Грузоподъемность – не менее 150 кг (указать конкретное значение) Габариты (Д*Ш*В) 1170х(700-800) х910 мм В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 3 |
| 10 | 7-02-01 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 3 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 40,5 см и иметь возможность складывания по горизонтальной оси. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте не менее 2 см не менее чем в двух положениях. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 25 см и не более 34 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте не менее 10 см и углу наклона не менее 15º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 12 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 5 и сзади в диапазоне не менее 7 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 6 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4 ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 30.92.20.000 | шт | 220 |
| 11 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещенияй в том числе по дорогам с твердым покрытием. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами, толщина подушки сиденья и спинки должны быть не менее 50 мм. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 150 мм и не более 180 мм. Передние колеса должны иметь возможность установки по высоте не менее чем в двух положениях. Диаметр задних колес должен составлять не менее 360 мм и не более 400 мм. Спинка и сиденье должны быть регулируемые углу наклона с помощью пневмоцилиндров посредством рычагов управления, установленных на ручках для толкания. Регулировка наклона спинки должна быть до положения «лежа». Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки и ремнем безопасности, регулируемым по длине. Угол наклона сидения должен быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров на не менее чем 45 градусов. Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте, глубине и углу наклона мягким подголовником и регулируемыми по высоте не менее трех положений и глубине не менее двух положений установки боковыми упорами для туловища. Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте на не менее чем 40 мм и по ширине на не менее чем 80 мм. Подножки должны быть съемными, откидными, регулируемые по длине голени и по углу наклона в коленном суставе на не менее 90 градусов (до горизонтального положения). Подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки. Кресло-коляска должна быть оснащена столиком с антиспастической ручкой. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь съемные антиопрокидыватели, регулируемые по длине вылета не менее чем в пяти положениях с колесной опорой. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья 340-420 мм, 360-440 мм, 380-460 мм (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее 380 мм Высота спинки не более 450 мм Вес кресла - коляски должен быть не более 25 кг Грузоподъемность должна быть не менее 110 кг В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 4 |
| 12 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски должна быть выполнена из алюминиевых труб. Коляска должна быть оснащена: - съемными подушками спинки и сидения; - подножками откидными, соединяющимися в единую опору для ног; - подголовником съемным; - стояночными тормозами на задних колесах; - ремнями-упорами под икроножные мышцы; - системой привязных ремней с центральной защелкой; - колесами с цельнолитыми шинами; - ремнями фиксации ног, установленными на сидении. Кресло коляска должна обладать возможностью регулировки: - подножек – по длине голени не менее, чем на 90 мм; - подголовника - по высоте не менее, чем на 50 мм; - опор для ног – по углу наклона; - спинки - по углу наклона; - сиденья – по углу наклона не менее, чем в 3-х положениях, по глубине не менее, чем в 2-х положениях; - привязных ремней – по высоте установки не менее, чем в 2-х положениях. Технические характеристики: Ширина сидения должна быть не менее 260 мм; Вес не более 10 кг. Грузоподъемность не менее 50 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 7 |
| 13 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее не менее 200 мм. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Диаметр задних колес должен составлять не менее 300 мм и не более 320 мм. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по- и против- направления движения. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должны входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине боковые упоры туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее 60 мм. Подножка должны быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 50 мм не менее чем в трех положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным столиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 250 мм и не более 380 мм Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 300 мм и не более 360 мм Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 420 мм и не более 570 мм Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 90 º до не более 175º Вес кресла - коляски должен быть не более 20,0 кг Грузоподъемность должна быть не менее 75 кг В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 14 |
| 14 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть: - оснащена съемной, откидной ножной опорой; - снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа; - оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - оснащена пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку; Рама должна быть изготовлена из коррозионно стойкого алюминиевого сплава и должна иметь эмалевые лакокрасочные покрытия. Сиденье должно быть съемное с возможностью регулировки по ширине и глубине; Спинка должна быть сиденья с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. Обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани. Сидение должно обладать возможностью переустановки по и против движения. Прогулочная коляска должна быть оснащена корзиной для вещей, а также съемным капюшоном. Технические характеристики: Ширина сиденья должна быть регулируемая, не менее двух типоразмеров. Диапазон регулировки ширины сиденья от не менее 280 мм до не более 320 мм, от не менее 320 мм до не более 380 мм (в зависимости от типоразмера). Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне не менее 320 мм - не более 390 мм Высота спинки регулируется в диапазоне не менее 420 мм не более 560 мм Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от не менее 90º до не более 180° Диаметр колес (передние/задние) не менее 200/300 мм Масса не более 22 кг. Грузоподъемность не менее кг, 75. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 14 |
| 15 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска имеет складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски выполнена из алюминиевых труб. Поверхность рамной конструкции обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Кресло-коляска оснащена - мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте; - фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления; - крепление плечевых точек Н-образного ремня регулируется по высоте на 150 мм. - откидными, регулируемыми по длине голени подножками; - стояночными тормозами для задних колес; - ручками для сопровождающего лица; - передними поворотными колесами с фиксатором, диаметром 190 мм, шириной 50 мм; - быстросъемными задними колесами, диаметром 290 мм, шириной 60 мм; Обивка сиденья и спинки съемные и выполненны из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Кресло-коляска имеет фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов. Кресло-коляска обладает функцией регулировки глубины сиденья и регулировки угла наклона спинки. Коляска укомплектована корзиной для вещей и съемным капюшоном от дождя и солнца. Кресло-коляска оснащена ремнями - натяжителями, регулирующими жесткость спинки коляски. Коляска оснащена упором для сопровождающего лица, облегчающим заезд на препятствие. Характеристики кресла-коляски: Ширина сиденья 330 мм; 360 мм (2-а типоразмера); Глубина сиденья регулируется в диапазоне 305 мм - 405 мм; Грузоподъемность 45 кг; Масса 16 кг. В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы 4 года. | 30.92.20.000 | шт | 14 |
| 16 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска имеет складную конструкцию по типу «трость». Рама кресло-коляски выполнена из металлических, пластиковых материалов с антикоррозионным покрытием. Кресло - коляска имеет следующие регулировки: - регулировка угла наклона спинки - подголовник с фиксатором для головы, регулируемым по высоте; - мягкий абдуктор с регулировкой глубины расположения; - подножки, регулируемые по длине с фиксирующими ремнями; - спинка, сидение, подголовник, абдуктор и козырек обтянуты мягкими съемными чехлами; - плечевые фиксирующие ремни; - ремень, фиксирующий бедра; - ремень для голени; - мягкие боковые фиксаторы; - передний барьер; - раздельные стояночные тормоза для задних колес с возможностью фиксации; - передние поворотные колеса с фиксаторами для прямолинейного движения. - светоотражатели (катафоты) на задних колесах. Кресло - коляска имеет следующую комплектацию: Съемный капюшон для защиты от дождя и солнца. Корзина. Дождевик. Мешок зимний на ноги. Ширина сиденья: 350 мм. Высота спинки: 545 мм. Вес коляски: 11,5 кг. Макс. нагрузка: 30 кг. В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы 4 года. | 30.92.20.000 | шт | 14 |
| 17 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструмента, насосом, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть выполнены из алюминия и должны иметь не менее 2-х регулировок установки от приводного колеса для более удобного схвата. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 47,5 см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Поворотные колеса должны иметь пневматические покрышки и иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Приводные колеса должны иметь пневматические покрышки, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см. Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения. Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник должен быть изготовлен из вспененной резины, и иметь ширину опоры не менее 33 см и анатомическую форму. Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толканиях. Кресло-коляска должна быть укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемым по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 30.92.20.000 | шт | 3 |
| 18 | 7-02-03 | Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски с рычажным приводом прогулочные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Конструкция прогулочной кресла-коляски для взрослых с двуручным рычажным приводом должна обеспечивать самостоятельное передвижение инвалида в условиях преимущественно вне помещений для преодоления значительных расстояний по дорогам с твердым покрытием. Рамная конструкция должна быть выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок; рама коляски должна быть складная по вертикальной оси; рычажный привод на задние колеса. Кресло-коляска должна иметь: - подножки съемные, регулируемые по длине голени; - съемный ремень-упор под икры ног; - стояночные тормоза; - передние колеса с пневматическими шинами, диаметром не менее 300мм (указать конкретное значение); - задние колеса с пневматическими шинами, диаметром не более 490 мм (указать конкретное значение); - приводные рычаги должны быть поворотными, регулируемые по высоте; - управление передними колесами при помощи приводного рычага; - подлокотники с мягкими накладками; - светоотражающие устройства на задних колесах; - переустановка поворотного рычага справа налево, без применения инструмента (по индивидуальному заказу); - ручки для сопровождающего лица. Габаритные размеры: - ширина сидения не менее 400 не более 505мм (не менее трех типоразмеров (указать конкретное значение), по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); - грузоподъемность не менее 125кг (указать конкретное значение). - вес не более 27 кг (указать конкретное значение). В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 3 |
| 19 | 7-02-04 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски с приводом для управления одной рукой комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и должны быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира, либо эквивалент. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией, а также на раме должны быть установлены ограничительные линейки ширины сиденья. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 17,5 см и не более 20 см (указать конкретное значение). Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 5 позиций (указать конкретное значение) установки положения колеса. Вилка должна быть регулируемая по углу наклона не менее чем на 10 градусов (указать конкретное значение). В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см (указать конкретное значение). Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены ободами и обручами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может перестраиваться на левую и правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от стороны установления привода, правое или левое колесо снабжается двумя обручами (малым и большим) для толкания на колесе под рабочей рукой. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Спинка должна быть оснащена съемной распоркой жесткости, устанавливаемой на ручки для толкания. Высота спинки должна быть не менее 42 см (указать конкретное значение) и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем в пяти положениях (указать конкретное значение) в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение). Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в пяти положениях в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение). Подлокотники кресла-коляски должны быть откидными и съемными. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте не менее чем на 2 см с фиксацией не менее чем в двух положениях. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 34 см (указать конкретное значение). Подножки должны легко демонтироваться или просто отводится внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте в диапазоне не менее 10 см и углу наклона не менее 10 градусов. Опоры подножек должны быть оснащены ремнями-упорами для стоп. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 30 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 5 см (указать конкретное значение) и сзади в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение) не менее чем в шести положениях; - изменение установки задних колес по горизонтали в диапазоне не менее 10 см (указать конкретное значение) не менее чем в шести положениях; - изменение угла наклона сиденья в диапазоне от не менее минус 5 до не более 15 градусов (указать конкретное значение); Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь съемный антиопрокидыватель, регулируемый по длине вылета не менее чем в двух положениях с колесной опорой. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 20 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 5 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения должны определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 20 | 7-02-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляски с ручным приводом с откидной спинкой комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - съемные подлокотники с кнопочной фиксацией; - сидение с ремнями для складывания; - передние колеса с цельнолитыми шинами диаметром не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение); - приводные (задние) колеса с пневматическими шинами; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - подножки оснащены ремнем-упором для голеней; - регулируемые стояночные тормоза; - съемное устройство противоопрокидывания с колесной опорой; - подушкой на сидение, толщиной не менее 3 см (указать конкретное значение). - съемный подголовник-спинка; - ножной упор для управления сопровождающим лицом; - хозяйственный отсек. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - спинки: по углу наклона на не менее 90 град (указать конкретное значение). - съемных, откидных подножек: по длине голени на не менее 110 мм (указать конкретное значение); - съемной подушки подголовника: по высоте на не менее 200 мм (указать конкретное значение). Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 480 мм (указать конкретное значение) (не менее 3-ох типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 430 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не более 500 мм (указать конкретное значение) Общая ширина – не более 750 мм (указать конкретное значение) Длина – не более 1200 мм (указать конкретное значение) Высота – не более 1000 мм (указать конкретное значение) Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм (указать конкретное значение) Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм (указать конкретное значение) Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску – не менее 125 кг (указать конкретное значение) Масса кресло-коляски – не более 23 кг (указать конкретное значение) В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 3 |
| 21 | 7-02-08 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом должны быть предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама должна быть выполнена их металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Кресло-коляска должна быть оснащена: - передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами; - приводные (задние) колеса с пневматическими шинами, регулируемые по вертикальной оси не менее 2-х положений (указать конкретное значение); - противопролежневая подушка на сиденье толщиной не менее 50 мм; - съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники откидные или съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте; - регулируемые стояночные тормоза; - ручки для толкания; - ножные упоры для управления; - устройства антиопрокидывания; Спинка должна быть оснащена задним карманом для мелких вещей. Должны быть в наличии регулировки: Подножек – по длине голени на не менее 130 мм (указать конкретное значение) Технические характеристики: Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 50 см +/- 1 см, 53 см +/- 1 см, 55 см +/- 1 см, 58 см +/- 1 см, 60 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 5 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения должны определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Глубина сиденья – не менее 400 мм (указать конкретное значение) Высота сиденья – не более 500 мм (указать конкретное значение) Высота спинки – не менее 420 мм (указать конкретное значение) Вес – не более 23 кг (указать конкретное значение) Грузоподъемность – не менее 150 кг (указать конкретное значение) Габариты (Д*Ш*В) 1170х(700-800) х910 мм В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 3 |
| 22 | 7-04-01 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски с электроприводом комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения приводимое в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях. Основные технические характеристики: - рама кресло-коляски должна иметь возможность складываться; - спинка кресло-коляски должна иметь возможность складываться по горизонтальной оси; - материал спинки и сиденья должен быть изготовлен из высокопрочной, экологически чистой ткани, которая при необходимости, легко моется; - спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания и оснащена регулируемыми ремнями натяжения; - кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками с мягкими накладками. Подлокотники должны быть съемные и откидные, и иметь боковые грязезащитные щитки; - накладки подлокотников должны быть с кнопочным механизмом регулировки по высоте не менее 5 см (указать конкретное значение); - кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемными, откидными, регулируемыми по высоте опорами (подножками) для ног. Подножки должны быть укомплектованы опорным ремням для голени; - кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности; - сиденье кресло-коляски должно быть укомплектовано противопролежневой подушкой; - кресло-коляска должна быть оборудована противопрокидывающимся устройством с роликами; - передние колеса должны быть оснащены самоориентирующимися цельнолитыми шинами (диаметр колес не менее 200 мм (указать конкретное значение)); - задние колеса должны быть оснащены пневматическими или цельнолитыми шинами; - управление креслом-коляской должно осуществляться манипулятором типа «джойстик», расположенным на пульте управления. Пульт управления должен иметь возможность установки на подлокотнике как с правой, так и с левой стороны, и регулируется по длине относительно подлокотника. Пульт должен иметь USB разъем для зарядки мобильных устройств пользователя и для проведения диагностики системы. Пульт должен иметь ударопрочную, пылевлагозащищенную конструкцию, светодиодную шкалу состояния заряда аккумуляторов, кнопку включения и выключения питания. Габаритные размеры: - масса полностью оснащенной кресла-коляски с электроприводом не более 68 кг (указать конкретное значение) (с учетом веса аккумулятора); - грузоподъемность не менее 125 кг (указать конкретное значение); - ширины сиденья в диапазоне от не менее 430 мм до не более 480 мм (указать конкретное значение) (не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); - глубина сиденья не менее 400 мм (указать конкретное значение); - высота сиденья не менее 470 мм (указать конкретное значение); - высота спинки не менее 400 мм (указать конкретное значение); - максимальная скорость не менее 8 км/ч (указать конкретное значение); - запас хода не менее 20 км (указать конкретное значение); - характеристика электропитания: аккумуляторные батареи 12В/ 20А/ч – 2 штуки. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 5 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 17 |
| 23 | 7-04-02 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски с электроприводом предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов , а также при помощи обслуживающего персонала. Конструкция кресла-коляски должна иметь следующие регулировки: Рама кресла-коляски должна быть складной, изготовлена из алюминиевых труб с антикоррозионным покрытием. Управление должно осуществляться манипулятором типа «джойстик». Отключение электропривода должно позволять перемещать коляску сопровождающим лицом. Диапазон скоростей не менее – 0 км/ч- 6 км/ч (указать конкретное значение). Дальность пробега без подзарядки не менее – 18 км (указать конкретное значение). Емкость аккумуляторов не менее – 36 А/ч (указать конкретное значение). Преодоление подъемов – не менее 12 град (указать конкретное значение); Преодоление препятствий не менее 4 см (указать конкретное значение). Конструкция кресла-коляски должна иметь следующие регулировки: - съемных подлокотников: по высоте и по ширине; - съемных откидных подножек: по длине голени не менее 130 мм (указать конкретное значение); - опор для ног - по углу установки; - съемных устройств противоопрокидывания с колесной опорой и пружинным фиксатором: по высоте установки до не менее 60 мм (указать конкретное значение); - съемного манипулятора: по длине выдвижения до не менее 200 мм (указать конкретное значение), с возможностью переустановки как слева, так и справа. Должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - спинка и сиденье на жестком основании; - съемный подголовник; - съемный абдуктор; - съемные боковые упоры для туловища; - Диаметр передних колес с цельнолитыми шинами не менее 200х50мм (указать конкретное значение); - Диаметр задних колес с пневматическими шинами не менее 320х50мм (указать конкретное значение); - манипулятор оснащен контроллером с индикацией зарядки аккумуляторов и скорости движения, кнопочной регулировкой скорости движения и звуковым сигналом; - корзина для блока аккумуляторов – съемно-выдвижная с запорным механизмом; - пластиковые кожухи для установки аккумуляторов; - комплектуется зарядным устройством; - ремни для фиксации тела с пряжкой-защелкой; - ремень-упор для голеней; - два герметичных необслуживаемых аккумулятора емкостью не менее 35Ач (указать конкретное значение); Кресла-коляска должна иметь следующие параметры: Ширина сидения: не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) от 430 мм до 480 мм (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее: 400 мм (указать конкретное значение) Высота спинки: не менее 430 мм (указать конкретное значение). Параметры в разложенном виде (ШхВхД), мм: не более 620-710х950х1150 (указать конкретное значение). Ширина в сложенном виде: не более 380 мм (указать конкретное значение) Масса, соответственно ширине сиденья, не менее кг: 65,7, 68,0, 68,5 (указать конкретное значение) Грузоподъёмность: не менее 125 кг (указать конкретное значение) Срок службы не менее 5 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 10 |
| 24 | 7-05-01 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Тележка инвалидная (далее - тележка) предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов, лишенных нижних конечностей в помещениях и на улице по дорогам преимущественно с твердым покрытием. Тележка представляет собой основание на четырех колесах диаметром не менее 125 мм (указать конкретное значение) с полиуретановыми шинами. На основании закреплено мягкое сиденье, обтянутое искусственной кожей. Тележка оснащена регулируемыми ремнями для фиксации туловища, и тремя регулируемыми петлями для подсоединения к поясному ремню пользователя. Для удобства передвижения в комплект тележки входят ручные упоры Габаритные размеры, мм: длина не менее 430 (указать конкретное значение) ширина не менее 330 (указать конкретное значение) высота не менее 200 (указать конкретное значение) Грузоподъемность не менее 80 кг (указать конкретное значение) Масса не более 6,5 кг (указать конкретное значение) Срок службы не менее 1 года 6 месяцев (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | 30.92.20.000 | шт | 5 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресло-коляска предназначена для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение электроприводом, мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Кресло-коляски должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.
Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Сроки поставки товара: осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения списков Получателей, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 10 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 10.09.2019;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 10.09.2019.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта 100% поставка Товара (частичная поставка не допускается) для выборочной проверки Заказчиком на склад поставщика в г. Волгограде (п. 6.1. Контракта). Срок проведения выборочной проверки не более 7 (семи) рабочих дней со дня поставки на склад. Акт выборочной проверки подписывается обеими Сторонами в день ее окончания (п 6.3. Контракта). В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания выборочной проверки заказчик предоставляет  списки Получателей и дополнительный список (п. 4.1.12. Контракта) не позднее 01.09.2019. С момента получения списков Получателей по 10.09.2019  должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара (подробнее в Контракте).

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.09.2019. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 13.09.2019 для расчетов Поставщик передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю; отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 4 (четырех) рабочих дней.

Сумма: 15 506 765,00 руб.

Количество: 775 шт.