Техническое задание

Предмет контракта: Поставка в 2019 году  противопролежневых матрацев, инвалидам, в том числе детям-инвалидам, проживающим на территории Челябинской области.

| № | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование вида товара | Требования к функциональным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-01-01 | Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац полиуретановый - вспомогательное средство для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.) во время лежания, предназначенные для перераспределения нагрузки на уязвимые (ранимые) участки тела во время длительного периода лежания и предотвращающие появления язв и гангрен от пролежней. Матрац должен комплектоваться съемным чехлом, выполненным из непромокаемой воздухопроницаемой ткани с замком типа «молния», подходящим для многократной санитарной обработки. Размер матраца: не менее 1800*800*40 мм. | 200 |
| 2 | 10-01-02 | Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый матрац гелевый - вспомогательное средство для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.) во время лежания, предназначенные для перераспределения нагрузки на уязвимые (ранимые) участки тела во время длительного периода лежания и предотвращающие появления язв и гангрен от пролежней. В качестве наполнителя должен использоваться гелевый компонент. Матрац должен комплектоваться съемным чехлом, выполненным из непромокаемой воздухопроницаемой ткани с замком типа «молния», подходящим для многократной санитарной обработки. Размер: не менее 1800*840*40 мм. | 80 |
| 3 | 10-01-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Противопролежневый матрас воздушный (с компрессором) - Вспомогательное средство для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.) во время лежания, предназначенные для перераспределения нагрузки на уязвимые (ранимые) участки тела во время длительного периода лежания и предотвращающие появления язв и гангрен от пролежней. Наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацев - воздух. Матрац может быть ячеистого или балонного типа. Допустимая нагрузка на изделие не менее 110 кг. Матрац должен быть укомплектован малошумным воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. Используемое напряжение для работы компрессора 220В. Размер: не менее 1800*840*60 мм. | 290 |
| ИТОГО: | 570 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.  Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия качества объекта закупки

Поставщик должен гарантировать, что весь поставляемый Товар новый, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не имеет  дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня получения Товара Получателем и подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Обязательное наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время срока пользования с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев.

В случае выявления в течение срока годности скрытых дефектов, брака поставщик должен произвести замену товара за свой счет, по месту нахождения такого товара, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем получения претензии Заказчика.

Качество и безопасность Товара. Требования к упаковке и маркировке Товара

Противопролежневые матрацы должны соответствовать стандартам ГОСТ Р 57769-2017 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».  Противопролежневые матрацы оснащенные компрессором (насосом) должны соответствовать ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические (часть1. Общие требования безопасности).

Поверхности, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения Товара. Товар должен быть приспособлен (доступен) для чистки и не должен удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Для изготовления Товара должны применяют пожаробезопасные материалы.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

У воздушных противопролежневых матрацев компрессор должен иметь такой корпус, чтобы была обеспечена защита  от прикосновения к частям, находящимся под напряжением, и к частям, которые могут оказаться под напряжением в условиях единичного нарушения. Компрессор должен обеспечивать непрерывный режим работы.

Поверхность воздушного матраца должна обеспечивать переменное давление и эффект непрерывного массажа.

Качество изделий должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (Система сертификации ГОСТ) для электрических матрацев.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Маркировка Товара должна содержать

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или обозначение типа (вида модели) изделия;

- номер изделия по  системе нумерации предприятия-изготовителя, при необходимости;

- год изготовления изделия (или две последние цифры);

- обозначение стандартов или технических условий на изделие.

Место нанесения маркировки на изделии или табличке, прикрепленной к нему — в соответствии с конструкторской документацией на изделие.

Маркировка компрессора должна иметь по меньшей мере, «постоянно нанесенную»  и «ясно различимую» маркировку:

- происхождение изделия;

- обозначение типа и модели;

- присоединение питания;

- частота питающего напряжения (Гц);

- потребляемая мощность;

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту  от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения Товара.

Транспортировать следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.