Описание объекта закупки

Поставка средств опоры для инвалидов Республики Крым

Требования к техническим характеристикам Товара:

| Наименование Товара (модель, страна производитель) | Характеристика Товара | Ед. изм. (шт) |
| --- | --- | --- |
| Ходунки шагающие. | Ходунки шагающие. Ходунки шагающие предназначены для помощи в передвижении. Позволяют передвигаться методом поочередной перестановки левой и правой опорных сторон по ходу движения. Ходунки улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности. Ходунки шагающие должны быть изготовлены из прочного, легкого, устойчивого к коррозии материала; Ходунки шагающие должны регулироваться по высоте; Ходунки шагающие должны быть складывающимися; Опорные насадки должны быть из упругого, нескользящего материала; Ходунки шагающие должны иметь максимальную нагрузку не менее 100 кг. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи готового Изделия Получателю и должен составлять не менее 12 месяцев. ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки» | 300 |
| Ходунки на колесах. | Ходунки на колесах. Ходунки на колесах предназначены для помощи в передвижении, подходят для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности. Ходунки на колесах должны быть изготовлены из прочного, легкого, устойчивого к коррозии материала; Ходунки на колесах должны регулироваться по высоте; Ходунки на колесах должны быть складывающимися; Ходунки на колесах должны иметь два передних колеса; Опорные насадки ходунков на задних ножках должны быть из упругого, нескользящего материала; Ходунки на колесах должны иметь максимальную нагрузку не менее 100 кг. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи готового Изделия Получателю и должен составлять не менее 12 месяцев. ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках. | 50 |
| Ходунки с опорой на предплечье. | Ходунки с опорой на предплечье. Ходунки с опорой на предплечье предназначены для помощи в передвижении, подходят для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки создают максимально устойчивую опору при ходьбе и позволяют разгрузить ноги и позвоночник за счет переноса веса на предплечье. Ходунки с опорой на предплечье должны быть изготовлены из прочного, легкого, устойчивого к коррозии материала; Ходунки должны регулироваться по высоте; Ходунки должны иметь опору на предплечье; Ходунки с опорой на предплечье должны иметь четыре колеса, задние два колеса должны быть с тормозами; В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи готового Изделия Получателю и должен составлять не менее 12 месяцев. ГОСТ Р ИСО 11199-3-2010 Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 3. Ходунки с опорой на предплечье. | 3 |
| Ходунки с подмышечной опорой. | Ходунки с подмышечной опорой. Ходунки с подмышечной опорой – приспособление для передвижения людей с нарушением опорно-двигательной системы и пожилых людей при перемещении по помещениям и площадкам с твердым покрытием, улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшаю нагрузку на нижние конечности. Ходунки с подмышечной опорой должны быть изготовлены из прочного, устойчивого к коррозии материала; Ходунки с подмышечной опорой должны быть складывающимися; Ходунки должны иметь подмышечные опоры, регулируемые по высоте; Ходунки с подмышечной опорой должны иметь четыре колеса; Два колеса должны быть с тормозами (задние или передние); Ходунки должны иметь накладки на подмышечных опорах; Ходунки с подмышечной опорой должны иметь максимальную нагрузку не менее 100 кг. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи готового Изделия Получателю и должен составлять не менее 12 месяцев. | 10 |
| Ходунки -роллаторы | Ходунки -роллаторы Ходунки-роллаторы предназначены для передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Ходунки роллаторы должны быть изготовлены из прочного, легкого, устойчивого к коррозии материала; Ходунки-роллаторы должны быть складывающимися; Ходунки-роллаторы должны иметь 4 колеса; Ходунки-роллаторы должны иметь 2 ручных тормоза; Рукоятки ходунков-роллаторов должны регулироваться по высоте; Ходунки-роллаторы должны иметь сидение; Ходунки-роллаторы должны иметь мягкий упор для опоры спины; Ходунки-роллаторы должны иметь корзину для личных вещей; Ходунки-роллаторы должны иметь максимальную нагрузку не менее 100 кг. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи готового Изделия Получателю и должен составлять не менее 12 месяцев. ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках. | 40 |
| Итого: | 403 |

Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара: Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика, в течение 30 календарных дней с даты осуществления проверки соответствия описанию объекта закупки поставленного Товара.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий: Срок пользования противопролежневыми матрацами и подушками должен быть не менее минимального срока пользования, установленного приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 13.02.2018г. N 85н.

Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи готового Изделия Получателю и должен составлять не менее 12 месяцев.

# Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки», ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках, ГОСТ Р ИСО 11199-3-2010 Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 3. Ходунки с опорой на предплечье, ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; ГОСТ Р 51632-2014 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».