Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами

Тутор - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов туторами должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны отвечать требованиям:

– ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

– ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

– ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Работы должны включать в себя обеспечение туторами со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Объём выполняемых работ (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на лучезапястный сустав | 64 |
| 2 | Тутор на предплечье | 4 |
| 3 | Тутор на локтевой сустав | 38 |
| 4 | Тутор на плечевой сустав | 6 |
| 5 | Тутор на всю руку | 64 |
| 6 | Тутор на голеностопный сустав | 470 |
| 7 | Тутор на коленный сустав | 200 |
| 8 | Тутор на тазобедренный сустав | 3 |
| 9 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | 4 |
| 10 | Тутор на всю ногу | 60 |

Туторы должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию.

Туторы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

При выполнении работ по обеспечению инвалидов тутора, Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Исполнитель обязан предоставить возможность  обучения инвалидов правилам пользования ортезами.

Материалы применяемые при выполнении работ должны быть не токсичны, не вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении.

Упаковка туторов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики тутора должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы туторов, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики составляет:

| 8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| --- | --- | --- |
| 8-09-45 | Тутор на предплечье | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 8-09-46 | Тутор на локтевой сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 8-09-47 | Тутор на плечевой сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 8-09-48 | Тутор на всю руку | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
| 8-09-51 | Тутор на коленный сустав | Не менее 1 года |
| 8-09-52 | Тутор на тазобедренный сустав | Не менее 1 года |
| 8-09-53 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Не менее 1 года |
| 8-09-54 | Тутор на всю ногу | Не менее 1 года |

Гарантийный срок на туторы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и  должен составлять – 7 месяцев.

Гарантийный ремонт должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации.

Возможны замены туторов в связи с обеспечением Изделиями ненадлежащего качества  или в связи с неправильным определением размера Изделия в срок, установленный  законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Проведение работ по обеспечению инвалидов туторами должно осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Место выполнения работ: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.