ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: работы по изготовлению и обеспечению инвалидов

чехлами на культи нижних конечностей. Код по ОКПД2:  32.50.23.000

| Наименование изделия | Требования к изделию | Характеристики изделия | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Чехол силиконовый с замковым устройством для культи голени | 1. Технология изготовления | Стандартный техпроцесс. | 50 |
|  | 2. Комплектующие изделия | Чехол силиконовый, замковое устройство. |  |
|  | 3. Материал | Чехол изготавливается из силиконового геля. Замковое устройство изготавливается из нержавеющей стали. |  |
|  | 4. Внешний вид | Чехол телесного цвета, должен повторяет форму культи нижней конечности, в конусообразной верхушке чехла закрепляется замковое устройство цилиндрической формы. |  |
|  | 5. Подгонка к культе | Чехлы изготавливаются индивидуально, учитывая размер и особенности культи голени. Размеры чехла соответствуют длине окружности культи. |  |
|  | 6. Способ крепления | За счет эластичных свойств чехла должно происходить плотное и равномерное покрытие и охват культи по всей поверхности. Замковое устройство обеспечивает жесткое силовое крепление между чехлом и несущим модулем протеза. |  |
| Чехол силиконовый с замковым устройством для культи бедра | 1. Технология изготовления | Стандартный техпроцесс. | 40 |
|  | 2. Комплектующие изделия | Чехол силиконовый, замковое устройство. |  |
|  | 3. Материал | Чехол изготавливается из силиконового геля. Замковое устройство изготавливается из нержавеющей стали. |  |
|  | 4. Внешний вид | Чехол телесного цвета, должен повторять форму культи нижней конечности, в конусообразной верхушке чехла закрепляется замковое устройство цилиндрической формы. |  |
|  | 5. Подгонка к культе | Чехлы изготавливаются индивидуально, учитывая размер и особенности культи бедра. Размеры чехла соответствуют длине окружности культи. |  |
|  | 6. Способ крепления | За счет эластичных свойств чехла должно происходить плотное и равномерное покрытие и охват культи по всей поверхности. Замковое устройство обеспечивает жесткое силовое крепление между чехлом и несущим модулем протеза. |  |
| Чехол хлопчатобумажный для культей нижних конечностей | 1. Технология изготовления | Стандартный техпроцесс. | 200 |
|  | 2. Комплектующие изделия | Чехол для культи нижней конечности. |  |
|  | 3. Материал | Изготавливается из хлопчатобумажной ткани с малым процентом синтетических волокон. |  |
|  | 4. Внешний вид | Чехол телесного цвета, должен повторять цилиндрическую форму культи нижней конечности, верхушка чехла конусообразной формы. |  |
|  | 5. Подгонка к культе | Чехлы изготавливаются индивидуально, учитывая размер и особенности культи нижней конечности. Размеры чехла соответствуют длине и окружности культи. |  |
|  | 6. Способ крепления | За счет эластичных свойств чехла должно происходить плотное и равномерное покрытие и охват культи по всей поверхности. |  |
| Чехол для культи голени шерстяной | 1. Технология изготовления | Стандартный техпроцесс. | 500 |
|  | 2. Комплектующие изделия | Чехол для культи нижней конечности. |  |
|  | 3. Материал | Изготавливается из шерстяного трикотажа с малым процентом синтетических волокон |  |
|  | 4. Внешний вид | Чехол телесного цвета, должен повторять цилиндрическую форму культи нижней конечности, верхушка чехла конусообразной формы. |  |
|  | 5. Подгонка к культе | Чехлы изготавливаются индивидуально, учитывая размер и особенности культи голени. Размеры чехла соответствуют длине и окружности культи. |  |
|  | 6. Способ крепления | За счет эластичных свойств чехла должно происходить плотное и равномерное покрытие и охват культи по всей поверхности. |  |
| Чехол для культи бедра шерстяной | 1. Технология изготовления | Стандартный техпроцесс. | 400 |
|  | 2. Комплектующие изделия | Чехол для культи нижней конечности. |  |
|  | 3. Материал | Шерстяной трикотаж с малым процентом синтетических волокон |  |
|  | 4. Внешний вид | Чехол телесного цвета, должен повторять цилиндрическую форму культи нижней конечности, верхушка чехла конусообразной формы. |  |
|  | 5. Подгонка к культе | Чехлы изготавливаются индивидуально, учитывая размер и особенности культи голени. Размеры чехла соответствуют длине и окружности культи. |  |
|  | 6. Способ крепления | За счет эластичных свойств чехла должно происходить плотное и равномерное покрытие и охват культи по всей поверхности. |  |
| Итого: |  | 1190 |

Требования к результатам работ. Чехлы предназначены для ношения на культе в протезе нижней конечности для уменьшения трения и нагрузки на кожу. Эластичные свойства чехла из полимерного материала способствует плотному и равномерному покрытию и охвату культи по всей поверхности. Высокий коэффициент сцепления, свойственный для силиконов, используется в чехлах для того, чтобы получить неподвижное сцепление с поверхностью кожи. Данный эффект исключает трение кожи в приемной гильзе протеза и тем самым предохраняет мягкие ткани культи пораженной конечности от потертостей, опрелостей, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Чехол с соединительной системой в виде специального замка предназначен для создания комфортных условий и повышения амортизационного эффекта.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (Система сертификации ГОСТ Р).на все изделия должны иметь действующие Декларации о соответствии.

Изделие должно быть новым, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разд.3,4), Межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ТУ 9396-001-05138111-2003.

Требования к безопасности товара.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития РФ. В изделии не допускаются механические повреждения.

Изделие должно быть изготовлено в количестве и в сроки, предусмотренные документацией об аукционе.

Место выполнения работ: Изготовление чехлов для культей должно быть осуществлено по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Обеспечение инвалидов изделиями: Снятие мерок и выдача готового изделия должны осуществляться в Удмуртской Республике по выбору Получателя: по месту жительства инвалида или местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, в специально оборудованных помещениях.

Срок изготовления и обеспечения инвалидов чехлами: до 30.11.2019 года.

Срок предоставления изделий Получателю с момента получения Исполнителем Направления, оформленного Заказчиком в соответствии со списком Получателей на обеспечение изделиями – не более 30 (тридцати) календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации чехлов из полимерного материала - 6 месяцев со дня выдачи изделия Получателю, гарантия качества распространяется на все составляющие изделия. Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие в результате использования чехла не по назначению и/или с чрезмерной нагрузкой, а также несоблюдения инструкций изготовителя. В случае выявления дефектов изделия в срок менее 6-ти месяцев со дня подписания получателем Акта сдачи-приемки товара, чехол подлежит замене на изделие той же модели.   Гарантийный срок эксплуатации хлопчатобумажных и шерстяных чехлов – 1 месяц со дня выдачи изделия Получателю.