Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалида в 2019 году.

Наименование объекта закупки: выполнение работ по изготовлению протезов верхней конечности для обеспечения  инвалида.

Способ определения: электронный аукцион.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации, на обеспечение инвалида техническими средствами реабилитации.

Начальная (максимальная)  цена контракта: 4 929 883,33 рубля.

Объём выполнения работ по изготовлению ПВК: 2 изделия.

Технические характеристики:

| Наименование Изделия | Функциональные и технические характеристики Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Протез на частичную кисть с внешним источником энергии. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Несущая гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона индивидуального изготовления. Индивидуальные электродвигатели в каждом из пальцев протеза. Управление двухканальное кожными электрическими импульсами в проекции мышц культи кисти. Протез не препятствует движениям в лучезапястном суставе. Схема управления и батареи питания должны быть размещены в браслете на предплечье. Протез кисти может принимать выбранные 12 возможных положений пальцев под управлением с электродов в гильзе, или по командам из приложений смартфона или планшета. | Протез на частичную кисть с внешним источником энергии | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 1 |
|  |  | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи | Наличие |  |  |
|  |  | Несущая гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из силикона индивидуального изготовления | Наличие |  |  |
|  |  | Индивидуальные электродвигатели в каждом из пальцев протеза | Наличие |  |  |
|  |  | Управление двухканальное кожными электрическими импульсами в проекции мышц культи кисти | Наличие |  |  |
|  |  | Протез не препятствует движениям в лучезапястном суставе | Наличие |  |  |
|  |  | Схема управления и батареи питания должны быть размещены в браслете на предплечье. | Наличие |  |  |
|  |  | Протез кисти может принимать выбранные 12 возможных положений пальцев под управлением с электродов в гильзе, или по командам из приложений смартфона или планшета | Наличие |  |  |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Формообразующая и косметическая оболочки. Крепление — молния или вакуумное. Материал косметической оболочки – высококачественный ПВХ-пластизоль или силикон. Модуль протеза кисти - силиконовый с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Внутреннее заполнение индивидуальное с двухкомпонентным силиконом или мягким пенополиуританом. | Формообразующая и косметическая оболочки | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 1 |
|  |  | Крепление—молния или вакуумное. | Наличие |  |  |
|  |  | Материал косметической оболочки – высококачественный ПВХ-пластизоль или силикон. | Наличие |  |  |
|  |  | Модуль протеза кисти- силиконовый с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. | Наличие |  |  |
|  |  | Внутреннее заполнение индивидуальное с двухкомпонентным силиконом или мягким пенополиуританом. | Наличие |  |  |

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделий по индивидуальным заказам Получателя.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 30.08.2019г.

Срок действия Направления с момента подписания настоящего контракта и действует до 15.08.2019г.

Требования к гарантии качества

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию:

- протезы верхних конечностей - не менее 12 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно. Проезд инвалида к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем.

При использовании изделия по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Условия выполнения работ:

# Протезы верхней конечности должны быть изготовлены по заказу Получателя в соответствии с назначением медицинского работника и предназначены исключительно для личного использования Получателем. Протезы верхней конечности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014  «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология », Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний », ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний»,. Терминология и определения при составлении конкурсной документации должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Протезы верхней конечности должны изготавливаться с соблюдением требований ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования». Внешний вид и форма протеза верхней конечности должны соответствовать внешнему виду и форме здоровой конечности. Средства регулировки или управления элементов или узлов протеза должны быть легкодоступными и эргономически удобными для Получателя. Протезы верхней конечности должны быть прочными и выдерживать нагрузки, возникающие при его применении Получателем, способом, назначенным Исполнителем для таких протезов и установленным в инструкции по применению. Движения в подвижных соединениях протезов верхней конечности должны быть плавными и без заеданий. Элементы крепления протезов верхней конечности должны надежно удерживать протез на культе Получателя и не должны вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а так же недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений. На поверхности металлических и пластмассовых деталей не должно быть трещин, забоин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок.

Материалы приемных гильз протезов верхней конечности, контактирующие с телом получателя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Работы по обеспечению Получателя протезами верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателя протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости, отправка протезов к месту нахождения Получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний » к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов верхней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Маркировка протезов верхней конечности должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний»

Временная противокоррозионная защита протезов верхней конечности производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Требования.

Наличие у Исполнителя стационара для размещения Получателя.