Техническое задание

к проведению электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий – протезов нижних конечностей для обеспечения ими в 2019 году инвалидов

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик Изделия | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки перлоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальная. Одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза должно быть мышечно вакуумное. Допускается дополнительное крепление с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида до 100 кг. Коленный модуль должен быть моноцентрический с гидравлической ротационной системой управляющей фазой переноса и опоры, водостойкий с ручным блокирующим замком. Модуль стопы должен быть для пациентов 3-4 уровня активности – стопа карбоновая, с разделенным передним отделом стопы, сменными пяточными клиньями, с системой карбоновых пружин переднего, пяточного и опорного отдела стопы. Тип протеза должен быть постоянный | 1 | 499 207,00 | 499 207,00 |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки перлоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальная. Одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза должно быть мышечно вакуумное. Допускается дополнительное крепление с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида до 125 кг. Коленный модуль должен быть гидравлический с пяти-осной полицентрической системой с контролем фазы переноса и опоры. Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности – стопа карбоновая, со сдвоенными карбоновыми пружинами пяточного и переднего отдела стопы, карбоновой подошвенной пружиной Тип протеза должен быть постоянный. | 1 | 459 619,33 | 459 619,33 |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки перлоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальная. Одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза должно быть мышечно вакуумное. Допускается дополнительное крепление с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида до 100 кг. Коленный модуль должен быть полицентрический с пневматическим контролем фазы переноса, углом сгибания 170°, высокой стабильностью в фазе опоры. Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности – стопа карбоновая, со сдвоенными карбоновыми пружинами пяточного и переднего отдела стопы, карбоновой подошвенной пружиной. Должно быть четыре чехла. Тип протеза должен быть постоянный | 1 | 327 297,67 | 327 297,67 |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки перлоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальная. Одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза должно быть мышечно вакуумное. Допускается дополнительное крепление с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида до 125 кг. Коленный модуль должен быть с миниатюрной гидравлической системой, интегрированным замком, моноцентрический. Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности – стопа карбоновая, со сдвоенными карбоновыми пружинами пяточного и переднего отдела стопы, карбоновой подошвенной пружиной. Тип протеза должен быть постоянный. | 1 | 378 681,33 | 378 681,33 |
| Протез стопы | Протез стопы. Приёмная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида, материал приёмной гильзы должен быть слоистый пластик на основе акриловых смол, количество примерочных гильз – одна. Стопа должна быть динамическая, карбоновая 3 уровня активности, для пациентов весом до 136 кг, системная высота модуля стопы 18 мм, косметическая оболочка стопы телесного цвета, крепление протезов – лента контакт, чехлов трикотажных должно быть 8 шт. Тип протезов должен быть постоянный. | 2 | 185 409,00 | 370 818,00 |
| Протез голени модульный | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульной мягкой полиуретановой. Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые. Должна быть индивидуальная приемная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза должно быть при помощи силиконового лайнера с замком. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида до 100 кг, материал – титановый сплав. Модуль стопы должен быть для пациентов 3 уровня активности. Стопа должна быть карбоновой, со сдвоенными карбоновыми пружинами пяточного и переднего отдела стопы, карбоновой подошвенной пружиной. В комплектации должно быть 2 силиконовых лайнера. Тип протеза: постоянный | 1 | 231 207,00 | 231 207,00 |
| Протез голени для купания | Протез голени для купания. Приемная гильза должна быть индивидуальной по слепку. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Конструкция протеза не позволяет всплывать в воде, должна быть предназначена для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Стопа должна быть с рельефным профилем, отформованными пальцами, мультикомплексным закладным элементом. Должна быть специальная косметическая оболочка. Комплектующие должны быть водостойкими с антикоррозийным покрытием. Крепление должно осуществляться за счет надмыщелкового захвата и силиконового наколенника. Тип протеза: специальный | 1 | 99 952,67 | 99 952,67 |
| Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный. Должен быть с несущей приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку. Изготовлен протез должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с применением технологии построения примерочного протеза, с приемной гильзой из термопластического полимера. Механический тазобедренный шарнир должен быть с бесступенчатой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Коленный модуль должен быть механического принципа действия полицентрическим. Модуль стопы должен быть для пациентов 1-2 уровня активности, со сложно контурным закладным элементом и оболочки из вспененного материала. Регулировочно-соединительные устройства должны быть рассчитаны на нагрузку до 100 кг, материал – титан, косметическая облицовка модульная – полиуретановая, чулки должны быть перлоновые, крепление за счет анатомической формы туловища по средством корсета. Тип протеза: постоянный. | 2 | 254 540,33 | 509 080,66 |

Количество - 10 шт.

Начальная (максимальная) цена – 2 875 863 рубля 66 копеек.

Требования к качеству работ

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезами нижних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства  Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена или частично  восстановлена опорно-двигательная функция и (или) устранены косметические дефекты нижних конечностей. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», а именно:

- на протезы нижних конечностей - не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Место, условия и сроки выполнения работ

- Выполнить работы согласно условиям контракта и передать результаты работ непосредственно Получателю.

Срок выполнения работ – 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Реестра Направлений или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.