ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка в 2018 году технических средств реабилитации - кресло-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов

Описание объекта закупки.

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке.

Кресла-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стул с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»

Требования к упаковке:

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

В комплект поставки кресло-стула должно входить само изделие и паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

Гарантийный срок: Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.  Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Требования к гарантии:

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Тюменской области, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требование к безопасности товара:

Кресло-стул с санитарным оснащением должно отвечать Межгосударственным стандартам:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro»,

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требование к качеству товара:

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника размещения заказа), сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во Товара, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Предназначен для использования в помещениях и комнатах личной гигиены, а также может использоваться самостоятельно активными инвалидами для передвижения. Кресло-стул передвигается как самим инвалидом с помощью обода приводных колес, так и сопровождающими лицами. Рама складная, должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-стул должен быть оснащен: - подлокотники – откидные, фиксируемые; - съемное пластмассовое судно с крышкой, - передние поворотные колеса с цельнолитыми шинами. - задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами с приводом от обода колеса, - регулируемые стояночные тормоза, - съемное пластмассовое санитарное сидение со съемной подушкой, - спинка с ручками для толкания сопровождающим лицом, - съемные или откидные подножки. Габаритные размеры: -грузоподъемность НЕ МЕНЕЕ 110 кг, -ширина сиденья НЕ МЕНЕЕ 450 мм. | 12 |
| 2. | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Предназначен для использования в помещениях и комнатах личной гигиены. Конструкция кресла-стула со снятым судном должна предусматривать возможность пользоваться стандартным унитазом. Рама кресла-стула должна быть складная по вертикальной оси и позволять разбирать конструкцию без применения инструментов, должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозийным покрытием, покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку. Габаритные размеры: - ширина сиденья – НЕ МЕНЕЕ 450 мм. - грузоподъемность – НЕ МЕНЕЕ 100 кг. Кресло-стул должен быть оснащен: - подлокотниками с пластиковыми накладками, - съемное сиденье - съемное пластмассовое судно с крышкой - четыре колеса с цельнолитыми шинами; - стояночные тормоза на задние колеса. | 357 |
| 3. | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики: Должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием, покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку. Габаритные размеры: - ширина между поручнями – НЕ МЕНЕЕ 450 мм; - грузоподъемность НЕ МЕНЕЕ 110 кг. Конструкция разборная. Конструкция кресла-стула должна иметь: - возможность пользоваться стандартным унитазом; - вставные опоры с наконечниками с регулировкой по высоте; - сиденье и санитарная емкость-съемные. | 314 |
| 4. | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемностью (без колес) | Предназначен для инвалидов с повышенным весом, поэтому должен обладать повышенной прочностью. Предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Представляет собой легкую конструкцию из алюминия. Основное оснащение должно включать: - пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение; - противоскользящие накладки на ножки, не оставляющие следов на полу; - поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками. - регулировка сидения по высоте; Габаритный размеры: - ширина между поручнями НЕ МЕНЕЕ 580 мм; - грузоподъемность – НЕ МЕНЕЕ 180 кг. | 8 |
|  | ИТОГО |  | 691 |