Техническое задание

Поставка в 2019 году брайлевских дисплеев для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения. Количество 7 штук.

1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам,  а также сроку предоставления гарантии качества Товара.

Дисплей должен представлять собой портативное устройство, предназначенное для использования лицами с полной или частичной потерей зрения, а также одновременной потерей зрения и слуха. Ввод/вывод информации должен осуществляться рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также должно использоваться речевое сопровождение. Помимо специализированного программного обеспечения, устройство должно позволять использование функционала операционной системы, включая сторонние приложения, доступные для программного обеспечения экранного доступа. Качество и безопасность Брайлевского дисплея: поставляемый товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза « О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Таможенного регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС - 020-2011), ГОСТ Р 56832-2015 «Шрифт Брайля. Требования и размеры», ГОСТ Р 50918-96 «Устройства отображения информации».

Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке его до места, указанного Заказчиком и последующее хранение Товара. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). Упаковка Товара Поставщику не возвращается.

- Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения | Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения. Требования к функциональным и техническим характеристикам: Наличие Дисплея брайля со следующими параметрами: -наличие 8-ми точечной клавиатуры Брайля; - наличие клавиш маршрутизации курсора. Наличие встроенного микрофона. Наличие светодиодного индикатора состояния устройства. Наличие беспроводной сети стандарта WLAN802/11n. Наличие GPS. Наличие разъема для гарнитуры стандарта 3,5 мм. Наличие слота для карт памяти с поддержкой SD. SDHC объемом до 256 Гб. Наличие USB порта и HDMI порта. Наличие вибромотора. Питание как от сети 110-240 В так и от аккумулятора. Наличие пакета офисных программ, включающих возможность работы с документами формата doc, docx, txt, rtf, pdf. Наличие программы экранного доступа, включающей русскоязычный синтезатор речи и высококачественные голоса, позволяющей комфортно работать в основных приложениях операционной системы, включая настройки, а также в приложениях пакета офисных программ, Интернет-браузерах и других популярных приложениях. Возможность работы с почтовым клиентом: отправка, получение, чтение писем. Наличие медиаплеера с возможностью воспроизведения mp3, wav. Наличие настраиваемого виброотклика устройства, позволяющего получить информацию о таких событиях как включение/выключение устройства. Требования к обновлению и сервису: - Возможность онлайн обновления всех компонентов. - Наличие технической поддержки. Комплект поставки должен включать: - футляр с наплечным ремнем; - адаптер питания; - инструкция для пользователя на русском языке. | Устройство должно работать под управлением ОС семейства Microsoft не ниже версии Windows 10 или Android версия не ниже 4.0. Наличие Дисплея брайля со следующими параметрами: - не менее 14 обновляемых ячеек. Процессор: не менее 2 ядер с частотой не менее 1,2 ГГц. Встроенная память не менее 32 Гб, оперативная память не менее 2Гб. Наличие Blutooth версии не ниже 4.0. Емкость аккумулятора не менее 5100 мАч. Время автономной работы не менее 12 часов. Габариты: не более 250*165*40 мм. Наличие стереозвука (не менее 2 динамиков). Вес: не более 900 г (с батареей) включительно. Срок предоставления гарантии качества товара - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 7 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Информации о Получателях, которая предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок действия государственного контракта – 31.08.2019 года.