Техническое задание

Определение исполнителя способом проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ортезами - аппаратами на нижние конечности (аппаратами на всю ногу) в 2019 году.

| Наименование | Технические и функциональные характеристики | Кол - во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу предназначен инвалидам, детям-инвалидам с целью реабилитации опорно-двигательных функций нижних конечностей у больных с различными по тяжести и распространенности вялыми, спастическими параличами мышц н/к различной этиологии. Аппарат должен обеспечивать опороспособность пораженной н/к с одновременным удержанием ее сегментов в заданном положении, подвижность в суставах, необходимую для ходьбы и при сидении, а также при соответствующих медицинских показаниях, частичную разгрузку всей конечности или ее сегментов. Аппарат — может быть с замковым или беззамковым коленными модулями, правого и левого исполнения. Гильзы — могут быть изготовлены из композиционного материала на полиуретановом связующем, армированного углетканью и трикотажной трубкой на основе полимерных материалов и усилены шинами из углеткани или из полиэтилена или других современных отечественных термопластов с применением вакуумной формовки. Аппарат должен обеспечивать срок службы на протяжении времени его назначения. Средний срок службы должен быть 1 год. Должен быть ремонтопригодным в течение установленного срока службы. Конструкция аппарата должна обеспечивать удобство пользования им при эксплуатации. В аппарате не должно быть избыточного давления гильз и шин на кожные покровы, мягкие ткани и выступы пораженной конечности во избежании их травматизма, а гильзы и шины не должны вызывать порчу одежды инвалида. Конструкция и материалы аппаратов на нижние конечности и туловище определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Аппараты должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке растворами нейтральных моющих средств. Комплектность: -аппарат - 1 (2) шт.; -памятка по пользованию — 1 экз. | 16 |

Требования к качеству работ

Требования безопасности аппаратов на всю ногу должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ ИСО 10993.1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993.5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993.10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ИСО 10993.11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Проведение работ по обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов ортезами, должно осуществляться при наличии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке,

хранению и транспортированию

Комплектность: аппарат на всю ногу - 1 (2) шт., памятка с рекомендациями по пользованию и уходу за изделием -1 экз.

Маркировка, упаковка, хранение транспортирование – в соответствии с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Маркировка может осуществляется способом клеймения – горячее теснение. Место клеймения товарного знака и номера заказа на изделии - сзади кожаной гильзы бедра или на лицевой стороне подушки для шнуровки.

Допускается товарный знак изготавливать типографским способом на картоне по ГОСТ 7933—89 «Картон для потребительской тары. Общие технические условия» размером 50х30 и прикреплять его к изделию на шнуровке.

Упаковку готовых изделий проводят при их выдаче инвалиду или его представителю. Изделия упаковывают в оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная. Технические условия» и перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 «Шпагаты. Технические условия».

При отправке по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка аппаратов осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Требования к сроку предоставления гарантии качества

Гарантийный срок службы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию на период 7 месяцев.

В течение указанного гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт или замену изделия, взамен преждевременно вышедшего из строя, при соблюдении условий эксплуатации.

Требование к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов аппаратами на всю ногу следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации.

Место, сроки выполнения работ

Место выполнения работ – на территории проживания инвалидов - Камчатский край, по месту изготовления изделий, при необходимости, по решению Фонда, по месту жительства инвалида.

Срок выполнения работ – с момента заключения контракта по 15.06.2019 г. (включительно).