Техническое задание

| Место поставки товара | по выбору Получателей: в Пункте выдачи Товара, или по месту нахождения Поставщика или по месту жительства Получателей в г. Мурманске и Мурманской области. |
| --- | --- |
| Срок поставки товара | Поставка Товара включает в себя: 1) доставку Товара в г. Мурманск в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) для проведения Заказчиком экспертизы на соответствие Товара условиям Контракта в срок не позднее 4 (четырех) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта; 2) выдачу Товара Получателям и обучение Получателей пользованию Товаром в соответствии с графиком поставки Товара, а в случае обращения Получателя в Пункт выдачи Товара - в день обращения. Выдача Товара осуществляется по «20» декабря 2019 года включительно. |

Описание объекта закупки

Поставка кресел-колясок комнатных, прогулочных базовых для взрослых для обеспечения инвалидов в 2019 году

| № п/п | Наименование | Конкретные показатели Товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара, установленным заказчиком требованиям | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с приводом от обода колеса | соответствие | 80 |
|  |  | Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. | соответствие |  |
|  |  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | соответствие |  |
|  |  | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | соответствие |  |
|  |  | Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки | соответствие |  |
|  |  | Поворотные колеса имеют диаметр, см | - не менее 15 и не более 20 |  |
|  |  | Количество позиций установки положения колеса вилки поворотного колеса | - не менее 4 |  |
|  |  | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой | соответствие |  |
|  |  | Диаметр приводных колес составляет, см | - не менее 57 и не более 62 |  |
|  |  | Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами | соответствие |  |
|  |  | Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани, нейтральной термически и химически, армированной нейлоновыми волокнами | соответствие |  |
|  |  | Высота спинки, см | - не менее 42,5 |  |
|  |  | Высота спинки имеет возможность увеличения высоты, см | - не менее чем 5 |  |
|  |  | Высота спинки имеет возможность уменьшения высоты, см | - не менее чем 5 |  |
|  |  | Количество положений регулировки глубины сиденья в зависимости от длины бедра | - не менее 3 |  |
|  |  | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра в диапазоне, см | - не менее 6 |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной | соответствие |  |
|  |  | Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | соответствие |  |
|  |  | Длина подлокотников, см | - не менее 27 и не более 30 |  |
|  |  | Подножки кресла-коляски | -легко демонтируются или - отведены внутрь рамы без демонтажа |  |
|  |  | Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/-1 см до 47 см +/- 1 см | соответствие |  |
|  |  | Опоры подножек имеют плавную регулировку поуглу наклона | - не менее 10° |  |
|  |  | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: | соответствие |  |
|  |  | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне, см | - не менее 3 |  |
|  |  | - изменение высоты сиденья сзади в диапазоне, см | - не менее 9 |  |
|  |  | - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15° | соответствие |  |
|  |  | - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | соответствие |  |
|  |  | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной, см | - не менее 5 |  |
|  |  | Максимальный вес пользователя, кг | - не менее 125 включительно |  |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки, кг | - не более 18 |  |
|  |  | Кресла-коляски имеют ширину сиденья, см и поставляются в следующем количестве, шт.: |  |
|  |  | 38 см +/- 1 см – 2 | соответствие |  |
|  |  | 40 см +/- 1 см – 2 | соответствие |  |
|  |  | 43 см +/- 1 см – 62 | соответствие |  |
|  |  | 45 см +/- 1 см – 10 | соответствие |  |
|  |  | 48 см +/- 1 см – 2 | соответствие |  |
|  |  | 50 см +/- 1 см – 2 | соответствие |  |
|  |  | Маркировка кресла-коляски содержит: |  |
|  |  | - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) | соответствие |  |
|  |  | - адрес производителя | соответствие |  |
|  |  | - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации) | соответствие |  |
|  |  | - дату выпуска (месяц, год) | соответствие |  |
|  |  | - артикул модификации кресла-коляски | соответствие |  |
|  |  | - серийный номер кресла-коляски | соответствие |  |
|  |  | В комплект поставки входит: |  |
|  |  | - набор инструментов | наличие |  |
|  |  | - инструкция для пользователя (на русском языке) | наличие |  |
|  |  | - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | наличие |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска с приводом от обода колеса | соответствие | 60 |
|  |  | Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. | соответствие |  |
|  |  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | соответствие |  |
|  |  | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | соответствие |  |
|  |  | Поворотные колеса имеют надувные покрышки | соответствие |  |
|  |  | Поворотные колеса имеют диаметр, см | - не менее 15 и не более 20 |  |
|  |  | Количество позиций установки положения колеса вилки поворотного колеса | - не менее 4 |  |
|  |  | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой | соответствие |  |
|  |  | Диаметр приводных колес составляет, см | - не менее 57 и не более 62 |  |
|  |  | Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами | соответствие |  |
|  |  | Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани, нейтральной термически и химически, армированной нейлоновыми волокнами | соответствие |  |
|  |  | Высота спинки, см | - не менее 42,5 |  |
|  |  | Высота спинки имеет возможность увеличения высоты, см | - не менее чем 5 |  |
|  |  | Высота спинки имеет возможность уменьшения высоты, см | - не менее чем 5 |  |
|  |  | Количество положений регулировки глубины сиденья в зависимости от длины бедра | - не менее 3 |  |
|  |  | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра в диапазоне, см | - не менее 6 |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной | соответствие |  |
|  |  | Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | соответствие |  |
|  |  | Длина подлокотников, см | - не менее 27 и не более 30 |  |
|  |  | Подножки кресла-коляски | -легко демонтируются или - отведены внутрь рамы без демонтажа |  |
|  |  | Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/-1 см до 47 см +/- 1 см | соответствие |  |
|  |  | Опоры подножек имеют плавную регулировку по углу наклона | - не менее 10° |  |
|  |  | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: | соответствие |  |
|  |  | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне, см | - не менее 3 |  |
|  |  | - изменение высоты сиденья сзади в диапазоне, см | - не менее 9 |  |
|  |  | - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15° | соответствие |  |
|  |  | - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами | соответствие |  |
|  |  | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной, см | - не менее 5 |  |
|  |  | Максимальный вес пользователя, кг | - не менее 125 включительно |  |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки, кг | - не более 18 |  |
|  |  | Кресла-коляски имеют ширину сиденья, см и поставляются в следующем количестве, шт.: |  |
|  |  | 38 см +/- 1 см – 2 | соответствие |  |
|  |  | 40 см +/- 1 см – 2 | соответствие |  |
|  |  | 43 см +/- 1 см – 42 | соответствие |  |
|  |  | 45 см +/- 1 см – 10 | соответствие |  |
|  |  | 48 см +/- 1 см – 2 | соответствие |  |
|  |  | 50 см +/- 1 см – 2 |  |  |
|  |  | Маркировка кресла-коляски содержит: |  |
|  |  | - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) | соответствие |  |
|  |  | - адрес производителя | соответствие |  |
|  |  | - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации) | соответствие |  |
|  |  | - дату выпуска (месяц, год) | соответствие |  |
|  |  | - артикул модификации кресла-коляски | соответствие |  |
|  |  | - серийный номер кресла-коляски | соответствие |  |
|  |  | В комплект поставки входит: |  |
|  |  | - набор инструментов | наличие |  |
|  |  | - инструкция для пользователя (на русском языке) | наличие |  |
|  |  | - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | наличие |  |

Требования к качеству, безопасности Товара

Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная (далее – Товар) с ручным приводом предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата внутри помещений.

Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная (далее – Товар) с ручным приводом предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата вне помещений и на дорогах с твердым покрытием.

Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Товар должен иметь документ, подтверждающий его соответствие обязательным требованиям – декларацию в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Кресло-коляска должна обеспечивать комфортное пребывание инвалида в сидячем положении.

Эргономика кресла - коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя и свободу движений последнего при перемещениях.

Кресло - коляска должна отвечать требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с Получателем в неподвижном состоянии.

Товар должен являться новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов и должен быть свободен от прав третьих лиц.

Материалы, из которых изготовлен Товар должны быть разрешены к применению Минздравом России и не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа Р 50444-92 (разделы 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Товар должен соответствовать ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы и устройства технические для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности. Устройства крепления кресел-колясок и системы удержания пользователей. Часть 1. Требования и методы испытания для всех систем», ГОСТ Р ИСО 16840-2-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико-механических характеристик устройств, предназначенных для сохранения целостности тканей. Подушки сиденья".

Требования к упаковке, хранению и отгрузке Товара

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер кресла-коляски.

Упаковка Товара обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТа 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества на Товар

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня передачи Товара Получателю.

Гарантийный срок на покрышки передних и задних колес должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Обеспечивается наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресла-коляски или устранения неисправностей.

Установленный производителем гарантийный срок кресла-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Гарантийный срок может не распространяться или частично не распространяться на расходные материалы и комплектующие изделия (входящие в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»:

- Кресло-коляска с ручным приводом комнатная - не менее 6 лет;

- Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная - не менее 4 лет.