Техническое задание

Поставка технических средств реабилитации – (ходунки) для обеспечения инвалидов в 2019 году.

Сроки действия Контракта: _до 25.12.2019г.

Наименование товара

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате). При использовании изделий по назначению, не должна создаться угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

# Ходунки представлены в Национальном стандарте  ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1)

# ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках.

Требования к качеству товара.

Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новый, и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами (качеством изготовления), либо проявляющихся в результате действия (упущения) при нормальном использовании в обычных условиях.

Данная гарантия должна быть действительна на Товар в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Ходунки должны соответствовать:

- Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

-  ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Ходунки с опорой на предплечье должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» разд. 3,4);

## - ГОСТ Р ИСО 11199-3-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 3. Ходунки с опорой на предплечье»

Ходунки на колесах должны соответствовать требованиям:

# -   ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках» (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» разд. 3,4);

Ходунки с подмышечной опорой должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

# -   ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Ходунки. Технические требования и методы испытаний» (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» разд. 3,4);

# Наличие регистрационного удостоверения для ходунков – обязательное условие.

Требования к безопасности товара.

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате).

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждое изделие нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Требования к маркировке, упаковке и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями по ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские.

Общие технические условия (с Изменением N 1) (аутентичен ГОСТ Р 50444-92).

Упаковка технических средств реабилитации перед стерилизацией соответствует требованиям.

Сроки пользования: Товар имеет установленный производителем срок пользования, который со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем, равен сроку пользования, утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013  г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к сроку поставки товара и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 2 лет.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Центр и пункты выдачи должны иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен будет поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием.

При передаче товара Поставщик должен разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта, о чем будет составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Поставка товара должна осуществляться по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Республики Дагестан.

Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Республики Дагестан (доставить товар до конкретного инвалида при согласии получателя о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения получателя.

Поставщик должен вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки товара.

Поставщик должен предоставить Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков.

Обязательно должно быть указание адресов специализированных мастерских, на территории Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Поставщик должен обеспечить Получателей гарантийным талоном и информировать их об условиях проведения гарантийного обслуживания товара, предоставлять гарантию на передаваемый товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания товара.

Срок гарантии на товар –  1 год со дня передачи товара Получателю.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| Наименование товара | Описание и характеристики товара | Количество |
| --- | --- | --- |
| 6-10-04 Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой должны быть предназначены для прогулок и передвижения инвалидов с нарушением двигательных функций в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием и уменьшать нагрузку на нижние конечности. Конструкция ходунков должна предусматривать четыре колеса, которые должны избавить от необходимости поднимать ходунки, что необходимо для пользователей с ослабленными руками. Два колеса должны иметь стояночный тормоз. Рама ходунков должна иметь стальной, разборный каркас. Конструкция ходунков должна иметь две регулируемые мягкие подмышечные опоры. Высота подмышечных опор (высота ходунков) должна быть в диапазоне 114-146 см. Подмышечные опоры должны регулироваться по высоте без применения инструмента. Ширина ходунков должна быть не более 54 см. Длина ходунков не должна превышать 73 см. Вес ходунков не должен превышать 11,3 кг. Ходунки с подмышечной опорой должны обладать грузоподъемностью не менее 110 кг. В комплект поставки должны входить: паспорт (инструкция) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 15 |
| 6-10-03 Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки должны иметь облегченный корпус из металлического сплава. При передвижении в таких ходунках пациент опирается на предплечья, за счет чего снижается нагрузка на позвоночник и ноги. Высота ходунков регулируется. Максимальная высота не более 1300 мм. Наличие: - мягкие опоры под локоть; -четыре колеса; -тормозная система. Ширина не более 660 мм. Максимальная допустимая нагрузка не менее - 100 кг. Гарантийный срок: не менее 6 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания акта приемки-передачи товара. | 20 |
| 6-10-05 Ходунки -роллаторы | Ходунки предназначены для детей-инвалидов, страдающих заболеваниями, при которых ребенок не сохраняет равновесие и лишен возможности самостоятельно ходить. Ходунки должны быть оснащены: - регулировкой рамы по высоте; - мягким фиксатором таза; Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков легко снимаются и устанавливаются. Ходунки должны иметь облегченный корпус из металлического сплава. Ходунки должны быть снабжены фиксаторами для таза, страховочными ремнями и мягкими поручнями. Ходунки должны иметь 2 типоразмера в зависимости от роста ребенка: Ррегулировка под рост не менее 130 см., не более 170 см. Расстояние между поручнями не менее 40 см. диаметр передних колес не менее 5" с фиксацией поворотного механизма (прямо/в стороны) диаметр задних колес не менее 3" с храповым механизмом (только вперед/вперед-назад) Регулировка по высоте не менее 59 см., не более 78 см. Высота ходунков регулируется. Шаг регулировки не менее 2,5 сантиметров. Ходунки должны быть оснащены четырьмя колесами. Максимальная допустимая нагрузка не менее- 45 килограмм. Вес ходунков должен быть - не более 6 килограмм. 2) Регулировка под рост не менее 100 см., не более 130 см. Расстояние между поручнями не менее 35 см. диаметр передних колес не менее 5" с фиксацией поворотного механизма (прямо/в стороны) диаметр задних колес не менее 3" с храповым механизмом (только вперед/вперед-назад) Регулировка по высоте не менее 47 см., не более 64 см. Высота ходунков регулируется. Шаг регулировки не менее 2,5 сантиметров. Ходунки должны быть оснащены четырьмя колесами. Максимальная допустимая нагрузка не менее- 45 килограмм. Вес ходунков должен быть - не более 5,5 килограмм. | 10 |
| 6-10-06 Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским целебральным параличом (ДЦП) | Ходунки предназначены для детей-инвалидов, улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие, уменьшают нагрузку на нижние конечности. Ходунки должны иметь сиденье из дышащей ткани и специальное кольцо с мягкой накладкой, которое служит в качестве надежной опоры и защищает ребенка от возможного выпадения. Ходунки обеспечивают высокую стабильность и устойчивость пользователя за счет широкой базы для поддержки и опоры, продольной и поперечной устойчивости. Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Ходунки должны иметь облегченный корпус из металлического сплава. Длина- не менее 700 мм, Ширина- не менее 565 мм, Высота должна регулироваться в диапазоне - не менее 540-660 мм, Высота сиденья должна регулироваться в диапазоне -не менее 200-320 мм, Диаметр колес не менее 49 мм. Ходунки должны быть оснащены четырьмя колесами, Максимальная допустимая нагрузка не менее- 45 килограмм. Вес ходунков - не менее 7кг и не более 12 килограмм. | 50 |
| ИТОГО: |  | 95 |

Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:

| На дату | % от общего объема товара у представителя Поставщика на складе |
| --- | --- |
| В течении 10 дней со дня заключения контракта | 100 % |