Техническое задание

на выполнение в 2019 году работ по обеспечению инвалидов (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) техническими средствами реабилитации - протезами нижних конечностей

Место поставки: территория Владимирской области.

Срок поставки: с момента заключения контракта до 01.12.2019 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Терминология и определения должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалидов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру инвалида и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации инвалида  к протезу и приобретения навыков ходьбы.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Рабочий протез нижней конечности имеет внешний вид упрощенной конструкции протеза без стопы.

Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы шерстяные не менее 3 шт.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних  конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка  протезов нижних  конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  Временная противокоррозионная защита протезов верхних и нижних  конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Должно быть предусмотрено не менее семи пунктов обмера, примерки и выдачи изделий (далее пункт выдачи), расположенных в г. Владимире и Владимирской области, в том числе: в г. Владимир – не менее 1-го пункта выдачи, в г. Ковров – не менее 1-го пункта выдачи, в г. Муром - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Александров - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Гусь-Хрустальный - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Вязники - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Меленки - не менее 1-го пункта. Пункт выдачи в г. Владимир должен работать не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени). Остальные пункты выдачи должны работать по графику. На момент заключения Государственного Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о месте нахождения (адрес)  и график работы каждого пункта выдачи. Пункты выдачи должны обеспечивать возможность комфортной примерки, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки.

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Подрядчиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимир или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов с Подрядчиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день (с понедельника по пятницу) и не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени, исходя из количества часов работы в день и в неделю).

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о вышеуказанных номерах телефонов и режиме их работы (с указанием времени обеденного перерыва), а также контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта.

На все виды изделий должны быть в наличии сертификаты или декларации о соответствии, или их копии, заверенные печатью и подписью заявителя данного сертификата или декларации, а также письмо заявителя данного сертификата или декларации на согласие осуществлять работы в целях исполнения Подрядчиком условий Контракта.

По требованию инвалида и Заказчика Подрядчик должен выдать документ, подтверждающий посещение инвалидом в контретную дату пункта выдачи и цель посещения пункта выдачи (обмер, примерка или получение изделия).

| № п/п | Наименование протезов нижних конечностей | Описание | Гарантийный срок использования, не менее | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы шерстяные не менее 3 шт. Протезы нижних конечностей должны соответствовать описанию: |  |  |
| 1. | 8-07-02. Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени. Модульный. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По медико-техническим показаниям для инвалида должен быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - с полимерным чехлом без дистального соединения; - без вкладного элемента. По медико-техническим показаниям для инвалида крепление протеза должно быть: - вакуумное; - с использованием наколенника; -гильзой на бедро (манжета) с шинами; - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием кожаной уздечки и бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Протез должен комплектоваться стопой с шарниром. Облицовка должна быть косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая – чулок косметический. Лечебно-тренировочный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 12 месяцев. | 12 месяцев: За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: -элементов крепления, -облицовки косметической, -оболочки косметической, -оболочки стопы. | 4 |
| 2 | 8-07-03. Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра. Модульный. Материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик. В зависимости от медико-технических показаний: -пробных гильз не менее 1шт; - без пробных гильз. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида приемная гильза должна быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должно быть: - вакуумное; - с использованием бандажа; - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть с шарниром. Коленный модуль в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством. Облицовка должна быть косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулок косметический. Лечебно-тренировочный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 12 месяцев. | 12 месяцев За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: -элементов крепления, -облицовки косметической, -оболочки косметической, -оболочки стопы | 20 |
| 3. | 8-07-04. Протез голени для купания | Протез голени. Модульный. Должен быть без облицовки. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). По медико-техническим показаниям для инвалида должен быть: - с полимерным чехлом; - без полимерного чехла. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - термопластичный материал. Крепление протеза должно быть с использованием наколенника. Стопа должна быть влагостойкая с противоскользящей поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Специальный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 36 месяцев. | 12 месяцев За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: -элементов крепления, -облицовки косметической, -оболочки косметической, -оболочки стопы | 8 |
| 4. | 8-07-05. Протез бедра для купания | Протез бедра. Модульный. Должен быть без облицовки. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - литьевой слоистый пластик; - термопластичные материалы. Стопа должна быть влагостойкая, с противоскользящей поверхностью. Модуль коленный должен быть влагостойкий с замком. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление должно быть вакуумное. Специальный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 36 месяцев. | 12 месяцев За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: -элементов крепления, -облицовки косметической, -оболочки косметической, -оболочки стопы | 2 |
| 5. | 8-07-06. Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени. Немодульный. Облицовка по желанию пациента должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - кожа; - дерево; - слоистый пластик. По медико-техническим показаниям для инвалида: - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза по медико-техническим показаниям для инвалида должно быть: - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами); - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием кожаной уздечки и бандажа. По медико-техническим показаниям для инвалида: - щиколотка деревянная; - щиколотка металлическая; - опорная чашка металлическая. Стопа по медико-техническим показаниям для инвалида должна быть: - полиуретановая; - стопа с металлическим каркасом. Постоянный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 12 месяцев За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: -элементов крепления, -облицовки косметической, -оболочки косметической, -оболочки стопы | 3 |
| 6. | 8-07-07. Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Немодульный. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида материал приемной гильзы должен быть: - литьевой слоистый пластик; - дерево. Протез должен быть без пробных приемных гильз. Крепление по медико-техническим показаниям должно быть: - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; - бандажное. Стопа по медико-техническим показаниям должна быть: - полиуретановая; - стопа с металлическим каркасом. В зависимости от медико-технических показаний протез должен включать комплект полуфабрикатов: - с замком в коленном шарнире; - без замка в коленном шарнире. Облицовка должна быть косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулок косметический. Протез постоянный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 12 месяцев За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: -элементов крепления, -облицовки косметической, -оболочки косметической, -оболочки стопы | 2 |
| 7. | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени. Модульный. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа; - дерево. Протез в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - с полимерным чехлом; - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должно быть: - вакуумное; - замковое; - с использованием наколенника; - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами); - кожаной уздечки и бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должна быть: - безшарнирная; - с шарниром; - с упругим элементом из углепластика. Облицовка должна быть косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулок косметический. Протез постоянный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 12 месяцев За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: -элементов крепления, -облицовки косметической, -оболочки косметической, -оболочки стопы | 20 |
| 8. | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Модульный. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - дерево. В зависимости от медико-технических показаний: -пробных гильз не менее 1шт; - без пробных гильз. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида приемная гильза должна быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должно быть: - вакуумное; - с использованием бандажа; - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должна быть: - бесшарнирная; - с шарниром; - с упругим элементом из углепластика. Коленный модуль в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством; - механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида протез должен быть: - с поворотным устройством; - без поворотного устройства. Облицовка должна быть косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулок косметический. Протез постоянный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 12 месяцев За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: -элементов крепления, -облицовки косметической, -оболочки косметической, -оболочки стопы | 30 |
| 9 | 8-07-11. Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра. Модульный. Приемная гильза (полукорсет) должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида приемная гильза должна быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должно быть при помощи застежек текстильных «контакт» или штрипок и капок, с помочью резиновой или без нее. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть одноосная шарнирная с регулируемым пяточным амортизатором Коленный модуль должен быть механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством. Кинематика модуля должна позволять достигнуть функционального укорочения протеза в фазе переноса при ходьбе. Тазобедренный модуль должен быть моноцентрический. Облицовка должна быть косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулок косметический. Протез постоянный. Срок службы, установленный изготовителем не менее 24 месяцев. | 12 месяцев За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: -элементов крепления, -облицовки косметической, -оболочки косметической, -оболочки стопы | 3 |
|  | ИТОГО: |  |  | 92 |