Техническое задание

на поставку кресел-колясок с ручным приводом для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов в 2019 году

- Предмет – поставка кресел-колясок с ручным приводом для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов в 2019 году.

Количество 610 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта:  12 097 434 руб. 60 коп. (Двенадцать миллионов девяносто семь тысяч четыреста тридцать четыре руб., 60 коп.), НДС не облагается.

- Место и сроки  поставки товара

Поставка осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида.

2.1. Место поставки товара:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо, Нанайский район, Бикинский район. | 354 |
| 2 | Комсомольский район, Солнечный район | 140 |
| 3 | Николаевский район, Ульчский район, Охотский р-н, Аяно-Майский р-н, Тугуро-Чумиканский р-н | 61 |
| 4 | Верхнебуреинский район, Амурский район, р-н Полины Осипенко | 30 |
| 5 | Ванинский район, Советско-Гаванский район | 25 |
|  | Всего | 610 |

2.2. Сроки поставки товара по 01.09.2019 г. 100% объема поставки.

2.3. Срок действия контракта по 30.09.2019 г.

3. Назначение:

Кресло-коляска – транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

4. Технические требования

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.  Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями следующих стандартов:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3, 4);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

5. Требования к качеству и безопасности.

При организации поставки товара наличие регистрационного удостоверения выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и декларации о соответствии является обязательным условием, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации соответствии».

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений, обеспечивать свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя и сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-коляска должно отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании;  должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

6. Маркировка, упаковка, комплектность.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документаци.

На каждом кресле-коляске должна быть нанесена маркировка, содержащая:

-наименование и адрес производителя кресла-коляски;

-обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски обозначение типа (модели) кресла коляски (в зависимости от модификации);

-артикул модификации кресла коляски;

-серийный номер данного кресла-коляски

-дата выпуск (месяц, год).

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

7. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (подписания акта сдачи-приемки товара получателем). Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания получателем акта сдачи-приемки товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой.

Для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная для инвалидом и детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки, иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42 см. Должна иметь возможность регулировки по высоте не менее 5 см.. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны регулироваться по высоте. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 34 см. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть быстросъемные или просто отводится внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте/ Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в высоте от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: -изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; -изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; -изменение длины колесной базы не менее чем в четырех положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована: - подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. - страховочным устройством от опрокидывания. Максимальная грузоподъемность коляски не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 20 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 350 |
|  | Ширина сидения не менее 37см и не более 39см | 10 |
|  | Ширина сидения не менее 39см и не более 41см | 80 |
|  | Ширина сидения не менее 42см и не более 44см | 55 |
|  | Ширина сидения не менее 44см и не более 46см | 118 |
|  | Ширина сидения не менее 47см и не более 49см | 30 |
|  | Ширина сидения не менее 49см и не более 51см | 55 |
|  | Ширина сидения не менее 51см и не более 53 см | 2 |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная для инвалидом и детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью для преимущественного использования для использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые или пневматические покрышки, иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42 см. и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее 5 см.. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны регулироваться по высоте. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 34 см. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: -изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; -изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; -изменение длины колесной базы не менее чем в четурех положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована: - подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. - страховочным устройством от опрокидывания. Максимальная грузоподъемность коляски не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 20 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 260 |
|  | Ширина сидения не менее 37см 39см | 3 |
|  | Ширина сидения не менее 39см и не более 41см | 15 |
|  | Ширина сидения не менее 42см и не более 44см | 30 |
|  | Ширина сидения не менее 44см и не более 46см | 136 |
|  | Ширина сидения не менее 47см и не более 49см | 20 |
|  | Ширина сидения не менее 49см и не более 51см | 55 |
|  | Ширина сидения не менее 51см и не более 53см | 1 |
|  | ИТОГО | 610 |