Техническое задание

на оказание услуг по обеспечению в 2019 году инвалидов с нарушением слуха слуховыми аппаратами

Услуги должны включать в себя проведение осмотра врачом сурдологом, осуществление подбора слухового аппарата для Получателя согласно медицинских рекомендаций,  настройку слухового аппарата, выдачу его Получателю, осуществление гарантийного ремонта, создание  условий для оказания услуг, включая предоставление  бесплатной, доступной и достоверной информации об услуге.

- Услуги,  составляющие  объект закупки должны включать:

Услуги консультационные, предоставляемые врачами- специалистами;

Услуги  по техническому обслуживанию и ремонту изделий;

Аппараты слуховые.

Требования, предъявляемые к содержанию  и качеству услуг:

1.Аппараты слуховые

услуги консультационные, предоставляемые врачами специалистами

- создание условий для оказания услуг, включая предоставление бесплатной, доступной и достоверной информации об услуге;

- прием и регистрация получателей;

- проведение осмотра врачом сурдологом;

- подбор слухового аппарата

- настройка слухового аппарата

- выдача слухового аппарата

Требование: наличие лицензии на медицинскую деятельность при оказании специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии. Указанные требования распространяются на Соисполнителя, в случае его привлечения к исполнению заключенного государственного контракта.

- создание всех необходимых условий для оказания услуг, включая предоставление Получателю бесплатной, доступной и достоверной информации об услуге;

- организацию извещения,  прием и регистрацию получателей;

- прием необходимых документов у Получателя для выдачи слухового аппарата;

- обучение Получателей пользованию слуховыми аппаратами;

- разъяснение порядка обеспечения слуховыми аппаратами

Функциональные и качественные характеристики, потребительские свойства   слуховых аппаратов, входящих  в услугу:

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналоговые заушные слуховые аппараты сверхмощные | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот не уже 0,2 — 4,8 кГц, регулировку ТНЧ и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 137 дБ, глубина регулировки ВУЗД не менее 15 дБ. Максимальное усиление не менее 76 дБ. | 12 |
| 2 | Аналоговые заушные слуховые аппараты мощные | Слуховые аппараты заушные мощные с АРУ должны иметь диапазон частот не уже 0,2 — 4,0 кГц, регулировку ТНЧ и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 134 дБ и не более 136 дБ, Максимальное усиление не менее 63 дБ и не более 75 дБ. Должны иметь: регулировку ТНЧ, АРУ и телефонную катушку. | 13 |
| 3 | Аналоговые заушные слуховые аппараты средней мощности | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь диапазон частот не уже 0,25 – 4,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 125 дБ. Максимальное усиление не более 55 дБ. Должна быть регулировка ТНЧ, АРУ и телефонная катушка. | 7 |
| 4 | Цифровые слуховые аппараты многоканальные заушные сверхмощные | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 4,9 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 82 дБ. Типоразмер элемента питания – 675. Слуховые аппараты должны иметь следующие функциональные характеристики: количество каналов цифровой обработки звука не менее 8, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, адаптивную направленность микрофона, дополнительное усиление низких частот, подавление импульсных звуков, дополнительное усиление речи среднего и слабого уровня, подавление шума ветра; | 105 |
| 5 | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 5,8 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 75 дБ. Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь следующие функциональные характеристики: количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, дополнительное усиление низких частот, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 5 |
| 6 | Цифровые слуховые аппараты заушные многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов сверхмощные | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 4,9 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 142 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 82 дБ. Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь следующие функциональные характеристики: количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, FM совместимость, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, дополнительное усиление низких частот, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 15 |
| 7 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные | Слуховые аппараты мощные должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 6,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 131 дБ и не более 136 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 65 дБ и не более 73 дБ. Слуховые аппараты мощные должны иметь следующие функциональные характеристики: количество каналов цифровой обработки звука не менее 4, программ прослушивания не менее 4, цифровую компрессию в широком динамическом диапазоне, активные фильтры НЧ и ВЧ, систему шумоподавления, подавление обратной акустической связи, широкополосную систему АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания, систему снижения шумов микрофона и подавление шумов низкого уровня. Типоразмер элемента питания 675 или 13. | 175 |
| 8 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты мощные должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 5,3 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 131 дБ и не более 134 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 63 дБ и не более 70 дБ. Слуховые аппараты мощные должны иметь следующие функциональные характеристики: количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, дополнительное усиление речи среднего и слабого уровня, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 20 |
| 9 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов | Слуховые аппараты мощные должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 6,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 130 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 70 дБ. Слуховые аппараты мощные должны иметь следующие функциональные характеристики: количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, FM совместимость, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические факторы, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, адаптивную направленность микрофона, дополнительное усиление речи среднего и слабого уровня, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании, подавление шума ветра. | 5 |
| 10 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 6,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не более 125 дБ. Максимальное акустическое усиление не более 60 дБ. Типоразмер элемента питания 675 или 13. Слуховые аппараты средней мощности должны иметь следующие функциональные характеристики: количество каналов цифровой обработки звука не менее 4, программ прослушивания не менее 4, подавление акустической обратной связи, всенаправленный микрофон, систему шумоподавления, широкополосную систему АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания, систему снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня. | 210 |
| 11 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 6,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не более 129 дБ. Максимальное акустическое усиление не более 63 дБ. Слуховые аппараты средней мощности должны иметь следующие функциональные характеристики: количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические факторы, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании, подавление шума ветра. | 3 |
| 12 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 6,2 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не более 130 дБ. Максимальное акустическое усиление не более 63 дБ. Слуховые аппараты средней мощности должны иметь следующие функциональные характеристики: количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, FM совместимость, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические факторы, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании, подавление шума ветра. | 10 |
| 13 | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные, с возможностью открытого протезирования | Слуховые аппараты мощные с возможностью открытого протезирования должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 6,2 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 131 и не более 135 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 65 дБ не более 70 дБ. Слуховые аппараты мощные с возможностью открытого протезирования должны иметь следующие функциональные характеристики: количество каналов цифровой обработки звука не менее 3, программ прослушивания не менее 3, компрессию в расширенном динамическом диапазоне, систему шумоподавления, подавление акустической обратной связи, подавление импульсных звуков, подавление шума ветра, систему снижения шумов микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 90 |
| 14 | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности, с возможностью открытого протезирования | Слуховые аппараты средней мощности с возможностью открытого протезирования должны иметь следующие параметры в технических характеристиках: Диапазон частот не уже 0,1 – 6,1 кГц, Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не более 128 дБ. Максимальное акустическое усиление не более 61 дБ. Слуховые аппараты средней мощности с возможностью открытого протезирования должны иметь следующие функциональные характеристики: многоканальную (не менее 17 каналов цифровой обработки) или без канальную обработку сигнала, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, систему шумоподавления, всенаправленный микрофон. | 70 |
| 15 | Карманные слуховые аппараты сверхмощные | Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не уже 0,2 –3,6 кГц. В наличии должны быть следующие регулировки: ТНЧ, АРУ, телефонную катушку. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 139 дБ. Максимальное усиление не менее 80 дБ. | 5 |
| 16 | Карманные слуховые аппараты мощные | Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не уже 0,1 –3,8 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 130 дБ и не более 132 дБ. Максимальное усиление не менее 67 дБ не более 72 дБ. В наличии должны быть следующие регулировки: - ТНЧ; - АРУ | 8 |
| Все слуховые аппараты должны поставляться в комплектации: -ушной вкладыш (стандартный)-1 шт.; -элемент питания – 2 шт.; -гарантийный талон; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); Гарантия на слуховой аппарат должна составлять не менее 12 месяцев. |

| 1 | Требования к качеству | Поставляемые изделия должны быть новыми (изделия, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в технических требованиях слуховых аппаратов. Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012, ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4), ГОСТ Р 51407-99, ГОСТ ISO 10993. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к транспортировке | Транспортирование слуховых аппаратов, проводят по группе 5 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.1. крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP. |
| 3 | Требования к упаковке | Условия хранения слуховых аппаратов, в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.2. Упаковка слуховых аппаратов, должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом или оклеивают бумажной лентой или клеевой лентой на бумажной основе. |
| 4 | Требования к маркировке | На каждом слуховом аппарате должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка. |
| 5 | Наличие регистрационного удостоверения, декларации о соответствии либо сертификата соответствия на изделия | обязательно |
| 6 | Информация о сроке службы изделий | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику будет представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы по каждому виду изделий |