Техническое задание на поставку автомобилей с обычным управлением и адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, используемых для их реабилитации.

- Требования к качеству товара:

1.1   Автомобили должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ 33997-2016  «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», а также Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011) (ред. от 13.12.2016).

1.2.  Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.3 Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4    Автомобили с адаптированными органами управления должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК - 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД 2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042 (ред. от 20.03.2018).

1.5. Автомобили должны быть легковыми.

1.6. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.7  Автомобили должны быть 2019 года изготовления.

1.8  Автомобили,     предназначенные     для       лиц     с   ограниченными    физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги)  по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами  управления).

1.9 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.10 Специальные средства управления (адаптированные органы  управления) на автомобили должны иметь сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля.

1.11 Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри автомобилей.

1.12 Автомобили должны быть  заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

  - Для  автомобилей с обычным управлением:

- Наличие одобрения типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2.      Для автомобилей с адаптированными органами управления:

- Наличие одобрения типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

- Наличие сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги).

- Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

гарантийный талон на автомобиль;

паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 № 870 (ред. от 26.12.2013). «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств.  Для автомобилей с адаптированными органами управления в паспорте транспортного средства должна стоять отметка о переоборудовании автомобиля на ручной управление.

сервисная книжка;

руководство по эксплуатации автомобиля;

договор между Поставщиком, Получателем и Плательщиком об обеспечении Получателя автомобилем и оплате его стоимости Плательщиком;

копия одобрения типа транспортного средства;

Для автомобилей с адаптированными органами управления должна быть копия сертификата соответствия на устройство ручного управления категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги).

другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

- Требования к количеству Товара

4.1 Автомобиль с обычным управлением

Требования к техническим  характеристикам товара:

| № п\п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова / количество дверей | седан/4 или хэтчбек / не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объём) куб. см | не более 1600 |
| 10 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |

4.2. Автомобиль с адаптированными органами управления:

Требования к техническим  характеристикам товара:

| № п\п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова / количество дверей | седан/4 или хэтчбек / не менее |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объём) куб. см | не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 |
| 11 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

5.1. Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или не менее        100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

5.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

5.3.Для автомобилей с адаптированными органами управления гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или  изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

5.4 Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

5.5 Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

5.6 Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

5.7 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих  Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

- Дополнительные требования:

6.1 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

6.2 Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

6.3.При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта приемки поставленного Товара.