| Наименование товара | Описание товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат ортопедический на голеностопный сустав фиксирующий - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Элементы ортопедического аппарата должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку. Приемные гильзы должны быть изготовлены из кожи или термопласта, допускается применение смягчающего слоя из вспененного материала, с движением в голеностопном шарнире, крепление индивидуальное. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 24 |
| Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Элементы аппарата должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку. Гильзы должны быть изготовлены из термопласта или кожи. Внутренний смягчающий слой должен быть изготовлен из вспененного термопласта. Крепление индивидуальное. Шины должны быть с замком или без замка в коленном шарнире, с регулировкой амплитуды движения в голеностопном шарнире. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 6 |
| Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав фиксирующий - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Элементы ортопедического аппарата должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку. Гильзы должны быть изготовлены из термопласта или кожа. Внутренний смягчающий слой должен быть изготовлен из вспененного термопласта. Крепление индивидуальное. Шины должны быть с замком или без замка в коленном шарнире. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 23 |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав фиксирующий - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Элементы ортопедического аппарата должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку. Приемная гильза должна состоять из: - полукорсета, гильзы на бедро, материал приемной гильзы: термопласт или кожа. Внутренний смягчающий слой должен быть изготовлен из вспененного термопласта. Крепление индивидуальное. Металлические шины должны быть с замком или без замка в тазобедренном шарнире. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 4 |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Элементы ортопедического аппарата должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациента. Приемные гильзы должны быть изготовлены из кожи или термопласта. Допускается применение смягчающего слоя из вспененного материала. Шины должны быть стальные или из легких сплавов беззамковые в коленном шарнире или замковые в коленном шарнире, обеспечивающие фиксацию узлов ортопедического аппарата в положении полного или частичного разгибания и в положении сгибания при необходимости. Наличие аппаратной стельки. Крепление индивидуальное. Функциональные узлы ортопедического аппарата должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 30 |
|  | Итого: | шт. | 87 |

Аппараты на нижние конечности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2014 (Разд. 4), ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р 53346-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия получателю и составляет не менее 7 месяцев.

Срок выполнения работ: выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Исполнителю, но не позднее 20 декабря 2019 года.

В течение 5 рабочих дней со дня получения реестра выданных направлений, исполнитель обязан посредством телефонной связи согласовать с инвалидами дату начала исполнения работ с оформлением журнала телефонных разговоров.

По требованию заказчика исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней предоставить журнал телефонных разговоров.

Требования к месту выполнения работ.

Место выполнения работ: Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории г. Тамбова и Тамбовской области, в том числе обслуживание инвалидов выездными бригадами на дому.

Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Тамбовской области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта по обслуживанию инвалидов (в пределах Тамбовской области).

Обеспечение работы пункта по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

В течение 2-рабочих дней с даты заключения государственного контракта Исполнитель обязан проинформировать о местонахождении и режиме работы пункта по обслуживанию инвалидов.

Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии на данные виды изделий.