Описание объекта закупки

Поставка инвалидам телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами

Требования к техническим характеристикам Товара:

| Наименование, модель поставляемого товара, страна происхождения | Описание и характеристики поставляемого товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, с диагональю 54-66 см | Телевизор с телетекстом для приёма программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см Телевизор со встроенным цифровым тюнером DVB-T2 для приема цифрового вещания или цифровой приставкой стандарта вещания DVB-T2 предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор со встроенным цифровым тюнером DVB-T2 для приема цифрового вещания или цифровой приставкой стандарта вещания DVB-T2 должен иметь следующие технические характеристики: -диагональ телевизора не менее 54 см (не менее 21дюйма); -жидкокристаллический дисплей; -поддерживаемый формат экрана 16:9, -частота развертки не менее 50 гц и не более 100 гц; -поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM; -встроенный цифровой тюнер DVB-T2 для приема цифрового сигнала вещания (эфирного сигнала) или цифровую приставку стандарта вещания DVB-T2; -аналоговый ТВ тюнер PAL/SECAM; -телетекст с памятью не менее 10 страниц; -наличие AV входа. Телетекст должен работать с кириллицей (принимать сигналы на русском языке). Экранное меню должно быть на русском языке. Телевизор должен обязательно принимать сигналы телетекста Первого канала, Россия1, Карусель, НТВ. Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Соответствие поставляемого товара Техническому регламенту Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Техническому регламенту Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» 020/2011Телевизор предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. | 120 |

Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: Товар должен соответствовать ГОСТ 18198-89 «Телевизоры, общие технические условия», ГОСТ Р 54515-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Требования и методы испытаний».

ф

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий:

Срок пользования телевизором с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должен быть не менее минимального срока пользования, установленного приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 13.02.2018 № 85н.

Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи Изделия Получателю и должен составлять не менее 12 месяцев.

Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара: Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика, в течение 30 календарных дней с даты осуществления проверки качества поставленного Товара.