Объект закупки - Обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью

- Требования к условиям выполнения работ:

1.1. Все работы должны быть проведены в соответствии с настоящим описанием.

1.2. Все материалы, используемые для проведения работ должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность результатов работ должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие работ  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с результатом работ:

- гарантийный талон.

4. Требования к  количеству работ – 1694 шт.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для получателей с деформациями, дефектами, функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Требования к качеству работ, техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности,

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей,

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации,

- компенсацию укорочения конечности.

Ортопедическая обувь должна быть ручного либо полумеханического производства. При изготовлении ортопедической обуви предусматривается не более 2 –х примерок.

# Выполняемые работы должны соответствовать ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности», изготавливаемая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия», ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия», ГОСТ 19196-93 «Ткани обувные», ГОСТ 29277-92 «Кожа для низа обуви. Технические условия», ГОСТ 1903-78 «Кожа для низа обуви. Воротки и полы», «Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия», ГОСТ 28755-90 «Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия», ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выделанная. Технические условия», прочность крепления, деформация задника и подноска должны соответствовать ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности» и гибкость обуви - ГОСТ 14226-80 «Обувь. Нормы гибкости».

- Материалы, применяемые для изготовления Изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

- Материалы (сырье), применяемые для изготовления Изделий соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), имеют государственную регистрацию и внесены в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешены для производства, реализации и использования на территории Российской Федерации. Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Изделие должно быть новым (изделием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота). Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

В готовой обуви не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож,

- роговины и кнутовины на носках и союзках,

- механические повреждения,

- отставание верха и подкладки от задника,

- местная неприклейка подошв,

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви,

- деформация верха,

- складки внутри обуви,

- расщелины между деталями низа,

- осыпание красителя,

- бугры, вмятины, складки.

Изделия должны быть предназначены для применения при температуре внешней среды в диапазоне значений от минус 20 °С до плюс 40 °С. Изделия, кроме изделий с покрытием из натуральной кожи, должны быть устойчивы к гигиенической обработке раствором детского мыла и растворами нейтральных моющих средств в воде при температуре выше 38 °С. Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии покрытиями. Боковые поверхности соединенных деталей изделий не должны быть неровно обрезаны. Выступы деталей и неровности не допускаются.

Обувь, изготавливаемая инвалиду определяется индивидуально исходя из особенностей и индивидуальной потребности инвалида материалами в соответствии с техническими параметрами Изделия указанного в техническом задании.

Технические требования:

Таблица 1

| № п/п | Наименование результата работ (изделия) | Характеристики результата работ (изделия) | Характеристики результата работ (изделия), предлагаемого Исполнителем с указанием конкретных характеристик *) | Шифр изделия (при наличии) *) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки Страна происхождения ______*) | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам, по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов следующих модификаций: - с супинатором, - с пронатором, - с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, - углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, - выносом каблука кнаружи, - выносом каблука кнутри (при плоскостопии III степени); - на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); - - с полукорсетом, - - с жесткими берцами, - - с высокой боковой поддержкой; - - при выраженных степенях диабетической патологии стоп; - - с высоким узким жестким задником, - - с жесткими берцами. В процессе изготовления ортопедической обуви должно быть предусмотрено не менее 2-х примерок. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5 мм. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 400 |
| 2 | Ортопедическая обувь на сохраненную конечность без утепленной подкладки и обувь на протез Страна происхождения ______*) | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке должна быть по потребности инвалида: индивидуального изготовления , на подбор. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви может быть: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 300 |
|  |  | Обувь на протез должна быть по потребности инвалида: индивидуального изготовления , на подбор. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении обуви на протез по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5 мм. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  |  |  |
| 3 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей Страна происхождения ______*) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна быть по потребности инвалида: индивидуального изготовления , на подбор. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5 мм. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 50 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки Страна происхождения ______*) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов Основные применяемые материалы при изготовлении обуви на аппарат по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5 мм. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов, - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 60 |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки Страна происхождения ______*) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов Основные применяемые материалы при изготовлении обуви на аппарат по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5 мм. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов, - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 40 |
| 6 | Вкладной башмачок Страна происхождения ______*) | Вкладной башмачок должен изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам, по слепкам. Вкладной башмачок имеет следующие специальные детали: гильза до нижней трети голени; искусственный передний отдел стопы или искусственный носок; межстелечный слой. Основные применяемые материалы при изготовлении вкладного башмачка должны быть: для верха башмачка: - натуральная кожа. Подкладка башмачка : - кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5 мм. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Размер: 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. |  |  | Полупара | 10 |
| 7 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки Страна происхождения ______*) | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов следующих модификаций: - с супинатором, -c пронатором, -с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, -углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, -выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии I-II степени); В процессе изготовления ортопедической обуви должно быть предусмотрено не менее 1-ой примерки. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5 мм. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 20 |
| 8 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) Страна происхождения ______*) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви, в том числе стельки, полустельки должны изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов Основные применяемые материалы при изготовлении вкладных корригирующих элементов для ортопедической обуви по потребности инвалида должны быть: для верха: - натуральная кожа. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Размер: 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. |  |  | Полупара | 14 |
| 9 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке Страна происхождения ______*) | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов следующих модификаций: - с супинатором, - с пронатором, - с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, - углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, - выносом каблука кнаружи, - выносом каблука кнутри (при плоскостопии III степени); - на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); - с полукорсетом, - с жесткими берцами, - с высокой боковой поддержкой; - при выраженных степенях диабетической патологии стоп; -- с высоким узким жестким задником, - с жесткими берцами. В процессе изготовления ортопедической обуви должно быть предусмотрено не менее 2-х примерок. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви может быть: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 400 |
| 10 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке Страна происхождения ______*) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке должна быть по потребности инвалида: индивидуального изготовления , на подбор. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5 мм. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 300 |
| 11 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке Страна происхождения ______*) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов Основные применяемые материалы при изготовлении обуви на аппарат по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 60 |
| 12 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке Страна происхождения ______*) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов Основные применяемые материалы при изготовлении обуви на аппарат по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 20 |
| 13 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке Страна происхождения ______*) | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке должна изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, определяемых врачом – ортопедом исполнителя с учетом медицинских показаний и эстетических потребностей пациентов следующих модификаций: - с супинатором, -c пронатором, -с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, -углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, -выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии I-II степени); В процессе изготовления ортопедической обуви должно быть предусмотрено не менее 1-ой примерки. Обувь должна быть изготовлена на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки по потребности инвалида должны быть: для верха обуви: - натуральная кожа. Подкладка обуви: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Материалы подошвы могут быть: -кожа для низа обуви, -микропористая резина, полиуретан, -термоэластопласт Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм |  |  | Пара | 20 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 1694 |

Требования к результатам работ

Период обеспечения изделием Получателя – в соответствии со сроками изготовления каждого типа изделия, согласно Техническому заданию и в соответствии с графиком обеспечения изделиями.

Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки. Изготовленное изделие должно передаваться Исполнителем непосредственно Получателю, либо, в случае если от имени Получателя действует его представитель, то представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя, и соответствующего документа, подтверждающего полномочия представителя.

Требования к упаковке

# Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению на основании ГОСТа 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Сроки гарантии: 6 месяцев    (для детей - 3 месяца)

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя.