Техническое задание

Поставка кресел-колясок с ручным приводом для детей-инвалидов больных ДЦП в 2019 году

| № п/п | Наименование товара, | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела прогулочная предназначена для детей с заболеванием ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения и улицы с твердым покрытием. Технические характеристики кресла-коляски: Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка, больного ДЦП, в положении сидя и полулежа. Ремни крепления должны обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из металлических материалов. Рама кресло-коляски должна складываться. На раму кресла-коляски должно быть установлено быстросъёмное ортопедическое кресло, которое может использоваться отдельно от кресла-коляски и может устанавливаться на раму «спиной» по ходу движения и «лицом» по ходу движения. Кресло-коляска должна быть оснащена: - сидением съемным с возможностью регулировки по ширине и глубине; - спинкой с регулируемым углом наклона не менее 90° от вертикального положения, регулируемой по высоте; - опорами для ног (подножками), регулируемыми по высоте и по углу наклона голени ног; - съемным абдуктором; - мягким подголовником, регулируемым по высоте; - мягкими боковыми опорами для туловища; - пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине; - передними самоориентирующимися колесами цельнолитыми или пневматическими (участником электронного аукциона указывается конкретно); - задними колесами цельнолитыми или пневматическими (участником электронного аукциона указывается конкретно); - стояночными тормозами; - ручкой управления креслом-коляской, регулируемой по высоте; - быстросъемным чехлом на сидение и спинку; -антиспастической ручкой; -съемной корзиной под сидением; - светоотражателями; - съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца. Ширина сидения с возможностью регулировки в диапазоне от 240 мм до 380 мм. Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 50 кг. Вес кресло-коляски должен быть не более 20 кг. В комплект поставки должны входить: кресло-коляска, набор инструментов, насос (для пневматических шин), инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия и устранения неисправностей. Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Срок службы кресел-колясок должен составлять не менее 4 лет. Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно). | 40 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела комнатная предназначена для детей с заболеванием ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения. Технические характеристики кресла-коляски: Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка, больного ДЦП, в положении сидя и полулежа. Ремни крепления должны обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из металлических материалов. Рама кресло-коляски должна складываться. На раму кресла-коляски должно быть установлено быстросъёмное ортопедическое кресло, которое может использоваться отдельно от кресла-коляски и может устанавливаться на раму «спиной» по ходу движения и «лицом» по ходу движения. Кресло-коляска должна быть оснащена: - сидением съемным с возможностью регулировки по ширине и глубине; - спинкой, регулируемой по высоте и углу наклона; - опорами для ног (подножками) съемными или откидными (участником электронного аукциона указывается конкретно); - мягким подголовником, регулируемым по высоте; - пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине; - мягкими боковыми опорами для туловища; - передними самоориентирующимися колесами цельнолитыми или пневматическими (участником электронного аукциона указывается конкретно); - задними колесами цельнолитыми или пневматическими (участником электронного аукциона указывается конкретно); - быстросъемным чехлом на сидение и спинку; - стояночными тормозами; - съемным абдуктором; - регулируемой ручкой управления креслом-коляской; -антиспастической ручкой. Ширина сидения с возможностью регулировки в диапазоне от 240 мм до 380 мм. Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 50 кг. Вес кресло-коляски должен быть не более 20 кг. В комплект поставки должны входить: кресло-коляска, набор инструментов, насос (для пневматических шин), инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия и устранения неисправностей. Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Срок службы кресел-колясок должен составлять не менее 6 лет. Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно). | 40 |
|  | Итого: |  | 80 |

Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Классификация кресел-колясок различных модификаций представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Технические требования

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»;

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Общие требования к техническим характеристикам и безопасности кресел-колясок

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение и свободу движений Получателя при перемещениях.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которым контактируют различные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с Получателем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения и полную остановку кресла-коляски.

Кресло-коляска должна быть исправной в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой и падением Получателя на сидение, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке и отгрузке

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», на которой указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемая максимальная масса получателя.

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и  повреждений.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

.