Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году. Протез   бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии в количестве 1 штуки на сумму 1 392 153 рубля 00 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для пациентов с уровнем активности К3-К4 (с микропроцессорным коленным модулем) Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы / скелетированая карбоновая с вкладной гильзой из мягкого термолина; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: мышечно-вакуумное с клапаном / с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны; Количество полимерных чехлов: 2 шт.; Регулировочно-соединительные устройства: с поворотным устройством (адаптером), на нагрузку до 125 кг.; Коленный модуль: моноцентрический коленный модуль с независимыми гидравлической и пневматической системами (фаза опоры-гидравлика, фаза переноса - пневматика), с микропроцессорным управлением скоростью ходьбы. Срок службы элемента питания без замены не менее 2 лет. Угол сгибания не менее 140 градусов. Уровень активности К3-К4; Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К3; Назначение протеза: постоянный Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 1 | 1392153 | 1392153 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта:  1 392 153 рубля 00 копеек.

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия,  реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.