Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году.

Протезы нижних конечностей в количестве 11 штук на сумму  2 617 127 рублей 30 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени для купания | Протез голени для купания Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: отсутствует; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с мягкой вкладной гильзой из вспененных материалов; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: с водостойким резиновым наколенником; Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.; Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры; Назначение протеза: специальный Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 10 | 194765,03 | 1947650,3 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для пациентов с уровнем активности К2-К3 с гидравлической щиколоткой Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны; Количество полимерных чехлов: 2 шт.; Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.; Стопа: углепластиковая с гидравлической щиколоткой, диапазон движения щиколотки не менее 12 градусов, с уровнем активности К2-К3; Назначение протеза: постоянный Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 1 | 669477 | 669477 |
| ИТОГО | 11 |  | 2617127,3 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 2 617 127 рублей 30 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2019г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия,  реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.