Описание объекта закупки (Техническое задание)

(поставка расходных материалов и запасных частей для вычислительной техники, принтеров и многофункциональных устройств)

- Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов и запасных частей для вычислительной техники, принтеров и многофункциональных устройств

- Место поставки товара: г. Тюмень, ул. Ирбитская, 16, 3 этаж (поставка осуществляется на склад Заказчика).

- Срок поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем заключения Контракта.

- Количество поставляемых товаров: 160 шт.

- Условия поставки товара: Поставщик обязан поставить товар на склад Заказчика не позднее, чем за 2 часа до окончания рабочего дня склада (время работы склада понедельник – четверг с 08:00 – 17:00, пятница 8:00 – 16:00, перерыв на обед 12:00 – 12:48).

Поставщик обязан информировать Заказчика о сроках поставки Товара не менее, чем за 1 (один) день до дня фактической поставки Товара, с указанием информации (ФИО, должность) о лицах, действующих от имени  Поставщика при поставке Товара, государственный номер регистрации транспортного средства, которое будет осуществлять проезд на территории Заказчика в целях исполнения обязательств по контракту.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

Таблица 1. Перечень поставляемых Товаров

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Технические (функциональные) характеристики поставляемого товара (наименование моделей оргтехники в которых используется товар) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картридж Xerox 108R00796 | Картридж для многофункционального устройства Xerox WC 3635 MFP/X (на гарантии), цвет тонера черный. Количество отпечатков до 10000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 40 |
| 2 | Картридж Xerox 106R01415 | Картридж для лазерных принтеров Xerox Phaser 3435DN, цвет тонера черный. Количество отпечатков до 10000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 40 |
| 3 | Картридж Xerox 106R02306 | Картридж для лазерных принтеров Xerox Phaser 3320 (на гарантии), цвет тонера черный. Количество отпечатков до 11000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 30 |
| 4 | Картридж Xerox 106R01481Голубой (Cyan) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6140, цвет тонера голубой. Количество отпечатков до 2000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 4 |
| 5 | Картридж Xerox 106R01482 Пурпурный (Magenta) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6140, цвет тонера пурпурный. Количество отпечатков до 2000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 4 |
| 6 | Картридж Xerox 106R01483 Желтый (Yellow) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6140, цвет тонера желтый. Количество отпечатков до 2000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 4 |
| 7 | Картридж Xerox 106R01484 Черный (Black) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6140, цвет тонера чёрный. Количество отпечатков до 2600 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 4 |
| 8 | Картридж Xerox 106R01631 Голубой (Cyan) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6000/6010, Xerox WorkCentre 6015, цвет тонера голубой. Количество отпечатков до 1000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 4 |
| 9 | Картридж Xerox 106R01632 Пурпурный (Magenta) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6000/6010, Xerox WorkCentre 6015, цвет тонера пурпурный. Количество отпечатков до 1000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 4 |
| 10 | Картридж Xerox 106R01633 Желтый (Yellow) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6000/6010, Xerox WorkCentre 6015, цвет тонера желтый. Количество отпечатков до 1000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 4 |
| 11 | Картридж Xerox 106R01634 Черный (Black) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6000/6010, Xerox WorkCentre 6015, цвет тонера черный. Количество отпечатков до 2000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 4 |
| 12 | Картридж Xerox 106R02235 Желтый (Yellow) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6600, цвет тонера желтый. Количество отпечатков до 6000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 2 |
| 13 | Картридж Xerox 106R02234 Пурпурный (Magenta) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6600, цвет тонера пурпурный. Количество отпечатков до 6000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 2 |
| 14 | Картридж Xerox 106R02233 Голубой (Cyan) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6600, цвет тонера голубой Количество отпечатков до 6000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 2 |
| 15 | Картридж Xerox 106R02236 Черный (Black) | Картридж для цветных лазерных принтеров Xerox Phaser 6600, цвет тонера черный. Количество отпечатков до 8000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 2 |
| 16 | Картридж Xerox 006R01182 | Тонер - картридж для многофункционального устройства Xerox WorkCenter Pro 123, цвет тонера чёрный. Количество отпечатков до 30000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 5 |
| 17 | Копи – картридж (drum unit) Xerox 013R00589 | Копи – картридж для многофункционального устройства Xerox WorkCenter Pro 123. Количество отпечатков до 60000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 1 |
| 18 | Картридж Xerox 006R01160 | Картридж для многофункционального устройства Xerox WC 5325/5330/5335, цвет тонера черный. Количество отпечатков до 30000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 2 |
| 19 | Драм-картридж (барабан) Xerox 013R00591 | Драм-картридж (барабан) для Xerox WC 5325/5330/5335. Количество отпечатков до 90000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 1 |
| 20 | Картридж Xerox 106R01413 | Тонер - картридж для многофункционального устройства Xerox WorkCenter 5222, цвет тонера чёрный. Количество отпечатков до 20000 страниц при 5% заполнении страницы. Оригинальный. | 1 |
|  |  |  | 160 |

Предлагаемый Товар является свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Общие требования к товару (в т.ч. к упаковке):

В соответствии  с п.1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Все картриджи, перечисленные в таблице 1, указаны в соответствии с технической документацией на соответствующие принтеры и многофункциональные устройства.

Картриджи должны быть оригинальными – разработанными и (или) рекомендованными фирмой-производителем оборудования, на которое они закупаются.

1) Все картриджи должны соответствовать типу оборудования, для которого поставляются.

2) Картриджи не должны иметь надписи типа: «FOR USE IN» либо «ДЛЯ».

3) Качество поставляемых картриджей должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям.

4) Картриджи должны быть новыми (не бывшими в употреблении), все части картриджа должны быть новыми, собранными только из новых комплектующих, не перезаправленными, не восстановленными, дата изготовления картриджа не должна превышать рекомендованный срок использования картриджа установленный производителем.

5) Картриджи и тонеры должны быть упакованы в герметичные пакеты с воздухом. Внутренняя поверхность пакета не должна иметь следов просыпания тонера.

6) Герметичный пакет с картриджем должен быть вложен в картонную коробку с хорошим качеством полиграфии, геометрия коробки должна быть выдержана (отсутствие деформации). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

7) Упаковочная картонная коробка картриджа должна содержать отрывную, прорубленную ленту для быстрого первоначального открытия коробки, если это предусмотрено производителем.

9) На упаковке должны быть производственный код и заводская голограмма с переливом со светлого на темный цвета, содержащая логотип фирмы-производителя, если это предусмотрено производителем.

10) На упаковку каждого картриджа должна быть нанесена типографским способом информация, содержащая следующие данные:

• наименование фирмы-изготовителя,

• наименование моделей  оргтехники в которых используется товар (расходные материалы)

• дата изготовления,

• номер типа картриджа,

11) Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток.

13) Номер партии, проставленный на упаковочной картонной коробке, должен совпадать с номером партии, проставленным на картридже (допускается совпадение только первых пяти символов).

14) Картридж должен быть снабжён чекой (защитной лентой для герметизации, если это предусмотрено конструкцией картриджа), предотвращающей попадание тонера из тонер-бункера на внутренние части картриджа и его просыпание во внешнюю среду во время хранения и транспортировки. Чека не может быть подклеена к корпусу картриджа.

15) Светочувствительный барабан, магнитный вал, шестерни и ролики картриджа не должны иметь следов просыпания тонера.

16) Пластиковые части корпуса картриджа не должны иметь следов использования (царапины, потёртости, следов удаления чеки).

17) При установке тонер-картриджа (копи-картриджа, драм-картриджа) исправный принтер, факс, многофункциональное устройство соответствующей марки, или множительный аппарат должен выдавать четко отпечатанный первый лист, без посторонних пятен, полос, размазанностей, размытостей.

18) Оптическая плотность элементов изображения в виде сплошных участков черного цвета на контрольной копии не должно отличаться от оптической плотности эталонной копии более чем на 10%.

19) Коэффициент неравномерности оптической плотности черных полей элементов изображения не должна превышать 10%.

20) Картридж должен обеспечивать получение числа копий, не менее, указанного в технической документации на соответствующий тип печатающего устройства при заполнении страницы тонером по площади на 5%, по качеству соответствующей контрольной копии.

21) Дефектным считается тонер-картридж (копи-картридж, драм-картридж) с неудовлетворительным качеством печати, имеющий следующие признаки некачественной продукции: наличие точек, полос тёмного или светлого (кроме случая полной выработки тонера) цвета вдоль или поперёк отпечатка; повторяющийся тёмный отпечаток фонового характера убывающей насыщенности по длине отпечатка; муар; тёмные, вплоть до чёрных, линии по краям отпечатка; периодически повторяющиеся пятна тёмного или светлого тона; рельефная печать; неравномерная заливка участков равномерной интенсивности; пониженная контрастность, насыщенность отпечатка; серая полоса вдоль всего отпечатка переменной либо постоянной интенсивности; завороты либо отсутствие текста по краям отпечатка; текст, графические изображения размазываются по листу, осыпаются с листа; не пропечатывается микрошрифт либо печатается с искажениями; высыпание тонера, как при наличии, так и со снятой блокировочной лентой; наличие царапин, потёртостей, неравномерностей фоточувствительного слоя фотобарабана при наличии блокировочной ленты; наличие потёртостей, царапин, сколов на корпусе картриджа; загрязнение тонером внутренней или внешней поверхности упаковочного пакета картриджа, самого картриджа при наличии блокировочной ленты; обрыв блокировочной ленты при попытке её удаления; чека блокировочной ленты не составляет единого целого с боковой крышкой картриджа, изготовлена из пластмассы другой консистенции, либо приклеена; при попытке удаления блокировочной ленты вместе с чекой удаляется фрагмент боковой крышки картриджа.

22) Заказчик оставляет за собой право обращения в официальные представительства производителей офисной техники и периферийного оборудования в Российской Федерации, в том числе сервисные центры, уполномоченные производителем, для проведения соответствующей экспертизы и (или) запроса подтверждения оригинальности на предмет сохранения сертификата ГОСТ Р на оборудование Заказчика в случае использования поставленного товара.

23) В случае не подтверждения оригинальности товара, его новизны, установления фактов восстановления и (или) перезаправки товара, установления факта несовместимости поставляемого товара с оборудованием Заказчика, Товар считается не поставленным. Все расходы по экспертизе и запросу подтверждения оригинальности, новизны материалов, совместимости возлагаются на Поставщика.

Гарантийный срок: Гарантийный срок всех наименований картриджей и запасных частей должен составлять 12 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика, либо до окончания тонера в картридже (использования установленного ресурса для фотобарабанов, drum unit и т.п.).

Требования к гарантии: Течение гарантийного срока начинается с момента поставки товара на склад заказчика. Гарантийное обслуживание (замена и иные работы и услуги по гарантии) должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком

Начальник отдела информатизации		  	              		 Д.В. Фуртаев