Технические требования на выполнение работ по изготовлению обуви сложной ортопедической, обуви на протез и аппарат, изделий обувных ортопедических для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов

в 2019 году.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные характеристики обуви ортопедической, обуви на протез и аппарат, изделий обувных ортопедических | КТРУ/ ОКПД2 | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу Изделий (руб. коп.) | Стоимость Изделий (руб. коп.) | Гарантийный срок (день) | Сроки выполне-ния работ и передачи результата Получателю (дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) ( Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Изготовление обуви ортопедической сложной без утепленного подклада (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; полуботинки с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой;туфли с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой, на низком каблуке; ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости), ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости), по слепку; полуботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); туфли на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, на низком каблуке; ботинки на укорочение от 3 см до 6 см; полуботинки на укорочение от 3 см до 6 см; туфли на укорочение от 3 см до 6 см (на низком каблуке); ботинки на укорочение от 7 см до 9 см; ботинки на укорочение от 10 см до 12 см; ботинки на укорочение от 16 см до 20 см; ботинки с двойным следом; ботинки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; ботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; полуботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; ботинки после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа; полуботинки после ампутации стопы по Лисфранку при разной длине следа; ботинки на слоновую стопу, полуботинки на слоновую стопу; туфли на слоновую стопу; полуботинки на резинках для инвалидов без обеих рук. | 32.50.22.150-00000006 | пар | 150 | 7307,07 | 1096060,50 | Не менее 40 - для обуви на кожаной подошве; не менее 50 - для обуви на кожаной подошве с накладкой; не менее 60 - для обуви на подошве из кожеподобной резины; не менее 70 - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта | Не более 60 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) ( Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Обувь ортопедическая сложная на утепленном подкладе (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки утепленные с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; ботинки утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); ботинки утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости), по слепку; ботинки утепленные на укорочение от 3 см до 6 см; ботинки утепленные на укорочение от 7 см до 9 см; ботинки утепленные на укорочение от 10 см до 12 см; ботинки утепленные на укорочение от 16 см до 20 см; ботинки утепленные с двойным следом; ботинки утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; ботинки утепленные с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; Ботинки утепленные после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа; ботинки утепленные на слоновую стопу; ботинки на утепленной подкладке на резинках для инвалидов без обеих рук. | 32.50.22.150-00000006 | пар | 150 | 7667,08 | 1150062,00 | Не менее 40 - для обуви на кожаной подошве; не менее 50 - для обуви на кожаной подошве с накладкой; не менее 60 - для обуви на подошве из кожеподобной резины; не менее 70 - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта | Не более 60 |
| 3 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) ( Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Изготовление обуви на протез утепленной, неутепленной (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки утепленные на протез, ботинки неутепленные на протез, полуботинки на протез, туфли на протез. | 32.50.22.150-00000006 | пар | 180 | 5830,60 | 1049508,00 | Не менее 40 - для обуви на кожаной подошве; не менее 50 - для обуви на кожаной подошве с накладкой; не менее 60 - для обуви на подошве из кожеподобной резины; не менее 70 - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта | Не более 60 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) ( Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Изготовление ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез без утепленной подкладки (пара) (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; полуботинки с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой;туфли с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой, на низком каблуке; ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости), ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости), по слепку; полуботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); туфли на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, на низком каблуке; ботинки на укорочение от 3 см до 6 см; полуботинки на укорочение от 3 см до 6 см; туфли на укорочение от 3 см до 6 см (на низком каблуке); ботинки на укорочение от 7 см до 9 см; ботинки на укорочение от 10 см до 12 см; ботинки на укорочение от 16 см до 20 см; ботинки с двойным следом; ботинки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; ботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; полуботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; ботинки после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа; полуботинки после ампутации стопы по Лисфранку при разной длине следа; ботинки на слоновую стопу, полуботинки на слоновую стопу; туфли на слоновую стопу; полуботинки на резинках для инвалидов без обеих рук. Ботинки неутепленные на протез, полуботинки на протез, туфли на протез. | 32.50.22.150-00000006 | пар | 50 | 6210,23 | 310511,50 | Не менее 40 - для обуви на кожаной подошве; не менее 50 - для обуви на кожаной подошве с накладкой; не менее 60 - для обуви на подошве из кожеподобной резины; не менее 70 - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта | Не более 60 |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) ( Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Изготовление ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез на утепленной подкладке (пара) мужские, женские по заявке заказчика. Ботинки утепленные с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; ботинки утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); ботинки утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости), по слепку; ботинки утепленные на укорочение от 3 см до 6 см; ботинки утепленные на укорочение от 7 см до 9 см; ботинки утепленные на укорочение от 10 см до 12 см; ботинки утепленные на укорочение от 16 см до 20 см; ботинки утепленные с двойным следом; ботинки утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; ботинки утепленные с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; Ботинки утепленные после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа; ботинки утепленные на слоновую стопу; ботинки на утепленной подкладке на резинках для инвалидов без обеих рук. Ботинки утепленные на протез. | 32.50.22.150-00000006 | пар | 50 | 6665,81 | 333290,50 | Не менее 40 - для обуви на кожаной подошве; не менее 50 - для обуви на кожаной подошве с накладкой; не менее 60 - для обуви на подошве из кожеподобной резины; не менее 70 - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта | Не более 60 |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) ( Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат и обуви на протез без утепленной подкладки (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки неутепленные на ортопедический аппарат, полуботинки на ортопедический аппарат, туфли на ортопедический аппарат. Ботинки неутепленные на протез, полуботинки на протез, туфли на протез. | 32.50.22.150-00000006 | пар | 2 | 6347,08 | 12694,16 | Не менее 40 - для обуви на кожаной подошве; не менее 50 - для обуви на кожаной подошве с накладкой; не менее 60 - для обуви на подошве из кожеподобной резины; не менее 70 - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта | Не более 60 |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) ( Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат и обуви на протез на утепленной подкладке (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки утепленные на ортопедический аппарат. Ботинки утепленные на протез. | 32.50.22.150-00000006 | пар | 2 | 6979,69 | 13959,38 | Не менее 40 - для обуви на кожаной подошве; не менее 50 - для обуви на кожаной подошве с накладкой; не менее 60 - для обуви на подошве из кожеподобной резины; не менее 70 - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта | Не более 60 |
| 8 | Башмачок вкладной | Изготовление башмачка вкладного (мужские, женские по заявке заказчика). Башмачок вкладной, (в обувь нормальную) после ампутации переднего отдела стопы. | 32.50.22.151 | шт | 12 | 5020,43 | 60245,16 | Не менее 30 | Не более 60 |
|  | Итого: |  | х | х | 596 | х | х | х | х |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению обуви сложной ортопедической, обуви на протез и аппарат, изделий обувных ортопедических.

Изготовление обуви сложной  ортопедической, обуви на протез и аппарат, изделий обувных ортопедических.

Обувь ортопедическая, обувь на протезы и аппараты должны быть ручного или полумеханического производства.

В готовой обуви не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;
- роговины и кнутовины на носках и союзках;
- механические повреждения;
- отставание верха и подкладки от задника;
- местная неприклейка подошв;
- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;
- деформация верха;
- складки внутри обуви;
- расщелины между деталями низа;
- осыпание красителя;
- бугры, вмятины, складки.

Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления. Обувь следует изготавливать по обувным ортопедическим колодкам, полученным на основе слепка стопы.

Не допускается изготавливать зимнюю обувь строчечно-клеевым методом крепления.

Обувь ортопедическая, обувь на протезы и аппараты, должны быть устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Индивидуальная обувь в соответствии с требованиями медицинского заказа может быть асимметричной в паре или выполнена в одной полупаре.
           Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу).

Допускается изготавливать обувь на протез и аппарат при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из ниже перечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

При обработке обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Изготовление изделий обувных ортопедических вкладные башмачки.

Размеры изделий должны соответствовать внутренним размерам обуви.

Изделия должны обеспечивать реабилитационный эффект, соответствующий их назначению.

По способу изготовления изделия могут быть цельноформованными или наборными, состоящими из отдельных элементов, сшитых или склеенных между собой.

Изделия должны быть предназначены для использования в районах с умеренным климатом. Климатическое исполнение изделий - У 3.1, УХЛ 3.1, но для применения при температуре внешней среды в диапазоне значений от минус 20 °С до плюс 40 °С.

Изделия, кроме изделий с покрытием из натуральной кожи, должны быть устойчивы к гигиенической обработке раствором детского мыла или растворами нейтральных моющих средств в теплой воде при температуре 40 °С.

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии покрытиями.

Изделия при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения.

Изделия выпускают в парах или штучно. Изделия, выпускаемые парами, должны быть в правом и левом исполнении. Допускается изготавливать изделия индивидуального назначения в одном исполнении (полупарой) - правом или левом.

Изделия должны быть предназначены для эксплуатации в обуви на низком или среднем каблуке.

Клеевые соединения деталей изделий должны быть прочными. Не допускаются непроклеенные участки соединяемых деталей. На поверхности изделий не должно быть следов клея и загрязнений.

На кожаной или другой лицевой поверхности изделий не должно быть прорезей, сквозных свищей или складок.

Не допускается резкий перепад толщин соединяемых деталей изделий.

Боковые поверхности соединенных деталей изделий должны быть ровно обрезаны. Выступы деталей и неровности не допускаются.

Изделия должны удовлетворять эстетические требования потребителя и обеспечивать удобство пользования при эксплуатации.

Материалы изделий, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (поту, моче), должны быть стойкими к их воздействию.
    Требования к функциональным характеристикам изделий.

Иизделия обувные ортопедические должны обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности;

- рациональное перераспределения нагрузки по подошвенной поверхности стопы;

-удержание стопы или ее сегментов в корригированном положении;

-компенсации отсутствующего сегмента стопы;

-компенсации укорочения нижней конечности.

Требования к безопасности.

Обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению.

Обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

Обувь должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молний" или текстильных.

Требования к биологической безопасности обуви ортопедической, обуви на ортопедический аппарат и протез, изделий обувных ортопедических должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Проведение работ по изготовлению обуви ортопедической, обуви на ортопедический аппарат и протез, изделий обувных ортопедических для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов должно осуществляться при наличии сертификатов соответствия, либо деклараций о соответствии и других документов, удостоверяющих качество.

Требования к упаковке и отгрузке обуви ортопедической, обуви на протезы и аппараты, изделий обувных ортопедических.

Упаковка изделий обувных ортопедических должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование обуви ортопедической, обуви на протезы и аппараты, изделий обувных ортопедических должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

Форма, сроки и порядок оплаты работ по изготовлению обуви сложной ортопедической, обуви на протезы и аппараты, изделий обувных ортопедических.

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

Расчет производится после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ за период и предоставления Исполнителем счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов, подтверждающих выполнение работ.

По завершении выполнения работ по Контракту Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов.

После сверки взаиморасчетов Исполнитель представляет Заказчику Итоговый акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает и направляет 1 (один) экземпляр Итогового Акта о приемке выполненных работ либо мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ по изготовлению обуви сложной ортопедической, обуви на протезы и аппараты, изделий обувных ортопедических.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания акта приема-передачи изделия Получателем, его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указывается в техническом задании и должна соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; ГОСТа или ТУ.

Исполнитель производит гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Требования к порядку выдачи Изделий:

Начало срока выполнения работ – день получения Исполнителем Реестра направлений.

- Место передачи изделий: по выбору Получателя по месту проживания инвалида на территории Ярославской области либо по месту нахождения пунктов выдачи Изделий, организованных исполнителем на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием.

-Срок выполнения работ: выполнение работ и передача результата непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Техническим заданием.

Порядок формирования цены контракта

Цена Контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, в том числе доставку готовых Изделий до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 1 207 899  (Один миллион двести семь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 36 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 026 331 (Четыре миллиона двадцать шесть тысяч триста тридцать один) рубль 20 копеек.