Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (на базе стационара).

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (на базе стационара).

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

1484651 руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации (КБК 393 10 03 04 2 02 39570 323)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя (на базе стационара) на территории Кемеровской области.

Выполнить работы по настоящему Контракту по изготовлению лично и передать Изделие непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Техническим заданием.

- Требования к квалификации участников электронного аукциона на выполнение определенных работ, оказание услуг, определенных законодательством.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющимся предметом электронного аукциона;

Наличие у участника электронного аукциона лицензии на осуществление медицинской деятельности по осуществлению стационарной медицинской помощи по «травматологии и ортопедии», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки по Классификации 86Н | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Цена за единицу изделия, руб. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.190-00005043 Протез транстибиальный | 8-07-09. Протез голени модульный | Протез голени модульный индивидуального изготовления должен состоять из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого инвалида; - материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог с безаллергенными свойствами материала; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопласт или аналог с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз – не менее одной; - вкладного элемента: чехла из полимерных материалов с увеличенной толщиной профиля; - крепления с использованием силиконового наколенника; - РСУ должны соответствовать весу протезируемого инвалида; - стопы по назначению врача-ортопеда: карбоновой энергосберегающей не менее 2 и не более 3 уровня двигательной активности; - тип протеза по назначению: постоянный. | 224778 | 1 |
| 2 | 32.50.22.190-00005043 Протез транстибиальный | 8-07-09. Протез голени модульный | Протез голени модульный индивидуального изготовления должен состоять из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого инвалида; - материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог с безаллергенными свойствами мтериала; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопласт или аналог с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз – не менее двух; - вкладного элемента: чехла из полимерных материалов со структурированной мембраной для вакуумного крепления; - крепления с использованием вакуумного клапана; - РСУ должны соответствовать весу протезируемого инвалида; - стопы по назначению врача-ортопеда: энергосберегающей карбоновой с расщеплённым носком не менее 2 и не более 3 уровня двигательной активности; - тип протеза по назначению: постоянный. | 368092 | 1 |
| 3 | 32.50.22.190-00005043 Протез транстибиальный | 8-07-09. Протез голени модульный | Протез голени модульный индивидуального изготовления должен состоять из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого инвалида; - материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог с безаллергенными свойствами материала; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопласт или аналог с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз – не менее двух; - вкладного элемента: чехла из полимерных материалов с волнистой структурой, с функцией горизонтального и вертикального растяжения; - крепления в виде замкового устройства; - РСУ должны соответствовать весу протезируемого инвалида; - стопы карбоновой с бесступенчатым изменением высоты каблука; - тип протеза по назначению: постоянный. | 392265 | 1 |
| 4 | 32.50.22.190-00005044 Протез трансфеморальный | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, индивидуального изготовления должен состоять из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого инвалида; - материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог с безаллергенными свойствами материала; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопласт или аналог с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз – не менее двух; - с косметической индивидуальной оболочкой; - материал косметической оболочки – вспененный полиуретан; - чулок перлоновых ортопедических; - вкладного элемента: чехла из полимерных материалов; - крепление протеза за счет системы дистальной фиксации чехла; - РСУ должны соответствовать весу протезируемого инвалида; - коленного шарнира одноосного модульного с ротационной гидравликой; - стопы по назначению врача-ортопеда: карбоновой энергосберегающей не менее 2 и не более 3 уровня двигательной активности; - тип протеза по назначению: постоянный. | 499516 | 1 |

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий – изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенных исключительно для личного использования 60 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия настоящего Контракта.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 24 Протезы нижних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»,

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 11 «Исследования общетоксического действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014  (Раздел 4,5 ) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ИСО Р 8549-1-2011 «Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам».

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53871-2010 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей».

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Выполнение работ должно осуществляться при наличии действующих деклараций о соответствии на изделия и соответствовать требованиям:

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53870-2010 «Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставление услуг».

Выполняемые работы по обеспечению Получателей изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнить работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель должен гарантировать, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

В комплект протеза нижней конечности должны входить сопутствующие изделия: протезный ключ, чехлы на культю, которые должны выдаваться на срок соответствующий сроку пользования протезом.

- Протез нижней конечности срок пользования не менее 2 лет, должен быть укомплектован протезным ключом – не менее 2 шт., чехлами на культю шерстяными, хлопчатобумажными –  не менее 8 шт.; чехлами гелевыми – не менее  4 шт.; чехлами силиконовыми – не менее 2 шт.

- 	Протез нижней конечности для детей, срок пользования не менее 1 года, должен быть укомплектован – протезным ключом – не менее 1 шт., чехлами на культю шерстяными, хлопчатобумажными – не менее 4 шт.; чехлами гелевыми –  не менее 2 шт.; чехлами силиконовыми – не менее 1 шт.).

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

- Протез нижней конечности   -  не менее 1 года, (для детей – не менее 6 мес.);

В период гарантийного срока ремонт должен осуществляться бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы изделий указывается при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.)