Техническое задание для проведения открытого аукциона в электронном форме на выполнение работ по изготовлению протезов бедра для застрахованных лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Количество штук | Цена за единицу работ в руб. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протез бедра немодульный | Протез бедра немодульный. Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон или без косметической облицовки. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица или стандартная унифицированная.. Одна пробная термолиновая гильза. Материал приемной постоянной гильзы: кожа, литьевой слоистый пластик на основе олиамидных смол, дерево. Вкладная гильза из вспененных материалов или кожаная, или без нее. Метод крепления протеза: поясное или с использованием бандажа. Стопа: полиуретановая, монолитная шарнирная или бесшарнирная, или стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или без нее. Коленный шарнир: с ручным замком максимальной готовности или деревянный максимальной готовности или без него. Тазобедренный шарнир замковый или беззамковый, моноцентрический или без него. Тип протеза по назначению: постоянный | 2 |  |  |
| 2 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Покрытие облицовки – оболочка трикотиновая. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи застрахованного лицас одной пробной гильзой из термолина. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или из слоистого пластика на основе полиамидных смол В качестве вкладного элемента применяются чехлы из вспененных материалов. Крепление вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Коленный шарнир с ручным замком одноосный или беззамковый с голенооткидным устройством, с механическим регулированием фаз сгибание-разгибание. Стопа шарнирная полиуретановая или безшарнирная полиуретановая, монолитная или подвижная во всех вертикальных плоскостях. Тип протеза по назначению: постоянный. | 5 |  |  |
| 3 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Облицовка протеза мягкая полиуретановая. Покрытие облицовки – оболочка трикотиновая. Приемная гильза индивидуальная,изготовленная по слепку с культи застрахованного лица с одной пробной гильзой из термолина. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепления протеза бедра на больном с использованием замка или вакуумной мембраны (в зависимости от индивидуальных особенностей застрахованного лица). Вкладные элементы – полимерные гелевые чехлы. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Коленный шарнир - беззамковый с зависимым механизмом регулирования фаз сгибания-разгибания или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с управляемым гидравлическим механизмом торможения с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания (в зависимости от индивидуальных особенностей застрахованного лица). Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения (в зависимости от индивидуальных особенностей застрахованного лица). Тип протеза по назначению: постоянный. | 2 |  |  |

ИТОГО: 9 штук. Начальная (максимальная) цена контракта составляет

1 989 171руб. 66 коп.

Требования к качеству работ по изготовлению протезов.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации "ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Терминология и определения при составлении конкурсной документации отвечает требованиям ГОСТ Р 51819-2017 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определенияю

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ.

Выполняемые работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних  конечностей содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованными лицами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру застрахованного лица и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения застрахованных лиц осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке регламентированы Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка  протезов нижних  конечностей обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению протезов.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна соответствовать требованиям РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические».

В течение гарантийного срока все расходы, связанные с текущим обслуживанием, ремонтом и заменой (в случае невозможности ремонта) Изделия, несет Подрядчик.

Срок службы Изделия должен быть не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"

Информация о месте доставки товара, месте выполнения работ, месте оказания услуг.

Проведение индивидуального обмера, примерки и выдачи изделия по месту нахождения  организованного (-ых) Подрядчиком пунктов приема на территории г. Рязани и Рязанской области.

Изготовление изделия по индивидуальному обмеру по месту нахождения Подрядчика в Российской Федерации.

Изделие должно быть изготовлено в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчику направления Заказчика. Для застрахованных лиц, являющихся инвалидами I группы, готовые изделия доставляются на дом.

# Источник финансирования.

# Оплата по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ на цели обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

# Порядок оплаты.

Заказчик осуществляет 100 % оплату выполненных работ по безналичному расчету  в течение 10 (десяти) календарных дней,  с даты предоставления Подрядчиком Акта приемки выполненных работ за соответствующий период с приложенными документами - Реестром выполненных работ, Актами сдачи-приемки работ Получателями, счет/счет-фактурами,  и  подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ за соответствующий период при отсутствии замечаний Заказчика по объему и качеству выполненных работ.

Структура цены.

В цену Контракта включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком всех обязательств по Контракту, в том числе с уплатой всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.