Техническое задание на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта выполнение работ, требующих

стационарных условий, по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей

Количество: протезов – 6 шт

Начальная (максимальная) цена контракта  — 1 869 211,89 руб.

Идентификационный код закупки 191100102181610010100100850013250323

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез транстибиальный (протез голени модульный, в том числе при недоразвитии) | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза из термопласта; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет наколенника. | 1 |
| 2 | Протез транстибиальный (протез голени модульный, в том числе при недоразвитии) | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Полимерный чехол с дистальным соединением. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов. | 1 |
| 3 | Протез транстибиальный (протез голени модульный, в том числе при недоразвитии) | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза из термопласта; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Полимерный чехол. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет наколенника. | 1 |
| 4 | Протез транстибиальный (протез голени модульный, в том числе при недоразвитии) | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза из термопласта; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа на основе треугольной формы особенно низкая рабочая высота, особенно прочная конструкция. Полимерный чехол с дистальным соединением. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов и наколенника. | 1 |
| 5 | Протез транстибиальный (протез голени модульный, в том числе при недоразвитии) | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза из термопласта; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Полимерный чехол. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Регулировочно-соединительное устройство обеспечивает возможность сдвига между гильзой протеза и несущем модулем. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет наколенника. | 1 |
| 6 | Протез транстибиальный (протез голени модульный, в том числе при недоразвитии) | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза изготавливается по индивидуальным параметрам пациента из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Полимерный чехол с дистальным соединением. Стопа энергосберегающая с эффектом рекупереции энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов и наколенника. В комплекте с чехлами в количестве 4 шт. | 1 |
|  | Итого: |  | 6 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалида в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

- в течение трех рабочих дней после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия.

- гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи изделия и составляет не менее 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, изготовление Изделия, примерка и передача     Изделия Получателю – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие.