Приложение № ___

к плану-графику закупок, товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

на 2019 финансовый год

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению застрахованного лица с парной ампутацией верхних конечностей протезами плеч

| Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий (левый, правый). Изготавливается по индивидуальному технологическому процессу. Примерочная гильза по слепку из термопласта, постоянная приемная гильза из силикона с металлическими закладными элементами, несущая гильза и композитных материалов на основе акриловых смол. Протез состоит из гильзы плеча, модуля замкового локтя с возможностью фиксации не менее в 7 положениях сгибания, поворотного лучезапястного адаптера с регулируемой тугоподвижностью, рабочего тягового крюка и индивидуального крепления с силиконовым смягчителем подмышечной области. Протез имеет мягкое косметическое покрытие из вспененного материала покрытое нейлоновым рукавом. Внутренняя полость гильзы смягчена вкладной гильзой из силикона или для снижения воздействия ударных нагрузок на культю. | шт. | 2 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический (левый, правый). Изготавливается по индивидуальному технологическому процессу. Протез должен состоять из приемной гильзы плеча по слепку, комплекта узлов для протеза плеча косметического, узла локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией, с пассивной регулируемой ротации плеча и предплечья, узла запястья, косметической кисти из силикона или пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой из поливинилхлорида или силикона. Узлы протеза покрыты мягкой поролоновой косметикой и обтянуты нейлоновым рукавом. Примерочная гильза из термопласта. Постоянная гильза плеча состоит из приемной гильзы, изготовленной по слепку с культи получателя, из силикона с металлическими закладными элементами и несущей гильзы, изготовленной по индивидуальной модели из композитных материалов на основе акриловых смол. | шт. | 2 |
| Обязательные требования |
| Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-3-2001 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Описание узлов протезов верхних конечностей». Выполнение работ по обеспечению получателей протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, должен быть направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Работы по обеспечению получателей протезами должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки. |

18.04.2019