Техническое задание

Предмет контракта: Поставка  ортезов (аппаратов на нижние конечности)  в 2019 году для обеспечения детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | № вида ТСР (изделий)* | Наименование работ | Требования к техническим характеристикам Товара, используемого для выполнения работ** | Объем работ - количество изготовленных изделий (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, детский, фиксирующий, корригирующий, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. Гильзы должны быть кожаные или из термопласта, со смягчающим слоем из вспененного материала или без него, узлы (модули) и полуфабрикаты стальные или из легких сплавов, крепление аппарата при помощи шнуровки или ленты контактной (в зависимости от медицинских показаний). Голеностопные шарниры должны позволять регулировать объём и усиление движения в суставе. | 21 |  |
| 2 | 88-09-39 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, детский, фиксирующий, корригирующий, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. Гильзы должны быть кожаные или из термопласта, со смягчающим слоем из вспененного материала или без него, шины с замком или без замка в коленном шарнире, крепление аппарата при помощи шнуровки или ленты контактной (в зависимости от медицинских показаний). | 161 |  |
| 3 | 88-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, детский, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. Гильзы должны быть кожаные или из термопласта, со смягчающим слоем из вспененного материала или без него, шины с замком или без замка в тазобедренном шарнире, крепление аппарата при помощи шнуровки или ленты контактной (в зависимости от медицинских показаний). | 2 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 184 |  |

* Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р". Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

** Употребление союза «или» в техническом задании (Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара)  предполагает, что участник размещения заказа обязан обеспечить возможность изготовления бандажей исходя из индивидуальных особенностей Получателей. Употребление союза «или» в техническом задании в отношении наличия крепления  предполагает, что участнику закупки необходимо выбрать и указать одно (конкретное) значение показателя.

Качество и безопасность Товара. Требования к упаковке и маркировке Товара

Ортез - внешнее ортопедическое приспособление, надеваемое на конечность или ее сегмент, сегменты опорно-двигательного аппарата с целью фиксации, разгрузки и  восстановления нарушенных функций.

Ортезы (аппараты) на нижние конечности классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 06 12.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» ортезы включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствии которой необходимо наличие декларации соответствия. Декларация соответствия выдается на основании протоколов испытаний ортезов на соответствие требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Ортезы (аппараты) на нижние конечности должны соответствовать требованиям республиканского стандарта  «РСТ РСФСР 644-80. Республиканский стандарт РСФСР. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 53346-2009 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности».

Ортезы должны допускать свободное надевание на сегменты опорно-двигательного аппарата, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая излишнего давления и не нарушая кровообращение. Если ортез или один из его элементов или узлов требует регулировки или управления пользователем, то средства регулировки или управления должны быть легкодоступными и эргономически удобными для пользователя.

Конструкционные материалы, применяемые в ортопедических устройствах, должны сохранять свои прочностные свойства при нахождении в жидких, газообразных и других средах при нормальных окружающих условиях.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкие к воспламенению; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.  Детали узлов должны быть из коррозионно-стойких материалов. Узлы аппарата должны быть устойчивы к воздействию биологических жидкостей (пот, моча).

Материалы, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения TCP. Методы очистки и дезинфекции, соответствующие чистящие материалы и дезинфицирующие средства, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в инструкции по применению изделия.

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов. Ортезы не должны иметь выступов (выступающих деталей), если они не требуются, исходя из назначения TCP. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

Любые движущиеся части ортеза, способные создать опасность и недоступные для пользователя, должны иметь достаточные защитные устройства, которые должны составлять неотъемлемую часть TCP и могут быть удалены только с использованием инструмента.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» ортезы (аппараты)  включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствии которой необходимо наличие декларации соответствия.

При использовании ортезов по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование ортезов не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 « О защите прав потребителей»).

Маркировка и упаковка каждого протезно-ортопедического изделия должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» п. 13.2 «Маркировка», п. 14 «Упаковка».

Каждое протезно-ортопедическое изделие должно иметь этикетку.

На этикетке должны быть указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия нагружения и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Транспортирование ортезов должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Ортезы должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Гарантия качества объекта закупки

Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему контракту Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц, не имеет дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

При передаче Товара Поставщик обязан разъяснить Получателю условия эксплуатации изделия,  обеспечить инструктаж и  консультативную помощь Получателю по правильному пользованию Товаром. Поставщик обязан обеспечить Получателя гарантийным талоном и информировать об условиях проведения гарантийного обслуживания, а также предоставить инструкцию по эксплуатации Товара.

Гарантийный срок Товара должен  составлять 7 (семь) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем либо лицом, представляющим его интересы.

При обнаружении недостатков Товара принять от Получателя некачественный Товар в течение гарантийного срока и заменить его в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения Получателя на аналогичный Товар надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства Получателя. При этом срок безвозмездного устранения недостатков Товара (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Если Изделие выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Поставщиком.

К гарантиям качества поставленного Изделия по настоящему Контракту применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг:

Размер суммы, подлежащей уплате заказчиком поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В цену контракта включены все затраты  на поставку товара, в том числе, затраты на доставку до места жительства Получателей, пунктов выдачи, разгрузку, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, других расходов, связанных с выполнением Поставщиком своих обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком ежемесячно в безналичной форме путем перечисления денежных средств  не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных отчетных документов: счета, счета – фактуры*, Реестра оказанных услуг по Контракту, Актов сдачи-приемки оказанных услуг, отрывных талонов к направлениям, копии документов, подтверждающих полномочия представителя Получателя (при необходимости) и подписания Заказчиком Акта оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

*для плательщиков НДС

Для оплаты поставленного Товара по реестру выдачи Товара Получателям Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем последней поставки Получателю Товара по данному реестру выдачи Товара  Получателям, передает Заказчику с сопроводительным письмом надлежащим образом оформленные документы.