Техническое задание на поставку технических средств реабилитации – опор для детей-инвалидов.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку технических средств реабилитации – опор для детей-инвалидов.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

1 363 503 руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации (КБК 393 10 03 04 2 02 39570 323)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Кемеровская область – до места жительства Получателей.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Изделий до места жительства Получателей осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта осмотра изделий, подтверждающего поставку Изделий, соответствующих требованиям настоящего Контракта, но не позднее 30 ноября 2019 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование объекта закупки по Классификации 86н | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Цена за ед. изделия, руб. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора представляет собой опорную раму, которая фиксирует пациента в вертикальном положении. Опора должна иметь крепежные крепления в не менее четырех местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы. Опора должна быть оснащена спинодержателем, подголовником, абдуктором, съемным столиком, установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Опора и столик должны быть изготовлены из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка должна быть из искусственной кожи на тканой основе. Крепления должны быть изготовлены из кожгалантерейной ткани. Опора должна изготавливаться в не менее чем в 3 размерах, размеры указать. Высота столика над подножкой меняется от 50 см. до 115 см. включительно. Опора должна изготавливаться под рост до 170 см. включительно. В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 15094 | 20 |
| 2 | 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора представляет собой опорную раму с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального. Опора должна иметь не менее трех функций: положение лежа, вертикально, пронационно. Опора должна иметь крепежные крепления в не менее четырех местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы. Опора должна быть оснащена столиком, абдуктором, спинодержателем, установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Опора должна быть изготовлена из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Крепления должны быть изготовлены из кожгалантерейной ткани. Опора должна изготавливаться в не менее чем в 2 размерах, размеры указать. Расстояние от регулируемой подставки для ног до верхней кромки столешницы (от подошвы стопы до подмышек пациента) меняется от 56 см до 94,5 см. включительно. В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 15922 | 5 |
| 3 | 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора представляет собой кресло – стул с прямой спинкой до плеча. Опора должна быть оснащена регулируемыми по высоте ножками и подлокотниками, иметь тазобедренное крепление, в виде одиночного ремня установленного по углом 45° и комплексного нагрудного крепления «уздечка» или встроенного корсета с металлическими планшетками. Опора должна иметь регулируемый и съемный абдуктор и не менее 2 ремней для фиксации ног, оснащена съемным столиком. Опора и столик должны быть изготовлены из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Крепления должны быть изготовлены из кожгалантерейной ткани. Опора должна изготавливаться в не менее чем в 2 размерах, размеры указать. Ширина сидения от 23 см. до 40 см. включительно; Глубина сидения от 21,5 см. до 38 см. включительно; Высота спинки до плеча от 28 см. до 46 см. включительно; Высота сидения над полом меняется от 18 см. до 52 см. включительно. В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 16539 | 25 |
| 4 | 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора представляет собой кресло – стул с изменяемым углом наклоном подножки. Опора должна иметь съемный абдуктор, расположенный в передней части сидения. Абдуктор должен менять свое положение по глубине (по расстоянию от спинки) сидения. Грудная часть тела должна фиксироваться креплением «уздечка» или съемным корсетом с металлическими планшетками, а тазобедренная – набедренным креплением. Опора должна быть оснащена съемным столиком, установлена на колесиках, задняя пара колес должна иметь тормоза. Опора и столик должны быть изготовлены из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Крепления должны быть изготовлены из кожгалантерейной ткани. Опора должна изготавливаться в не менее чем в 2 размерах, размеры указать. Ширина сидения от 23 см. до 40 см. включительно; Глубина сидения от 21,5 см до 38 см. включительно; Высота спинки от 28 см. до 46 см. включительно; Высота сидения над полом меняется от 18 см. до 52 см. включительно. В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 16151 | 20 |
| 5 | 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора представляет собой сидение со столом и полной ортопедической укладкой в виде абдукционного валика, с регулируемым углом наклона спинки. Высота абдукционного валика и столешницы должна регулироваться по высоте. Грудная часть тела должна фиксироваться креплением «уздечка» или съемным корсетом с металлическими планшетками. Опора должна быть установлена на колесах и задняя пара колес должна иметь тормоза. Опора и столик должны быть изготовлены из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Крепление должно быть изготовлено из кожгалантерейной ткани. Опора должна изготавливаться в 2 размерах, размеры указать. Длина – от 120 см. до 140 см. включительно; Высота спинки – от 130 см до 140 см. включительно. В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 13325 | 1 |
| 6 | 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора представляет собой кресло – стул с регулируемыми по высоте и углу наклона подножками, с регулируемыми по высоте подлокотниками, с тазобедренным креплением и абдуктором и со съемным столиком. Угол наклона спинки должен меняться до 30 градусов от вертикали. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Опора и столик должны быть изготовлены из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Крепление должно быть изготовлено из кожгалантерейной ткани. Ширина сидения - от 23 см. до 36 см. включительно. Высота спинки - от 39,5 см. до 62 см, включительно. Глубина сидения - от 21,5 см. до 34 см. включительно. Высота сидения над полом изменяется - от 34 см. до 52 см. включительно. Опора должна изготавливаться в не менее чем в 4 размерах, размеры указать. В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 16676 | 10 |
| 7 | 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | Сидение с ортопедической укладкой используется для постепенного выведения ребенка из положения лежа в положение сидя. Постепенное увеличение угла наклона спинки должно позволять плавно, с минимальными ощущениями дискомфорта, переводить ребенка в полулежащее положение. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. Угол наклона подножки должен регулироваться. В комплект должен входит подголовник. Изменяет угол наклона спинки от горизонтального до 45°. Изменяет угол наклона сидения от 0° до 30°. Глубина сидения (при поднятой спинке и опущенной подножке) должна меняться в диапазоне 4 см. Опора должна быть установлена на колесах. Опора должна быть изготовлена из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Крепление должно быть изготовлено из кожгалантерейной ткани. Опора изготавливается в не менее 3 размерах, размеры указать. Ширина напольного сидения: 20 см до 30 см. включительно. Высота спинки: 38 см до 45 см. включительно. В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 10533 | 1 |
| 8 | 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора представляет собой кресло – стул с регулируемыми по длине коленоупорами, стола-парты с регулируемым углом наклона. Грудная часть тела должна фиксироваться корсетом. Опора и столик должны быть изготовлены из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка должна быть из искусственной кожи на тканой основе. Крепление должно быть изготовлено из кожгалантерейной ткани. Опора должна изготавливаться в не менее чем в 3 размерах, размеры указать. Глубина сидения от 18 см до 32 см включительно; Ширина сидения от 27 см до 49 см включительно; Расстояние от коленоупора до сидения от 3 см до 17 см, включительно; В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 16166 | 1 |
| 9 | 6-06-01 Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания должна состоять из наклонной подушки, абдуктора и оснащена крепежными ремнями на грудной и тазобедренные отделы. Опора должна использоваться для улучшения контроля положения головы ребёнком, укрепления мышц шеи, спины, плечевого пояса и обучения навыкам ползания. Опора должна быть изготовлена из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Крепление должно быть изготовлено из кожгалантерейной ткани. Опора должна изготавливаться в не менее чем в 2 размерах, размеры указать. Длина – от 46 см до 64 см, включительно; Ширина – от 46 см до 55 см, включительно; Высота над полом без подставки – от 8 см до 11см, включительно; Высота над полом с подставкой – от 16 см до 20 см, включительно. В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 5518 | 1 |
| 10 | 6-06-01 Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора представляет раму на четырех колесах с мягким креплением и мягким упором. Высота и угол наклона опоры должны регулироваться в зависимости от роста ребенка, таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Угол наклона опоры должен изменяется от 0 до 30 градусов, включительно (в зависимости данных пациента). Опора должна быть изготовлена из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Крепление должно быть изготовлено из кожгалантерейной ткани. Длина – от 51 см. до 59 см. включительно; Ширина – от 51см. до 59 см. включительно; Высота крепления над полом под нагрузкой при параллельном положении опоры меняется от 15 см. до 30 см включительно. Опора должна изготавливается в 3 размерах, размеры указать. В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 6878 | 1 |
| 11 | 6-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для положения, лежа на боку. Опора должна состоять из трех мягких модулей с крепежными ремнями, с регулируемым углом наклона спинки, на колесах. Опора должна быть изготовлена из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистыми покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Крепление должно быть изготовлено из кожгалантерейной ткани. Опора изготавливается в не менее 3 размерах, размеры указать. Длина сидения - от 85 см до 153 см. включительно; Ширина сидения - от 32 см до 45 см. включительно; Ширина спинки - от 30 см до 40 см. включительно; Высота сидения над полом не менее 26 см. В комплект опоры должны входит: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 13169 | 2 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»

Опоры  должны соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Необходимо наличие регистрационных удостоверений выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.  Покрытие должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, не прокрашенных участков.

Опоры должны быть вибpоycтойчивы, yдаpопpочны пpи экcплyатации и тpанcпоpтиpовке.

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. Надписи на упаковке должны быть выполнены на русском языке и содержать информацию об изделие, в том числе наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободным от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи – приемки работ.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы изделий указывается при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.).