Описание объекта закупки (техническое задание)

Протез верхней конечности с внешним источником энергии (далее – Изделие).

Изделие должно отвечать следующим требованиям:

| № п/п | Наименование Изделия | КТРУ | Характеристики Изделия | Наименования используемого товара | Показатель используемого товара | Обоснование | Количество Изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез плеча модульный с внешним источником энергии | «Протез плечевого сустава миоэлектрический» КОД КТРУ 32.50.22.129-00000007 КОД ОКПД2 – 32.50.22.129 | Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Используется примерочная и постоянная гильза. Локтевой модуль присоединен к несущей гильзе плеча. Литиево-ионный аккумулятор присоединен к несущей гильзе посредством крепежной рамки. Кисть присоединена к предплечью локтевого модуля посредством муфты. Локтевой модуль со сквозным электросоединением EasyPlug и усилителем сгибания (AFB) для биоэлектрических гибридных протезов. С внутренним фиксатором в исполнении без храповика и шарнирным соединением с плечом, с регулируемой силой трения. Локтевой шар из пластика телесного цвета. Функция Slip-Stop позволяет выполнять контролируемое опускание предплечья без необходимости полностью деблокировать, а затем вновь блокировать фиксатором. Электроды, установленные на приемной гильзе плеча, соединяются с разъемом локтевого шара посредством кабелей. Электродные кабели от локтевого шарнира и кабель соединения с аккумулятором проходят внутри несущей гильзы предплечья и вставляются в гнезда коаксального штекера электрокисти. Посредством миниатюрной передачи компактный, но мощный электродвигатель приводит в движение средний и указательный, а также большой пальцы. В качестве источника энергии служит компактный, заряжаемый литиево-ионный аккумулятор. Протез комплектуется 4-мя косметическими оболочками. Время до полной зарядки литиево-ионного аккумулятора 3,5 часа. | Материал примерочной гильзы - термопласт | Наличие | ПРП, МТК | 1 |
|  |  |  |  | Материал постоянной гильзы – слоистый пластик на основе м применением литьевых смол | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Материал предплечья | Пластик |  |  |
|  |  |  |  | Длина предплечья | 305 мм |  |  |
|  |  |  |  | Окружность предплечья | 260 мм |  |  |
|  |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка на фиксатор | 230Н |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее напряжение электрокисти | 6/7,2 В |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура электрокисти | 0-70° С |  |  |
|  |  |  |  | Ширина раскрытия электрокисти | 100 мм |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное усилие захвата электрокисти | 90Н |  |  |
|  |  |  |  | Средняя скорость электрокисти | 110 мм/с |  |  |
|  |  |  |  | Вес электрокисти (с системным каркасом руки) | 310 гр. |  |  |
|  |  |  |  | Емкость литиево-ионного аккумулятора | 900 мАч |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряженнее литиево-ионного аккумулятора (среднее) | 7,2В |  |  |
|  |  |  |  | Вес литиево-ионного аккумулятора | 65 гр. |  |  |
| ИТОГО 1 |