Описание объекта закупки

Поставка слуховых аппаратов для инвалидов Республики Крым

Требования к техническим характеристикам Товара:

| Наименование Товара (модель, страна производитель) | Характеристика Товара | Ед. изм. (шт) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат слуховой костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) Слуховой аппарат должен содержать: Наружная часть - звуковой процессор: способ крепления — головной бандаж, способ обработки сигналов — цифровой, способ настройки — цифровой, количество каналов цифрового анализа и обработки звукового сигнала - не менее 8, количество программ прослушивания — не менее 3, кнопка переключения программ — наличие, регулятор громкости — наличие, частотный диапазон — не более 0,25- не менее 7,00 кГц, гармонические искажения — не более 3%, уровень собственных шумов — не более 26дБ, задержка при обработке и передаче сигнала — не более 6мс, система динамического подавления обратной связи — наличие, система адаптивного шумоподавления — наличие Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи Изделия Получателю и должен составлять не менее 24 месяца. | Шт | 3 |

Слуховые аппараты должны иметь регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия и (или) декларации соответствия (при наличии), действующие на территории Российской Федерации.

Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара: Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика, в течение 20 календарных дней с даты осуществления проверки соответствия описанию объекта закупки поставленного Товара.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий:

Срок пользования слуховыми аппаратами должен быть не менее минимального срока пользования, установленного приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 13.02.2018г. N 85н.

Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи Изделия Получателю и должен составлять не менее 24 месяца.

Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской   Федерации: ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия (Раздел 3, 4). ГОСТ Р 51407-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro. ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.