ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей в 2019 году.

Описание объекта  закупки:

| Наименование | Технические характеристики | Объем выполняемых работ, шт. | Цена (руб) за единицу изделия | Начальная (максимальная) цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005043 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 1, 2 уровня активности. | 2 | 131'851,05 | 263'702,10 |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005043 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 | 197'890,50 | 197'890,50 |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005043 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. С применением чехла (лайнера) из полимерного материала. Крепление за счет замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 | 204'984,30 | 204'984,30 |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005043 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-07-09) | Протез голени модульный без силиконового чехла. Косметическая облицовка – листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа,кожаных полуфабрикатов, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 1 | 251'899,67 | 251'899,67 |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005043 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. С применением чехла (лайнера) из полимерного материала. Крепление за счет замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 1 | 264'307,23 | 264'307,23 |
| Протез трансфеморальный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005044 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа энергосберегающая для инвалидов 1,2 уровня активности . | 2 | 151'876,65 | 303'753,30 |
| Протез трансфеморальный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005044 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой KISS с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана.Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 2 | 209'532,63 | 419'065,26 |
| Протез трансфеморальный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005044 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида пневматический с механизмом торможения или полицентрический пневматический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 | 212'407,51 | 212'407,51 |
| Протез трансфеморальный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005044 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой KISS с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. Коленный модуль одноосный с ротационной гидравликой. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 1 | 489'069,89 | 489'069,89 |
| ИТОГО |  | 12 |  | 2'607'079,76 |

Требования к качеству,  техническим характеристикам выполняемых работ.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее получателей) протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, социальных и технических мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения функций и (или) дефекты нижних конечностей, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление функций  и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью протезов нижних конечностей.

Протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Изготовитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к маркировке,  хранению, упаковке, транспортированию результата

выполненных работ.

Маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества  выполняемых работ.

Функциональные и качественные характеристики протезов нижних конечностей  должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет: для протеза голени модульного типа, в том числе при недорозвитии – не менее 2 лет (для детей – инвалидов не менее 1 года), для протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии - не менее 2 лет (для детей – инвалидов не менее 1 года).

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна для протеза голени модульного типа, в том числе при недорозвитии – не менее 2 лет (для детей – инвалидов не менее 1 года), для протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии - не менее 2 лет (для детей – инвалидов не менее 1 года).

Гарантийный ремонт производится Исполнителем в течение 15 дней с момента обращения инвалида. Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Место выполнения работ: Российская Федерация. Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2019 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.