Техническое задание

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью сложной |
| Объем закупки | 500 |
| Единицы измерения | пар |
| Срок и место выполнения работ | Срок действия контракта по 30.09. 2019 года. Работы выполняются в срок, не превышающий 35 календарных дней с момента обращения Получателем с направлением к Исполнителю. Дата обращения не должна быть позднее 23.08.2019 года Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя, при необходимости (по заявке Получателя) - снятие мерок, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия – по месту жительства Получателя или в пунктах на территории г. Саратова и Саратовской области. |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, изготовление изделия, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателей при представлении ими паспорта и направления Заказчика (по форме, утвержденной государственным контрактом). - Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделия, гарантийные талоны, проводить обучение пользованию Изделиями. - Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, в пункте приема, расположенном на территории г. Саратова и Саратовской области, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории Саратова и Саратовской области. Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Прием Получателей должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. Исполнитель должен предоставить Получателям право выбора способа получения изделия: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки изделия, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделия. При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Кол-во, шт. |
| Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки: ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты ручного или полумеханического производства при односторонней ампутации нижней конечности; на сохранившуюся конечность обувь изготавливается с межстелечным слоем из пробки с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, по индивидуальным обмерам с подгонкой колодки или слепка; подошва и каблук из микропористой резины особой формы, кожи подошвенной; верх из обувного хрома, подкладочных кож, текстиля; крепление на шнурках, ленте «велькро», застежке «молния»; метод крепления подошв: клеевой, рантовый, рантово-клеевой. | 250 |
| Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке: ботинки ручного или полумеханического производства при односторонней ампутации нижней конечности; на сохранившуюся конечность обувь изготавливается с межстелечным слоем из пробки с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, по индивидуальным обмерам с подгонкой колодки или слепка; подошва и каблук из микропористой резины особой формы, кожи подошвенной; верх из обувного хрома, меха искусственного, натурального, байки; крепление на шнурках, ленте «велькро», застежке «молния»; метод крепления подошв: клеевой, рантовый, рантово-клеевой. | 250 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) Изделия | Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации |

Требования к качеству Изделия

Готовое изделие должно соответствовать Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

- Требования к техническим характеристикам

- Работы по обеспечению Получателей сложной ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничения их жизнедеятельности.

- При изготовлении ортопедической обуви должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии Получателей (силиконовые чехлы, слоистые пластики на основе литьевых смол).

- При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

- Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Сроки предоставления гарантии качества

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделий составляет:

не менее 40 дней  - для обуви на кожаной подошве,

не менее 50 дней – для обуви на кожаной подошве с накладками,

не менее 60 дней – для обуви с подошвой из кожеподобной резины,

не менее 70 дней – для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории города Саратова.