Описание объекта закупки (техническое задание)

1. Функциональные, технические и качественные характеристики Изделий.

1.1. Функциональные и технические характеристики Изделий:

| № п/п | Наименование Изделия по КТРУ | Описание Изделия по КТРУ | Наименование Изделия по классификатору | Характеристика Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во Изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания. Специальный. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа бесшарнирная, монолитная, влагозащищенная, с эффектом присасывания к скользким и мокрым поверхностям, с возможностью безопасного передвижения на протезе без обуви. Регулировочно-соединительные устройства влагозащищенные, на нагрузки, соответствующие весу Получателя. Крепление за счет вакуума. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | Акт медико-технической комиссии (далее-МТК) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал стопы | полиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | материал регулировочно-соединительных устройств | титан |  |  |
| 2. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания. Специальный. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа бесшарнирная, монолитная, влагозащищенная, с эффектом присасывания к скользким и мокрым поверхностям, с возможностью безопасного передвижения на протезе без обуви. Регулировочно-соединительные устройства влагозащищенные, на нагрузки, соответствующие весу Получателя. Крепление за счет наколенника. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал стопы | полиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | материал регулировочно-соединительных устройств | титан |  |  |
| 3. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Полимерный чехол. Стопа энергосберегающая, высокофункциональная. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет наколенника. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал стопы | углепластик |  |  |
|  |  |  |  |  | материал чехла | сополимер |  |  |
|  |  |  |  |  | материалы регулировочно-соединительных устройств | титан, сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
| 4. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа обеспечивает удобную опору на пятку, легкий перекат. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет наколенника и пояса. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материалы регулировочно-соединительных устройств | титан |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
| 5. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный типа для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Полимерный чехол. Стопа динамичная с малой рабочей высотой. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет наколенника. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал чехла | силикон |  |  |
|  |  |  |  |  | материал стопы | углепластик |  |  |
|  |  |  |  |  | материал регулировочно-соединительных устройств | сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
| 6. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Полимерный чехол. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет наколенника. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал полимерного чехла | cополимер |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
| 7. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа обладает высокой отдачей энергии и обеспечивает возможность динамичного перехода из фазы опоры в фазу переноса. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет вакуума и наколенника. Чехлы хлопчатобумажные, чехлы полиамидные. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов полиамидных | не менее двух |  |  |
| 8. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа на основе треугольной формы, особенно низкая рабочая высота, особенно прочная конструкция. Полимерный чехол. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет вакуума и наколенника. Чехлы хлопчатобумажные, чехлы полиамидные. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | материал полимерного чехла | сополимер |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов полиамидных | не менее двух |  |  |
| 9. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Полимерный чехол. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет наколенника. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | материал полимерного чехла | сополимер |  |  |
| 10. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет наколенника. Чехлы хлопчатобумажные, чехлы полиамидные. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов полиамидных | не менее двух |  |  |
| 11. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа шарнирная с регулировкой под высоту каблука. Смягчающий вкладыш. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Крепление за счет наколенника. Косметическая облицовка модульная. Чехлы хлопчатобумажные, чехлы полиамидные. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 2 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | материал регулировочно-соединительных устройств | титан |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов полиамидных | не менее двух |  |  |
| 12. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа шарнирная с регулировкой под высоту каблука. Полимерный чехол. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет наколенника. Дополнительное крепление по медицинским показаниям бандажом. Чехлы хлопчатобумажные, чехлы полиамидные. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал полимерного чехла | сополимер |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов полиамидных | не менее двух |  |  |
| 13. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа обеспечивает удобную опору под пятку, легкий перекат. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет наколенника. Чехлы хлопчатобумажные, чехлы полиамидные. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов полиамидных | не менее двух |  |  |
| 14. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Полимерный чехол. Стопа на основе треугольной формы, особенно низкая рабочая высота, особенно прочная конструкция. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет наколенника. Чехлы хлопчатобумажные, чехлы полиамидные. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | материал полимерного чехла | сополимер |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов полиамидных | не менее двух |  |  |
| 15. | Протез транстибиальный (32.50.22.190-00005043) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Полимерный чехол. Стопа устойчивая и комфортная в ходьбе, стопа со встроенной щиколоткой, подвижная во всех вертикальных плоскостях. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет наколенника. Чехлы хлопчатобумажные, чехлы полиамидные. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал полимерного чехла | сополимер |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов хлопчатобумажных | не менее двух |  |  |
|  |  |  |  |  | количество чехлов полиамидных | не менее двух |  |  |
| 16. | Протез трансфеморальный (32.50.22.190-00005044) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный для Получателей среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Коленный модуль моноцентрический с тормозным механизмом, с пневматической регулировкой фаз сгибания и разгибания. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная. Крепление за счет вакуума. Дополнительное крепление по медицинским показаниям эластичным бандажом. | материал пробной приемной гильзы | термопласт | МТК | 1 |
|  |  |  |  |  | материал постоянной приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  |  |  | материал косметической облицовки | пенополиуретан |  |  |
| Итого: | 17 |

1.2. Качественные характеристики Изделий.

1.2.1. Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделие подлежало обязательной сертификации, допускается изготовление Изделия, имеющего действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.2. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.3. Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

1.2.4. Изделия должны соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей».

1.2.4. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.5. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.6. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.3. Гарантийный срок на Изделия составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Исполнитель должен в течение 15 рабочих дней осуществить замену такого изделия.

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» (далее- Классификатор)