Техническое задание

«Поставка транспортных средств (автомобилей) для застрахованных лиц инвалидов без левой ноги, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеющих ограничения физических возможностей»

Описание объекта закупки

| № п/п | Технические характеристики (показатели товара) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Экологический класс | не ниже 5 |
| 3 | Тип кузова | цельнометаллический, несущий |
| 4 | Количество мест | 5 (первый ряд – 2, задний ряд - 3) |
| 5 | Колесная формула | 4 х 2 |
| 6 | Ведущие колеса | передние |
| 7 | Тип привода | моноприводный |
| 8 | Тип двигателя | бензин |
| 9 | Тип коробки передач | механика |
| 10 | Система зажигания (тип) | электронная |
| 11 | Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| 12 | Антиблокировочная тормозная система | наличие |
| 13 | Адаптированные органы управления для лиц с нарушением функций левой ноги | наличие |

Требования к поставляемому товару:

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее по тексту - ТР ТС 018/2011), в том числе дополнительным требованиям к транспортным средствам категории M1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть оснащены антиблокировочной тормозной системой.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2019 года выпуска.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, должны быть оборудованы адаптированными органами управления.

Адаптированные органы управления должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили должны соответствовать коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014 (КПЕС 2008) — 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Срок эксплуатации автомобилей должен составлять не менее 7 лет.

Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства должно быть выдано в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

В случае, если адаптированные органы управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций обеих ног) сертифицированы в составе транспортного средства - Одобрение типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций левой ноги);

В случае, если адаптированные органы управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций левой ноги) не сертифицированы в составе транспортного средства - Одобрение типа транспортного средства; паспорт транспортного средства с отметкой органа ГИБДД о соответствии транспортного средства условиям безопасности колесных транспортных средств с внесенными в их конструкцию изменениями (установка устройств управления автомобилями категории М-1 водителями инвалидами с патологией нижних конечностей).

Документы, передаваемые вместе с товаром:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- одобрение типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства  адаптированными органами управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций обеих ног) или одобрение типа транспортного средства; паспорт транспортного средства с отметкой органа ГИБДД о соответствии транспортного средства условиям безопасности колесных транспортных средств с внесенными в их конструкцию изменениями (установка устройств управления автомобилями категории М-1 водителями инвалидами с патологией нижних конечностей).

Место поставки и условия передачи, приемки товара:

Передача автомобилей Получателям осуществляется на складе Поставщика (представителя Поставщика) в г. Новосибирск.

Поставка автомобилей осуществляется на основании реестра получателей.

Поставщик обязан письменно известить Заказчика о предстоящей поставке автомобилей не позднее, чем за 10 дней до начала поставки.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

Гарантия на автомобили должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента его передачи Получателю.

Условия и порядок гарантийного обслуживания автомобилей указаны в сервисной книжке, выдаваемой вместе с автомобилем.

Требования к качеству товара:

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

Автомобили не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, а также механических повреждений (вмятины, царапины, порезы и т.п.).

Требования к транспортировке, маркировке и упаковке Товара.

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Маркировка соответствует требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).