Техническое задание

Выполнение работ в 2019 году по изготовлению протезов бедра модульных с внешним источником энергии (в индивидуальной комплектации) для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Пермского края.

| № п/п | Наименование ПОИ Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, сроку предоставления гарантии качества | Объем работ (количество протезно-ортопедических изделий, шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных пробных гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе ортокриловых смол, вкладная гильза из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). Крепление протеза вакуумное с использованием бедренного бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида (до 100 кг). Стопа с высокой степенью энергосбережения. Коленный модуль с самопрограммирующейся и самообучающейся интеллектуальной электронной системой управления с использованием внешнего устройства программирования, обеспечивающей устойчивость и режим автоматической настройки темпа ходьбы. Конструкция узла состоит из двух цилиндров на одном штоке: гидравлический, отвечающий за устойчивость, и пневматический, отвечающий за режим темпа ходьбы. Поворотное устройство отсутствует. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 2 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных пробных гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе ортокриловых смол, вкладная гильза из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). Крепление протеза вакуумное с использованием бедренного бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения с расщепленным носком стопы, который обеспечивает высокий уровень инверсии/эверсии. Коленный модуль с самопрограммирующейся и самообучающейся интеллектуальной электронной системой управления с использованием внешнего устройства программирования, обеспечивающей устойчивость и режим автоматической настройки темпа ходьбы. Конструкция узла состоит из двух цилиндров на одном штоке: гидравлический, отвечающий за устойчивость, и пневматический, отвечающий за режим темпа ходьбы. Применяется поворотное устройство. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам. Протезы бедра модульные с внешним источником энергии должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов бедра модульных с внешним источником энергии должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов. Приемная или постоянная гильза протеза изготавливается по индивидуальному параметру инвалида и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности. Функциональный узел протеза выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части. Выполнение работ по изготовлению протезов бедра модульных с внешним источником энергии для инвалидов должно осуществляться при наличии сертификата соответствия на изделие или декларации о соответствии изделий, выданных на имя Участника размещения заказа. Выполнение работ по изготовлению протезов бедра модульных с внешним источником энергии для инвалидов должно осуществляться Участником размещения заказа лично, без привлечения соисполнителя. Работы по обеспечению инвалидов протезами бедра модульными с внешним источником энергии следует считать выполненными, если у инвалидов созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов бедра модульных с внешним источником энергии для инвалидов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Требования к сроку предоставления гарантий качества выполнения работ На протезы бедра модульные с внешним источником энергии устанавливается срок предоставления гарантии качества, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Срок предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению протезов бедра модульных с внешним источником энергии должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия инвалиду. Срок предоставления гарантии качества комплектующих протеза, должен быть не менее гарантийного срока, установленного заводом-производителем данных комплектующих. Срок службы изготовленных протезов бедра модульных с внешним источником энергии должен составлять не менее 2 (Двух) лет (указанный срок, установленный изготовителем протеза, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача протезов бедра модульных с внешним источником энергии должны осуществляться в специализированном помещении на территории  г. Перми, либо по месту жительства Получателей (по согласованию с Получателями).

Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 40-ка (Сорока) дней.

Срок действия государственного контракта – 31.10.2019 года.