Техническое задание

На выполнение работ по  индивидуальному изготовлению протезов верхних конечностей в 2019 году  для обеспечения инвалидов.

| № п.п. | Наименование | Наименование по функциональной классификации | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез плеча косметический | Кисть косметическая силиконовая с несъемной арматурой в пальцах, с адаптером в запястье, узел локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья. Гильза индивидуальная составная, из листового термопласта или литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное. | 1 |
| 2 | Протез предплечья активный (тяговый) | Приемная гильза индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Кисть с тяговой системой управления и пружинным схватом. Кисть косметическая из поливинилхлорид или пластизоля. Система управления сохранившейся рукой. Косметическая оболочка из пластизоля или силикона. Крепление индивидуальное. | 3 |
| 3 | Протез предплечья косметический | Приемная гильза индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Кисть косметическая из поливинилхлорид или пластизоля. Система управления сохранившейся рукой. Крепление индивидуальное. | 5 |
| 4 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез при ампутации кисти или при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев, или протез при вычленении кисти косметический изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах или кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Тип крепления: индивидуальное, специальное. | 48 |
| 5 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Приемная гильза должна быть индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Содержит кистевой адаптер, приемник рабочих насадок, комплект рабочих насадок используемых для удержания стандартных инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Крепление индивидуальное. | 1 |
| 6 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти активный (с тяговым управлением), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления: механическая (тяговая) с дополнительной фурнитурой. Кисть с гибкой тягой на беспалую культю. Формообразующая оболочка: ПВХ - пластизоль без покрытия. Приемная гильза индивидуальная одинарная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный материал (указать какой. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное. | 1 |
| 7 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий - система управления сохранившейся рукой, модуль кисти отсутствует, узел локоть-предплечье, комплект рабочих насадок, приемная гильза индивидуальная одинарная из литьевого слоистого пластика или кожи, крепление индивидуальное. | 1 |
| 8 | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный (тяговый) механическая (тяговый) - система управления сохранившейся рукой. Кисть с жесткой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. Локоть-предплечье экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая ПВХ/пластизоль без покрытия. приемная гильза индивидуальная одинарная из литьевого слоистого пластика. Модуль при вычленении плеча отсутствует. Тип крепления: индивидуальное. | 1 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефектов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для инвалидов, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида.

Приемная гильза и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Протез верхних конечностей должен отвечать национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1.  «Область применения»,

4. «Общие технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка протеза верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки

Гарантийный срок на протезы устанавливается с даты подписания Акта   приема-передачи Изделия Получателем и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, а на протез кисти не менее 1 (одного месяца).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 дней.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающее право на бесплатный ремонт Изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание в Акте приема-передачи Изделия Получателем адреса   мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалида техническим средством реабилитации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель должен гарантировать, что Изделие, поставляемое в рамках Контракта, является новым и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Исполнитель гарантирует, что изделие передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующих деклараций о соответствии на данную продукцию обязательно.

Место выполнения работ. Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости обслуживания инвалида на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка) Исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту жительства Получателя (инвалида) в Курской области. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или по желанию Получателя, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в г. Курске).

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 30 ноября 2019 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения реестра от Заказчика.