Техническое задание

На выполнение работ по изготовлению инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов сложной ортопедической обуви в 2019 году

| Описание функциональных и технических характеристик обуви | Кол-во (пара) | Цена за пару (руб) | Общая стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки. Ботинок девичий и мальчиковый без утепления, на сложную деформированную стопу по обчеркам и размерам с подгонкой колодок (эквиноварусную, половарусную, при косолапости). | 50 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке. Ботинок девичий и мальчиковый утепленный, на сложную деформированную стопу по обчеркам и размерам с подгонкой колодок (эквиноварусную, половарусную, при косолапости). | 45 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки. Ботинок девичий и мальчиковый без утепления, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении). | 60 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке. Ботинок девичий и мальчиковый утепленный, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении). | 60 |  |  |
| Вкладной башмачок при ампутации по Шопару. | 8 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки. Ботинок женский без утепления, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | 36 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке. Ботинок женский утепленный, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | 36 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки. Ботинок мужской без утепления, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | 40 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке. Ботинок мужской утепленный, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | 40 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) (женская): - ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки - ботинок или п/ботинок женский без утепленной подкладки по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок; - ортопедическая обувь на протез без утепленной подкладки - ботинок или п/ботинок на протез женский без утепленной подкладки по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок. | 8 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) (женская): - ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладки - ботинок женский на утепленной подкладке по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок; - ортопедическая обувь на протез на утепленной подкладке - ботинок на протез женский по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок. | 8 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) (мужская): - ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки - ботинок или п/ботинок мужской без утепленной подкладки; - ортопедическая обувь на протез без утепленной подкладки - ботинок или п/ботинок на протез мужской без утепленной подкладки по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок. | 32 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) (мужская): - ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладки - ботинок мужской на утепленной подкладке по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок; - ортопедическая обувь на протез на утепленной подкладке - ботинок на протез мужской по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок. | 32 |  |  |
| Ортопедическая обувь на протезы без утепленной подкладки при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара). Ботинок или п/ботинок женский на протез по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок | 4 |  |  |
| Ортопедическая обувь на протезы без утепленной подкладки при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара). Ботинок или п/ботинок мужской на протез по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок | 10 |  |  |
| ИТОГО: | 469 |  |  |

Требования к качеству работ:

Сложная ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 53800-2010 «Колодки обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», Межгосударственных стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования». ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ:

Сложная ортопедическая обувь предназначена для инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Сложная ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Требования к безопасности работ:

Обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению. Обувь должна быть изготовлена из материалов безопасных для здоровья пользователя. Обувь должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных

При готовности приступить к выполнению работ по изготовлению изделий, предоставление государственному заказчику копии регистрационных удостоверений и документов, подтверждающих соответствие изделий (декларация о соответствии продукции либо сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности изделий, является условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению Получателей сложной ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у получателей частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки Товара:

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей протезно-ортопедических изделий с пометкой о времени звонка, результате звонка;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам изготовления протезно-ортопедических изделий

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- отражение в акте передачи инвалидам протезно-ортопедических изделий реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя;

-  информирование инвалидов о дате, времени и месте изготовления.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ.

Гарантийный срок ортопедической обуви:

- на кожаной подошве – в течение 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – в течение 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – в течение 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – в течение 70 дней;

- на детскую обувь – в течение 45 дней после подписания Акта сдачи - приемки работ Получателем. В период гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт обуви за счет собственных средств.

Срок пользования ортопедической обувью устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено: РФ, Дальневосточный федеральный округ, по месту нахождения Исполнителя по заказам инвалидов, ветеранов при наличии направлений, выданных Заказчиком.

Сроки (периоды) выполнения работ: с даты подписания Контракта до 01.12.2019 года – должно быть выполнено – 100%. Выполнение работ по изготовлению обуви должно быть не более 45 дней с даты обращения инвалида, ветерана к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.