Описание объекта закупки.

Техническое задание подготовлено на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 ( с изменениями и дополнениями).

1. Наименование объекта закупки: «Средства автотранспортные. Поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации»

2. Требования к условиям поставки:

2.1. Автомобили должны соответствовать требованиям ГОСТ 33990-2016 «Транспортные средства. Маркировка. Технические требования», ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС-018-2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2.2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

2.3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным    постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих   из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Автомобили должны соответствовать Коду 29.10.59.390  по Общероссийскому классификатору ОКПД 2 ( ОК 034-2014), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 №1042 (с изменениями и дополнениями).

2.5. Автомобили должны быть легковыми.

2.6. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

2.7. Автомобили должны быть 2019 года изготовления.

2.8. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными     средствами управления (адаптированными органами управления).

2.9. Автомобиль должен быть изготовлен промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

2.10. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

2.11. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

3.1.  Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с
требованиями ТР ТС 018/2011.

3.2.    Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями   категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

4. Должны быть в наличии документы, передаваемые вместе с автомобилем:

* гарантийный талон на автомобиль;

* паспорт транспортного средства с отметкой Федеральной налоговой службы об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

* сервисная книжка;

* руководство по эксплуатации автомобиля;

* договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

* Акт приема-передачи Товара

* копия одобрения типа транспортного средства;

*копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями   категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

5. Требования к количеству Товара:

Автомобиль, предназначенный для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног), оборудованный специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Количество поставляемого товара: 6 штук Модификации автомобилей для управления пострадавшими (количество каждой модификации автомобиля будет предоставлено после подписания контракта):

- без правой ноги;

- без левой ноги;

- без обеих ног.

6. Требования к техническим характеристикам товара:

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Количество дверей | не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4x2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
|  | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 9 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 1 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |

7. Обязательные условия:

Поставка осуществляется на основании направления заказчика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

8.1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

8.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

8.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

8.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче товара.

8.5. Дата передачи товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

8.6.Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

9. Требования к качеству товара:

9.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

9.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

10. Место поставки: территория Республики Крым, г. Симферополь, склад Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности.

Передача Товара Получателю осуществляется со склада Поставщика в г. Симферополь (представителя Поставщика, действующего на основании Доверенности) в соответствии с Реестром Получателей, при предоставлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и   Направления, выдаваемого Заказчиком, но не позднее 31.08.2019.